# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产6万吨莫来砂、莫来粉、浇注料项目

建设单位：    山东新联新材料有限公司（盖章）

编制日期：           2024年01月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6万吨莫来砂、莫来粉、浇注料项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-370392-89-02-344617 |
| 建设单位联系人 | 徐涛 | 联系方式 | 13573302206 |
| 建设地点 | 山东省淄博市文昌湖区商家镇冶东村胶王路路南东段 （原冶东村制瓶厂东） |
| 地理坐标 | 117度48分48.668秒，36度39分37.843秒 |
| 国民经济 行业类别 | 其他非金属矿物制品制造 C3099 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30中的石墨及其他非金属矿物制品制造中的“其他” |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改、扩建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淄博市文昌湖省级旅游度假区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2312-370392-89-02-344617 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 3.0 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目与淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见（淄文昌管发【2021】12号）符合性分析： 根据淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会出具关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见：为推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，按照省生态环境厅、省发展和改革委员会、省工业和信息化厅、省自然资源厅联合下发的《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》( 鲁环字[2021]58号)要求，新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。经区管委会研究，确定在萌水镇和商家镇划定工业集聚区范围，按照产业定位和有关要求，规范审批工业项目，推动经济发展。 一、萌水镇工业集聚区 1.萌水镇新材料产业片区 位于庆淄路两侧、文昌大道以北、杨萌路以南、张博附线以西，总占地约1300余亩。主导产业:金属磨料、非金属磨料、其它新材料等，形成新材料产业集群。 2.萌水镇智能制造产业片区 位于张博附线以东及原三衣工业园，总占地约1500余亩。主导产业:装备制造、新能源汽车配套装备等，形成智能制造产业集群。 3.萌水镇仓储物流产业片区 位于文昌湖高速路下路口两侧及对面，总占地约360余亩。主导产业：冷链物流、仓储运输、集散配送等，形成物流仓储产业集群。 4.三衣西片(龙口龙泉北安扈家)产业片区 包含龙口、龙泉、北安村内产业片区，占地约1157亩，企业77家，园区内分布有磨料、玻璃制品、机械、针织等行业为主。 5.萌水镇中心工业片区 包括镇政府驻地、官三村、水磨工业园内原三元公司、三利绸缎印染、现丰雁电子元件、淄博瑞泽非制造布有限公司等企业及湿地公园、污水处理厂、嘉丰公司等，规划约800余亩，主要有电子元件和玻璃机械等行业。 6.萌水镇西工业片区 包括萌水镇城乡统筹服务中心、北王工业园及正阳路以西、S102两侧的部分企业，总占地面积约300亩，主要以医疗器械、机械制造、纺织、家具制造为主。 二、商家镇工业集聚区 1.山东松柳智能制造产业片区 东起杨家村中心大街，西至冶西村，北至胶王路，南至冲山。规划占地面积约600亩，以承接高端装备制造、工业机器人、高端电子靶材等为主。 2.齐鲁智能制造产业片区 位于商家镇西部，东起山东宜景生态科技有限公司，西至镇边界，北至商中路，南至冲山。规划总用地40.96公顷，园区以胶王路为界划分为南、北两个区域，以汽车配件、五金机械配件、新材料等产业为主。 3.冶头工业片区 东起正阳西路，西至七河村村西端，南至胶王路、齐鲁智能制造产业园，北至七河村村北端，总占地面积约800亩，以机械制造、五金加工、服装加工、建材、木器加工、新材料等产业为主。 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，位于商家镇工业聚集区中的山东松柳智能制造产业片区，符合国土空间规划和产业发展规划要求。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目为年产6万吨莫来砂、莫来粉、浇注料项目，行业类别为“其他非金属矿物制品制造C3099”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。 本项目已于山东省投资项目在线审批监管平台登记备案，备案文号为2312-370392-89-02-344617。 2、土地利用总体规划符合性分析 本项目位于山东省淄博市文昌湖区商家镇，根据淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会出具关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见，该厂址选择符合淄博市文昌湖省级旅游度假区用地规划要求。项目用地不属于“国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）的通知”中的“限制类”和“禁止类”，因此符合国家及地方的用地规划。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线：生态红线是指生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。经查阅《山东省生态保护红线规划》（2016-2020年），距本项目最近的生态红线区为文昌湖水源涵养生态保护红线区，具体范围见下表： 表1 文昌湖水源涵养生态保护红线区范围一览表 生态保护红线区名称 代码 边界描述 面积（km2） 生态功能 类型 备注 文昌湖水源涵养生态保护红线区 SD-03 -B1-05 北起萌山水库大坝，南至环湖南路，西至环湖西路，东至环湖东路 8.22 水源涵养、生物多样性维护 湿地 为文昌湖省级湿地公园，为省级生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020 年）》可知，本项目距离最近的生态保护红线区主要为文昌湖水源涵养生态保护红线区，红线区范围为北起萌山水库大坝，南至环湖南路，西至环湖西路，东至环湖东路，面积8.22km2。本项目位于红线区西南侧约2.62km，不位于红线保护区内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线：环境质量底线是指国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。根据淄博市生态环境局2023年1月17日公布的《生态淄博建设工作简报》（2023年第1期），2022年度，淄博市范围内环境空气中污染物SO2（14μg/m3）、NO2（33μg/m3）年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（SO2（60μg/m3）、NO2（40μg/m3））；CO（1300μg/m3）日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（CO（4000μg/m3））；PM10（75μg/m3）、PM2.5（43μg/m3）年均浓度不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（PM10（70μg/m3）、PM2.5（35μg/m3））；O3（192μg/m3）日最大8小时平均值不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（O3（160μg/m3）年评价不达标，项目所在处于不达标区。根据《淄博市空气环境质量“退末位”的工作方案》的通知（淄环委办[2022]66 号），为深入推进淄博市大气污染防治工作，持续改善大气环境质量。等一系列措施，通过深入实施三个专项行动，打好七个污染攻坚战，全力改善环境空气质量。2022年，确保空气质量综合指数达到 4.53 以下，比 2021 年下降 11.0%，PM2.5 浓度控制在 42 微克/立方米，PM10 浓度控制在 67 微克/立方米，SO2 浓度控制在 11 微克/立方米，NO2 浓度控制在 31 微克/立方米，O3 浓度控制在 175 微克/立方米，CO 浓度控制在 1.3 毫克/立方米，综合指数退出全省末位，可以预计当地环境空气质量逐步改善。本项目排放污染物为颗粒物，可达标排放，排放量较小，对区域实施环境质量改善影响较小。本项目生活污水经化粪池预处理后定期清运用作农肥，根据淄博市生态环境局2022年12月16日公布的《2022年1-11月份全市地表水环境质量状况通报》，距离本项目最近的文昌湖区范阳河张博路附线站点断面质量指数为4.5001，全部考核因子均满足III类水质指标，该河段地表水水质浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据现场勘查，项目区域周围50m范围内无环境保护目标，根据近期《淄博市环境状况公报》可知，区域内的声环境质量良好，昼间噪声监测值均不超标，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值要求。本项目废气在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，本项目噪声和固废均得到合理处置，对周边影响较小。综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线：该项目不属于高耗能、高污染、资源型项目，运营过程用水由当地自来水管网供给，不开采地下水，年用水量为330m3/a；用电由当地供电系统提供，年用电量为15万kW·h。能源消耗不超过当地的资源利用承载力，对当地资源消耗影响较小，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单：根据淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单(动态版)》的通知（2023年4月20日），项目属于生态环境准入项目。 综上所述，本项目建设符合“三线一单”的要求。 4、生态环境分区管控符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元117个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于山东省淄博市文昌湖区商家镇，根据淄博市环境管控单元图，项目所在区域属于优先保护单元，根据淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单(动态版)》的通知（2023年4月20日），环境管控单元编码为ZH37030320019商家镇环境准入清单见下表： 表2 项目与淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）的符合性 内容 文件要求 本项目情况 符合性分析 空 间 布 局 约 束 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项； 符合 生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内文昌湖赤眼鳟国家级水产种质资源保护区、文昌湖省级湿地公园的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控 项目不位于淄博市各生态保护红线区范围内； 符合 生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。 项目位于山东省淄博市文昌湖区商家镇，属于优先保护单元； 符合 按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 项目不占用永久基本农田； 符合 污水处理设施不健全 、未正常运行或污水管网未覆盖的地 区，未配套污水处理设施的项目不得建设 项目所在区域不属于污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区； 符合 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。 项目位于商家镇工业集聚区 符合 按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“ 两高”项目实行 “ 五个减量替代”。 项目不属于“两高”项目。 符合 污 染 物 排 放 管 控 涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 项目不属于“两高”项目； 符合 落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 项目需申请总量及倍量替代，并落实排污可制度。 符合 废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 项目仅涉及生活污水，生活污水经化粪池暂存后定期清运用作农肥 符合 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口 项目仅涉及生活污水，生活污水经化粪池暂存后定期清运用作农肥，不外排 符合 化工、包装印刷、表面涂装、铸造、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污 经计算，项目各污染物排放均满足标准要求，项目建成后及时申领排污许可； 符合 环 境 风 险 防 控 建立生态保护红线常态化日常巡护。 项目不位于淄博市各生态保护红线区范围内； 符合 加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 项目不占用永久基本农田； 符合 企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练 项目建成后需及时编制企业事业单位突发环境事件应急预案并定期开展演练； 符合 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 项目危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标（GB18597-2023）及修改单的要求 符合 按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。 本项目厂区办公室采用空调取暖。 符合 资源开发效率要求 加强农业节水，提高水资源使用效率 本项目生产不用水，涉及用水仅生活污水 符合 提升土地集约化水平。 项目利用现有厂房 符合 调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源 本项目本项目不使用燃料，项目使用电为清洁能源 符合 5、本项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 本项目不属于《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》所列低效落后产能，不属于其中所列钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等重点行业，不属于“两高”项目，项目投料、鄂破、巴马克、筛分、搅拌、包装工序产生的粉尘分别经集气罩收集配套脉冲式布袋除尘器处理后通过15米排气筒达标排放。建设符合“三线一单”要求，符合《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》要求。 6、本项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 本项目不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等重点行业，不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，项目投料、鄂破、巴马克、筛分、搅拌、包装工序产生的粉尘分别经集气罩收集配套脉冲式布袋除尘器处理后通过15米排气筒达标排放。符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》要求。 7、本项目与《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》符合性分析 ①深入调整产业结构:淘汰落后产能，持续开展“散乱污”企业专项执法检查，各区县要重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业制定实施方案，严控重点行业新增产能，推动绿色循环低碳改造，实施重点行业清洁化改造，改造提升传统动能，提升园区集约发展水平，加快城市建成区重污染企业搬迁改造，坚决培育壮大新动能，大力发展新能源产业，发展壮大环保产业。 ②深入调整能源结构:严控化石能源消费，持续压减煤炭使用，扩大城市集中供热范围，开展清洁煤炭推广工作，提高能源利用效率，壮大清洁能源规模。 ③深入调整运输结构:提升综合运输效能，加快推进铁路、水路设施建设，减少中重型柴油货车污染排放，加大在用非道路移动源污染防治力度，强化油品管理，大幅提高新能源汽车比例，增加绿色低碳运输量，建设绿色低碳交通综合体系，提高能源利用效率，壮大清洁能源规模，提升综合运输效能，减少移动源污染排放，增加绿色低碳运输量。 ④深入调整农业投入与用地结构:减少化肥使用量，强化农药使用管理，提高绿鱼生态用地质量，加强施工工地生态管控。 本项目为“其他非金属矿物制品制造 C3099 ”，符合产业结构要求；使用的能源主要为电，为清洁能源。因此，项目符合“四增四减”三年行动方案的政策要求。 8、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于山东省淄博市文昌湖区商家镇冶东村胶王路路南东段（原冶东村制瓶厂东）。项目厂址中心地理坐标为北纬117.810465°，东经36.795255°。项目厂区东侧、西侧、南侧为其他公司厂房，北侧为道路，距离项目厂界最近的环境敏感目标为东侧513m处的西阿村。项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址是合理的。详见项目地理位置图（附图1）、项目周边关系图（附图2）。 9、与环环评[2016]150号文的符合性分析 表3 项目与环环评[2016]150号文件符合性分析一览表 分类 具体要求 本工程情况 一、强化“三线一单”约束作用 （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于山东省淄博市文昌湖区商家镇冶东村胶王路路南东段（原冶东村制瓶厂东），不在生态保护红线范围内，符合要求。 （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目实施后，新增污染物量较少，且在环评报告中提出了切实可行的污染防治措施和污染物排放控制要求；符合要求。 （三）资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目不属于高耗能、高耗水项目；符合要求。 （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 项目位于优先保护单元，符合商家镇负面准入清单中要求 三、多措并举清理和查处环保违法违规项目 （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目清理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作。从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法实施“按日计罚”。 本项目不属于“未批先建”项目和“久拖不验”的项目。 四、“三管齐下”切实维护群众的环境权益 （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。 本项目不存在此类违法违规行为，符合要求。 本项目的建设可满足环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）关于建设项目审批原则的设计条件的要求。 10、项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 表4 与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 相关要求 建设内容 符合性分析 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。 项目采取了相应的污染防治措施，各污染物达标排放 符合 新建、改建、技改建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 项目环保设施遵循三同时要求 符合 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。 排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。 项目制定了环保管理制度，保证环保设施正常运行 符合 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。对未实行自动监测的污染物，排污单位应当按照国家和省的规定进行人工监测，并保存原始监测记录。自动监测数据以及生态环境主管部门委托的具有相应资质的环境监测机构的监测数据，可以作为环境执法和管理的依据。 项目制定了例行监测计划，并严格执行 符合 排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外。 项目建立污染源档案和环保管理台账 符合 11、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字【2021】58号）符合性分析 表5 与“鲁环字【2021】58号”符合性一览表 序号 文件要求 项目情况 符合性 1认真贯彻执行产业政策 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅） 该项目行业类别为“其他非金属矿物制品制造 C3099 ”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。 符合 2强化规划刚性约束 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅分别负责） 该项目行业类别为“其他金属矿物制品制造 C3099 ”，位于萌水镇、商家镇工业集聚区内 符合 3科学把好项目选址关 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。（省自然资源厅、省生态环境厅） 该项目行业类别为“其他非金属矿物制品制造 C3099 ”，位于萌水镇、商家镇工业集聚区内 符合 4严把项目环评审批关 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。（省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅） 该项目行业类别为“其他非金属矿物制品制造 C3099 ”，本项目不属于环境污染或生态破坏严重项目。本项目建设环境质量不超标。 符合 5建立部门联动协调机制 各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅） 该项目行业类别为“其他非金属矿物制品制造 C3099”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。项目位于萌水镇、商家镇工业集聚区内。 符合 6强化日常监管执法 持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。（省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅） 该项目行业类别为“其他非金属矿物制品制造 C3099 ”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，项目位于萌水镇、商家镇工业集聚区内，项目生产过程中产生的废气经脉冲式布袋除尘器收集处理后通过15米高的排气筒排放。 符合 12、与环发[2012]77号文的符合性分析 本次评价遵照国家环境保护部环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》的规定，对本项目的环境风险源识别、环境风险预测、选址及敏感目标、防范措施等做出评价，本项目在营运过程中，环境风险源较小，不存在重大的环境风险。本项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（[2012]77号）的要求。 综上所述，本项目符合国家及山东省相关环保要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 山东新联新材料有限公司成立于2023年7月19日，注册资本600万元，法人代表王凤莲，其经营范围：一般项目:新材料技术推广服务；非金属矿物制品制造;新材料技术研发；轻质建筑材料制造;石墨及碳素制品销售；建筑材料销售。 根据市场需求，山东新联新材料有限公司投资1000万元拟在山东省淄博市文昌湖区商家镇冶东村胶王路路南东段建设年产6万吨莫来砂、莫来粉、浇注料项目，购置巴马克破碎机2台、雷蒙机4台、振动筛20台、提升机10台、鄂破机5台、球磨机1台、搅拌机2台、磁选机5台、包装机3台等设备，建设完成后达年产6万吨莫来砂、莫来粉、浇注料的生产规模。 二、建设内容及设备 项目主要建设内容见表6，生产设备清单见表7、环保设备清单见表8。 表6 项目组成表 工程分类 项目名称 建设内容及规模 备注 主体工程 生产车间 1座1层，占地面积450m2，内设莫来砂 、莫来粉生产线，浇注料生产线 现有 辅助工程 仓库 1座1层，占地面积432m2，物料的存放 办公室 1座1层，占地面积100m2，主要用于办公 门卫 1座1层，占地面积20m2 公用工程 给水系统 由文昌湖区供水管网提供，用水量为330m3/a / 排水系统 生活污水经化粪池暂存后由环卫部门清理外运，用于农田堆肥 / 供电系统 由萌水镇供电所提供，用电量为15万kwh/a / 环保工程 废水处理 抑尘用水全部蒸发损耗，不外排；生活污水经化粪池暂存后由环卫部门清理外运 / 废气处理 项目焦宝石投料工序、鄂破破碎工序、巴马克破碎工序、一次筛分工序产生的颗粒物经配套集气罩（收集效率98%）收集，同一套脉冲式布袋除尘器处理（处理效率98%）后通过一根15米高排气筒DA001排放；项目二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序产生的颗粒物经配套集气罩（收集效率98%），同一套脉冲式布袋除尘器（处理效率为98%）处理后，通过一根15米高排气筒DA002排放 / 固体废物 生活垃圾由环卫部门定期清运，脉冲式布袋除尘器收集尘集中收集后作为产品莫来粉外售，含铁物料集中收集后外卖，废包装袋定期收集后外售 噪声治理 基础减振、隔声降噪措施 / 主要生产设备 本项目涉及主要设备一览表见下表。 表7项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 备注 1 巴马克破碎机 2台 / 2 雷蒙机 4台 / 3 振动筛 20台 / 4 提升机 10台 / 5 鄂破机 5台 / 6 球磨机 1台 / 7 搅拌机 2台 / 8 磁选机 5台 / 9 包装机 3台 表8 本项目环保设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 脉冲式布袋除尘器 套 2 / 2 雾炮机 台 1 / 合计 3台（套） / 四、原辅材料及能源动力消耗 本项目主要原辅材料及能源动力消耗详见表9。 表9 主要原辅材料及能源消耗一览表 原辅材料消耗情况 序号 原辅料名称 单位 年用量 备注 1 焦宝石 t/a 59880 / 2 耐火水泥 t/a 100 50kg/袋 3 钢纤维 t/a 20 50kg/袋 水、电消耗情况 1 水 m3/a 330 由文昌湖区供水管网提供 2 电 万kwh/a 15.0 由萌水镇供电所提供 五、项目主要产品 本项目主要产品详见表10。 表10 主要产品一览表 主要产品 项目年生产量t/a 备注 莫来砂 40000 25kg/袋 莫来粉 10000 25kg/袋 浇注料 10000 25kg/袋 六、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，实行白班制，白天生产夜间不生产，每班8小时，年工作300天，年工作2400 h。 七、项目厂区平面布置 本项目的建设地点位于山东省淄博市文昌湖区商家镇冶东村胶王路路南东段（原冶东村制瓶厂东）。项目厂区大门位于厂区东北侧，大门西侧为办公室、仓库，厂区南侧为生产车间，生产车间内部西北侧为一般固废区，大门东侧为门卫。 本项目工程建筑布局层次分明，生产、功能区划分清楚，便于组织生产和管理，根据安全、卫生、环保、施工等要求，结合厂区地质地形、气象等自然条件，因地制宜地对工厂建构筑物，运输线路等进行总平面布置，力求生产装置紧凑，辅助装置服务到位，有利于生产、安全管理，保护环境。本项目平面布置详细情况见附图3。 综上所述，本工程总平面布置从环保角度讲是合理的。 本项目遵照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等设计规范，对厂区配备消防栓、灭火器等消防器材和设施，以保障安全生产。 八、公用工程 1、给排水 本项目用水主要为生活用水与生产用水。新鲜用水量约为330m3/a，用水由文昌湖区供水管网提供。 生活用水：项目职工定员15人，年工作时间300天，职工生活用水按40L/人•天算，则项目生活用水量为180m3/a， 生产用水：项目生产用水主要为抑尘用水，抑尘用水量为150m3/a。 2、排水 项目生产过程中无废水产生，抑尘用水全部蒸发损耗，不外排。项目废水主要为生活污水，项目全厂生活用水量为180m3/a，生活污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为144m3/a，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门清理外运，不外排。 项目水平衡见图1 图1 水平衡图 单位：m3/a 3、供电 该项目用电由萌水镇供电所提供，项目用电量为15.0万kwh，车间及办公室内电源插座均设漏电保护装置，厂区主要建筑物屋顶均设避雷带，作防雷保护。按照接地规程要求，所有电气设备金属外壳均作可靠接地、接零、防静电保护。 5、消防安全 本项目遵照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等设计规范，对厂区配备消防栓、灭火器等消防器材和设施，以保障安全生产。 6、采暖和通风 本项目生活、办公供热、制冷均使用电空调。 七、环保投资 本项目总投资为1000万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资的3.0%。主要用于废气处理、设备的隔声减震等等。本项目环保设备及投资情况详见表11。 表11 环保设备及投资一览表 （单位：万元） 序号 环保项 建设内容 环保投资 1 废气处理控制 脉冲式布袋除尘器、引风机、引风管道等 23.0 2 废水处理控制 化粪池 2.0 3 噪声处理控制 隔声、减震等设施 2.0 4 固废处理控制 地面防渗、硬化 3.0 5 其他处理控制 灭火器 1.0 总计 30.0 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述： （一）施工期 本项目租赁现有厂房进行生产，只需进行厂房空间规划和生产设备的安装，无需生产车间的建设，无大的土建工程量，主要污染源为噪声、扬尘，影响较小。随着施工期结束，影响因素也将消失。施工期对周围环境影响较小 （二）运营期工艺流程 1、莫来砂、莫来粉、浇注料生产工艺流程及产污环节: 图2 莫来砂、莫来粉、浇注料生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 将外购的焦宝石投入鄂破机进行破碎，破碎后的物料利用提升机提升至料仓内进入巴马克破碎机进行二次破碎，破碎完成后先用振动筛进行筛分，筛分粒径较大的焦宝石重新进入巴马克破碎机内进行破碎，筛分出来粒径符合要求的焦宝石通过磁选机将其中的含铁物质分离出来，然后再次通过振动筛进行筛分，筛分出粒径不同规格的莫来砂部分作为产品进行包装外售；部分进入研磨工序进行研磨为莫来砂进行包装外售；部分作为浇注料原料加入钢纤维、耐火水泥进行投料、搅拌即为浇注料成品，包装外售。 二、主要污染工序： 1、废气 本项目主要废气为投料、鄂破破碎、巴马克破碎、筛分、包装工序以及装卸过程产生的粉尘。 2、废水 本项目无生产废水产生，抑尘用水全部蒸发损耗，不外排。项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池暂存后定期清运用作农肥。 3、噪声 本项目噪声主要为鄂破机、巴马克破碎机、筛分机、雷蒙机等设备运行产生的噪声， 噪声源强在75~95dB(A)左右。 4、固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾、废包装袋、脉冲式布袋除尘器收集尘、含铁物料。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁现有厂房进行生产，为新建项目。租赁厂房内原有设备已全部拆除，仅保留厂房建筑，无遗留固体废物和废水，不存在原有污染源。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 常规污染物 根据淄博市生态环境局2023年1月17日发布的《生态淄博建设工作简报》（2023年第1期），数据可知，项目所在区域大气环境中 2022 年各主要污染物的平均浓度为 PM10：75μg/m3、PM2.5：43μg/m3、SO2：14μg/m3、NO2：33μg/m3、O3：192μg/m3、 CO：1300μg/m3。项目所在区域环境空气质量进行达标判断，评价区域空气质量见下表 其中，文昌湖区2022年度污染物浓度统计如下： 表12 文昌湖区2022年污染物平均浓度统计表 项目 PM2.5 PM10 NO2 SO2 浓度，mg/m3 43 75 33 14 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见下表。 表13 文昌湖区2022年度环境空气质量达标判断 污染物 平均指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占比率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14 60 23.33 达标 NO2 33 40 82.5 达标 PM10 75 70 107.14 不达标 PM2.5 43 35 122.86 不达标 根据上表，项目区域环境空气质量SO2、NO2可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级年均值标准，PM10、PM2.5无法满足。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施，根据淄环委[2022]1号《关于印发淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案的通知》及相关要求，采取调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能；调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用；调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量；调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。全面改善全市生态环境质量。 2、地表水 根据项目地理位置可知，该区域地表水为范阳河，根据2022年12月16日淄博市生态环境局发布的2022 年1-11月全市地表水环境质量状况，距离本项目最近的文昌湖区范阳河张博路附线站点断面质量指数为4.5001，全部考核因子均满足III类水质指标，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。 3、声环境 根据现场勘查，项目区域周围50m范围内无声环境保护目标，根据近期《淄博市环境状况公报》可知，区域内的声环境质量良好，昼间、夜间噪声监测值均不超标，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值要求。 4地下水、土壤 厂区地面采取水泥硬化，针对生产可能对地下水和土壤产生的影响，按照“考虑重点，辐射全面”的防渗原则进行防渗处理。一般防渗区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。重点防渗区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。经采取上述措施，能有效避免对地下水、土壤的下渗污染，对地下水、土壤的影响较小，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 生态环境 由于长期的农业、工业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以作物栽培为主，主要作物有玉米、小麦、棉花、蔬菜和瓜果。境内无国家重点保护动植物。 电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目评价范围内主要环境保护目标及其保护级别见表14。 表14 主要环境保护目标及级别一览表 保护类别 保护目标 方位 厂区距离（m） 保护级别 大气环境 西阿村 E 513 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准 声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源 和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 地表水 范阳河 N 472 《地表水质量标准》（GB/T3838-2002）III类 生态环境 项目位于山东省淄博市文昌湖区商家镇冶东村胶王路路南东段（原冶东村制瓶厂东），无生态环境保护目标 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气 营运期颗粒物有组织排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2“重点控制区”的相关标准（颗粒物 10mg/m3），无组织颗粒物排放浓度执行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3建材工业大气污染物无组织排放限值（颗粒物 1.0mg/m3）。 表15 废气排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 有组织排放监控浓度限值（mg/m3） 有组织排放监控速率限值（kg/h） 颗粒物 1.0 10 / 二、噪声 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准见表16。 表16 厂界噪声排放标准 类别 昼间Leq[dB(A)] 夜间Leq[dB(A) 2类 60 50 三、固废 一般固执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函[2021]55 号），若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标 2 倍削减替代。本项目所在淄博市 2022 年细颗粒物年平均浓度超标，应进行 2 倍削减替代。 与本项目有关的总量控制指标为颗粒物。 本项目生产过程中颗粒物排放量为1.017t/a，其中有组织颗粒物排放量为0.72t/a，无组织颗粒物排放量为0.297t/a。 本项目位于淄博市为文昌湖区，总量实行1：2替代，因此，本项目需再申请的总量控制指标为：颗粒物：2.034t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建项目为新建项目，利用现有厂房进行建设，无土建工程，施工期仅进行设备安装调试，对环境影响较小，此次环评不再进行施工期环境影响评价。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生及排放情况 废气主要为投料、鄂破破碎、巴马克破碎、筛分、研磨、搅拌、包装、装卸工序产生的颗粒物。 表17 大气污染物排放情况表 序号 产污环节 污染物 种类 排放 形式 污染物治理设施 排放去向 有组织排放口名称 设施名称及工艺 废气量m3/h 收集效率% 去除率% 是否为可行性技术 1 焦宝石投料、鄂破破碎、巴克破碎、一次筛分工序 颗粒物 有组织 集气罩+脉冲式布袋除尘器 15000 98 98 是 15米高排气筒 DA001 无组织 密闭车间、加强管理、洒水降尘 / / 80 排入空气环境 / 2 二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序 颗粒物 有组织 集气罩+脉冲式布袋除尘器 20000 98 98 是 15米高排气筒 DA002 无组织 密闭车间、加强管理、洒水降尘 / / 80 排入空气环境 / 3 包装工序 颗粒物 无组织 密闭车间、加强管理、洒水降尘 / / 80 是 排入空气环境 / 4 装卸工序 颗粒物 无组织 密闭车间、加强管理、洒水降尘 / / 80 是 排入空气环境 / 表18 排放口基本情况一览表 有组织排放口名称 编号 地理坐标 类型 高度 内径 温度 焦宝石投料、鄂破破碎、巴克破碎、一次筛分工序 DA001 E：117.813519°， N：36.660512° 一般排放口 15m 0.39 常温 二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序 DA002 E：117.8135178°， N：36.660505° 一般排放口 15m 0.39 常温 2、污染源强核算 本项目颗粒物源强核算采用产污系数法 表19 废气污染物源强核算情况一览表 工序 排放源 污染物种类 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放量（t） 排放时间（h/a） 产生浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 工艺 收集效率（%） 处理效率（%） 废气量（m3/h） 排放浓度(mg/m3 ) 排放速率（kg/h） 焦宝石投料、鄂破破碎、巴克破碎、一次筛分工序 DA001 颗粒物 423.867 6.358 脉冲式布袋除尘器 98 98 15000 8.467 0.127 0.305 2400 二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序 DA002 颗粒物 432.45 8.649 脉冲式布袋除尘器 98 98 20000 8.65 0.173 0.415 2400 焦宝石投料、鄂破破碎、巴克破碎、一次筛分工序、二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序、包装工序 生产 车间 颗粒物 / 0.370 密闭车间、加强管理、洒水降尘 / 80 / / 0.074 0.177 2400 装卸工序 仓库 颗粒物 / 1.0 密闭车间、加强管理、洒水降尘 / 80 / / 0.20 0.12 2400 |
| --- | --- |

|  | 3、源强核算过程 （1）、有组织废气 项目有组织废气主要为投料、鄂破破碎、巴马克破碎、筛分、研磨、搅拌工序经集气罩收集的颗粒物 1）焦宝石投料工序产生的颗粒物 项目焦宝石投料过程中会产生颗粒物，投料颗粒物参考类比《逸散性工业颗粒物控制技术》（中国环境科学出版社）“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”中“装水泥、砂、粒料入称量斗”污染排放因子0.01kg/t·原料，项目焦宝石用量为59880t/a，则焦宝石投料工序颗粒物产生量为0.599t/a。 2）鄂破破碎工序产生的颗粒物 项目鄂破破碎时会产生颗粒物，鄂破破碎颗粒物参考《逸散性工业粉尘控制技术》粒料生产“一级破碎机和筛选”排放因子为 0.05kg/t （破碎料），项目焦宝石用量为59880t/a，则鄂破破碎工序颗粒物产生量为2.994t/a。 3）巴克破碎工序产生的颗粒物 项目巴克破碎时会产生颗粒物，颗粒物参考《逸散性工业颗粒物控制技术》》粒料生产中“筛选和二级破碎机”排放因子为0.05kg/t （破碎料），项目焦宝石用量为59880t/a，则巴克破碎颗粒物产生量为2.994t/a。 4）一次筛分工序产生的颗粒物 筛分粉尘参考《逸散性工业颗粒物控制技术》》粒料生产中“筛选、运输和搬运”排放因子为0.15kg/t （破碎料），项目焦宝石用来搞为59880t/a，则一次筛分工序颗粒物产生量为8.982t/a。 项目焦宝石投料工序、鄂破破碎工序、巴马克破碎工序、一次筛分工序产生的颗粒物经配套集气罩（收集效率98%）收集，同一套脉冲式布袋除尘器处理（处理效率98%）后通过一根15米高排气筒DA001排放。项目焦宝石投料工序、鄂破破碎工序、巴马克破碎工序、一次筛分工序颗粒物总产生量为15.569t/a，则焦宝石投料工序、鄂破破碎工序、巴马克破碎工序、一次筛分工序有组织颗粒物产生量为15.258t/a，项目年运行时间为2400小时，引风机风量为15000m3/h，则有组织颗粒物产生速率为6.358kg/h，有组织颗粒物产生浓度为423.867mg/m3，有组织颗粒物排放量为0.305t/a，有组织颗粒物排放速率为0.127kg/h，有组织颗粒物排放浓度为8.467mg/m3。 5）二次筛分工序产生的颗粒物 项目磁选工序后需再次进行筛分，粉尘参考《逸散性工业颗粒物控制技术》》粒料生产中“筛选、运输和搬运”排放因子为0.15kg/t （破碎料），项目焦宝石用量为59880t/a，则二次筛分工序颗粒物产生量为8.982t/a。 6）研磨工序产生的颗粒物 项目莫来粉生产需进行研磨，研磨过程中会产生颗粒物，颗粒物参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“其他非金属矿物制品制造行业系数表”、“粉磨”产污系数1.19kg/t·产品，项目莫来粉产生量为10000t/a，则研磨工序颗粒物产生量为11.9t/a。 7）搅拌工序产生的颗粒物 项目浇注料生产时，需进行搅拌，搅拌过程中会产生颗粒物，颗粒物产生参考类比《逸散性工业颗粒物控制技术》（中国环境科学出版社）“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”中“装水泥、砂、粒料入搅拌机”污染排放因子0.02kg/t·原料，项目浇注料生产需要焦宝石9880t/a、钢纤维20t/a、耐火水泥100t/a，则搅拌工序颗粒物产生量为0.2t/a。 焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序产生的颗粒物 项目浇注料生产时将焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥按照494:1:5的比例进行配比投料，投料过程中会产生颗粒物，根据参考类比《逸散性工业颗粒物控制技术》（中国环境科学出版社）“第二十二章、混凝土分批搅拌厂”中“装水泥、砂、粒料入称量斗”污染排放因子0.01kg/t·原料，项目焦宝石用量9880t/a、钢纤维用量20t/a、耐火水泥用量100t/a，则焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序颗粒物产生量为0.1t/a。 项目二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序产生的颗粒物经配套集气罩（收集效率98%），同一套脉冲式布袋除尘器（处理效率为98%）处理后，通过一根15米高排气筒DA002排放，项目二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序颗粒物产生总量为21.182t/a，则项目二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序有组织颗粒物排产生量为20.758t/a，项目年运行时间为2400小时，引风机风量为20000m3/h，则有组织颗粒物产生速率为8.649kg/h，有组织颗粒物产生浓度为432.45mg/m3，有组织颗粒物排放量为0.415t/a，有组织颗粒物排放速率为0.173kg/h，有组织颗粒物排放浓度为8.65mg/m3。 无组织废气 无组织废气主要为焦宝石投料、鄂破破碎、巴克破碎、一次筛分工序未经集气罩收集的颗粒物；二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序未经集气罩收集的颗粒物；包装工序颗粒物产生量、物料装卸时产生的颗粒物。 项目焦宝石投料、鄂破破碎、巴克破碎、一次筛分工序未经集气罩收集的颗粒物 由前文计算，项目焦宝石投料、鄂破破碎、巴克破碎、一次筛分工序颗粒物产生量为15.569t/a，集气罩收集效率为98%，则未经集气罩收集的颗粒物为0.311t/a， 无组织排放，项目年运行时间为2400小时，则无组织产生速率为0.130kg/h。 2）项目二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序未经集气罩收集的颗粒物 由前文计算，项目二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序颗粒物产生量为21.182t/a，集气罩收集效率为98%，则未经集气罩收集的颗粒物为0.424t/a，项目年运行时间为2400小时，则无组织排放产生为0.177kg/h。 3）包装工序产生的颗粒物 该项目包装规格为均为25kg/包，将包装袋与出料口完全衔接，只是物料在下落至包装袋时由于落差会产生少量粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“13-2水泥生产逸散尘排放因子”中第16条“水泥装袋”排放因子系数为0.0025kg/t，项目莫来砂、莫来粉、浇注料总产能为60000t/a，则包装工序颗粒物产生量为0.15t/a，项目年运行时间为2400小时，则无组织颗粒物产生速率为0.063kg/h。 项目焦宝石投料、鄂破破碎、巴克破碎、一次筛分工序、二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序、包装工序均位于生产车间，则生产车间无组织颗粒物产生总量为0.885t/a，无组织产生速率为0.370kg/h。 为减少车间内无组织粉尘的排放，，车间完全密闭并定期进行喷淋洒水，所有物料进库存放；物料提升机在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。 采取以上措施后，可以减少无组织颗粒物产生量的80%，则无组织颗粒物排放量为0.177t/a，项目年运行时间为2400小时，则无组织排放速率为0.074kg/h。 4）物料装卸时产生的粉尘 该项目原材料全部储存在仓库内，由于原料储存于封闭厂房内，储存时产尘与风速成正比，车间密闭储存，风速接近静风状态，基本无尘产生，主要产尘为装卸时产生的颗粒物，本项目的扬尘量可根据类比同类型项目，并参考《逸散性工业颗粒物控制技术》技术中“第十八章、粒料加工厂”中“卸料”逸散尘排放系数取0.01kg/t，项目焦宝石用量为59880t/a，钢纤维用量为20t/a，耐火水泥产生量为100t/a，则项目原料装卸时粉尘产生量为0.6t/a，原料装卸时间为600h/a，则无组织颗粒物产生速率为1.0kg/h。 本项目采取以下评价要求可有效降低颗粒物的排放： ①原料在封闭车间、仓库储存，对堆料区进行定期洒水，保持料堆表层湿润，防止物料扬散，有效抑制颗粒物的产生。 ②原料及成品装卸时，铲车应尽量靠近运输车辆，并尽可能缩小装卸时的高差，同时洒水进行装卸抑尘。 ③加强料堆地面硬化和清洁，地面积尘要及时清理，保持场地内及周边整洁干净，减少二次扬尘。 ④在物料配料前对料堆进行喷水，减少起尘量。 ⑤运输车辆不得超载，车厢必须要求采取封闭措施，以减少物料洒落扬尘对公路周围大气环境的影响。 ⑥加强对厂区和出场道路的清洁。企业对厂区内未硬化场地和道路进行场地硬化、绿化处理，并安排专人对企业厂区及企业进出口的道路进行经常性的清扫、冲洗，保持道路清洁。 采取上述措施后，无组织颗粒物可降低80%以上，则仓库内无组织颗粒物排放量为0.12t/a，排放速率为0.20kg/h。 4、污染物达标情况分析 表20 项目废气污染物排放情况一览表 排放源 污染物种类 治理设施 污染物排放浓度（mg/m3） 污染物排放速率（kg/h） 污染物排放量（t/a） 排气筒DA001 颗粒物 脉冲式布袋除尘器 8.467 0.127 0.305 排气筒DA002 颗粒物 脉冲式布袋除尘器 8.65 0.173 0.415 生产车间 颗粒物 密闭车间、加强管理 / 0.074 0.177 仓库 颗粒物 密闭车间、加强管理、洒水降尘 / 0.20 0.12 由上表可知，排气筒DA001、DA002有组织颗粒物颗粒物排放浓度能够满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表 2“重点控制区”的相关标准（颗粒物 10mg/m3）。 项目生产车间无组织颗粒物排放总量为0.177t/a，无组织排放速率为0.074kg/h；仓库内无组织颗粒物排放量为0.12t/a，排放速率为0.20kg/h。 项目无组织排放废气厂界浓度见下表。 表21 无组织排放源厂界浓度估算结果 污染物 东厂界 南厂界 北厂界 西厂界 标准值mg/m3 距离m 浓度mg/m3 距离m 浓度mg/m3 距离m 浓度mg/m3 距离m 浓度mg/m3 生产车间颗粒物 1 0.01196 1 0.01196 24 0.000971 23 0.000998 1.0 达标情况 达标 达标 达标 达标 / 仓库 颗粒物 40 0.00192 15 0.00213 1 0.005265 1 0.005265 1.0 达标情况 达标 达标 达标 达标 / 叠加值 颗粒物 / 0.01388 / 0.01409 / 0.006236 / 0.006263 1.0 达标情况 达标 达标 达标 达标 / 由上表可知，本项目厂界颗粒物无组织排放浓度满足满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3建材工业大气污染物无组织排放限值（排放浓度：1.0mg/m3）；对周围环境影响较小，预计，本项目投产后，在采取本报告中提出污染防治措施后，对环境空气质量影响较小，不会改变区域整体环境空气质量改善趋势。 5、非正常工况 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。通过分析，废气非正常工况主要是废气处理设施出现故障或检修时，此次评价考虑废气治理设施出现故障，处理效率为零的情况。非正常工况下废气排放情况见下表。 表22 污染源非正常情况排放一览表 污染源 年发生频次 污染物 非正常排放浓度（mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间 应对措施 焦宝石投料工序、鄂破破碎工序、巴马克破碎工序、一次筛分工序 1次/a 颗粒物 423.867 6.358 60min 加强定期维护保养，待废气治理设施维修完成后方可继续生产。 二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序 1次/a 颗粒物 432.45 8.649 60min 针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施： 发生停电时及时转换电力线路； 对废气处理设施认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性； 开车前，废气处理设施运转正常再开车，同时逐渐扩大产能；停车时逐步降低产能，并直到全部停后再停环保设施。确保由于开停车产生的大气污染物得到有效治理，并满足相关标准要求。 6、废气治理措施合理性分析 本项目生产过程产生的颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理，项目污染治理设施脉冲式布袋除尘器属于《排污许可核发与技术规范 总则》（HJ942-2018）中“4.5.2.1 废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施”可行性技术。 7、监测计划 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定的要求，对废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）进行监测。废气监测方案见下表。 表23 项目废气监测方案 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 废气 排气筒DA001 颗粒物 1次/年 排气筒DA002 颗粒物 1次/年 厂界 颗粒物 1次/年 8、废气环境影响分析 （1）环境影响分析 本项目位于环境空气不达标区，拟建项目涉及的区域超标因子为 PM10、PM2.5，拟建项目设置了布袋除尘对含尘废气进行处理，采取的措施高效、可靠。针对区域 PM2.5超标现象，周村区将认真落实《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》及《山东省扬尘污染综合治理方案》（鲁环发[2019]112 号文）：优化产业结构，对建筑工地和市政工程扬尘进行治理、全面实施工业污染源提标改造及治理等措施后，环境空气质量会逐步改善。 项目所在区域内无自然保护区、保护文物及风景名胜区等特殊环境敏感目标。距离项目最近的敏感目标为距厂界西侧513米西阿村，生产废气经密闭车间、加强管理后无组织达标排放，能满足相应排放标准要求，对环境影响较小。 二、废水 项目无生产废水，项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池暂存后，定期清运用作农肥，不外排。综上所述，本项目对周围地表水无影响。 三、噪声环境影响分析 项目噪声主要为鄂破机、巴马克破碎机、筛分机、雷蒙机等设备运行产生的噪声， 噪声源强在75~95dB(A)左右，本项目通过合理布置噪声源位置，安装减震垫等措施，可有效降低噪声强度。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用 A 声级计算，模式如下： ①由建设项目自身声源在预测点产生的声级，噪声贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，s； ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，s； LAi—i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。 ②预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。 噪声预测值(Leq)计算公式：   式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ③户外声传播衰减计算 LP（r） =LP（r0） -（ Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）    式中： Lp (r) ―预测点处声压级，dB； LP（r0）―参考位置 r0 处的声压级，dB； DC―指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率 级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv―几何发散引起的衰减，dB； Aatm－大气吸收引起的衰减，dB； Agr－地面效应引起的衰减，dB； Abar－障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc－其他多方面效应引起的衰减，dB。        式中： LA (r) ―距声源 r 处的 A 声级，dB（A）； Lpi(r)—预测点(r)处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 ④室内声源等效室外声源功率级计算方法 Lp2i(T)=Lp1i(T)－（TLi+6） 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB 项目主要噪声设备机运营期设备厂界噪声预测结果详见表23。 表24 项目装置主要噪音设备 序号 噪声源 设备名称 原始源强 降噪 措施 治理后源强 1 生产 车间 巴马克破碎机 95 隔声、减振 70 雷蒙机 95 70 振动筛 75 50 提升机 75 50 鄂破机 90 65 球磨机 95 70 搅拌机 95 70 磁选机 95 70 包装机 90 65 脉冲式布袋除尘器（含引风机等） 95 70 表25 主要噪声源对厂界声级贡献情况表 预测点 厂界噪声预测值 标准值 是否达标 昼间 昼间 东厂界 55.2 60 是 西厂界 53.9 60 是 南厂界 54.6 60 是 北厂界 52.3 60 是 企业夜间不生产，经计算，经过隔声减震和距离衰减以及吸声、减震、合理布置后，预计项目投运后厂界昼间噪声最高值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。设备使用过程中应加强日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产；做好设备基础减震。 （2）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定的要求， 项目需对噪声进行监测。本项目噪声监测方案见下表。 表25 噪声排放及监测要求 序号 环境要素 监测位置 监测项目 监测频率 1 噪声 厂界 等效连续A声级 每季度一次 四、固废 1）本项目固体废物环境影响评价按照《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）进行。 项目固体废物主要为生活垃圾、脉冲式布袋除尘器收集尘、废包装袋、含铁物料。 1、职工生活垃圾 项目职工定员15人，年工作300天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人•d计，则技改项目生活垃圾产生量为2.25t/a，由环卫部门定期清运。 2、布袋除尘器收集尘 由前文计算，项目焦宝石投料工序、鄂破破碎工序、巴马克破碎工序、一次筛分工序有组织颗粒物产生量为15.258t/a，二次筛分工序、搅拌工序、研磨工序、焦宝石颗粒、钢纤维、耐火水泥投料工序有组织颗粒物排放量为20.758t/a，脉冲式布袋除尘器处理效率均为98%，则脉冲式布袋除尘器收集尘量为35.296t/a，集中收集后作为产品莫来粉外售。 3、废包装材料 项目原料耐火水泥为袋装，规格为50kg/袋，钢纤维为箱装，规格为50kg/箱，耐火水泥用量为100t/a，钢纤维用量为20t/a，则废包装袋产生量为2000个/年，废包装箱产生量为400个/年，共约0.5t/a，属于一般工业固废，定期收集后外售。 4、含铁物料 项目在磁选过程中会产生部分含铁物料，根据企业提供资料，含铁物料产生量为0.6t/a，集中收集后外售。 表26 固体废物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 属性 废物代码 预计产生量t/a 处置 措施 1 生活 垃圾 职工生活 固态 一般固废 / 2.25 环卫部门定期清运 2 脉冲式布袋除尘器收集尘 生产过程 固态 一般工业固废 / 35.296 收集后作为产品莫来粉外售 3 含铁物料 磁选工序 固态 一般工业固废 / 0.6 集中收集后外卖 4 废包装材料 原料包装 固态 一般工业固废 / 0.5 集中收集后外卖 2、环境管理要求 一般工业固废仓库的建设应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好该堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理，并制定好固体废物转移运输途中的污染防治。生活垃圾全部袋装化，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后，委托环卫部门收集处置。生活垃圾不会直接排入环境，减少了对环境的影响。 五、地下水、土壤 1、污染源、污染途径及污染防控措施 本项目位于山东省淄博市文昌湖区商家镇冶东村胶王路路南东段（原冶东村制瓶厂东），不属于地下水水源地补给区，土壤环境敏感程度为不敏感。本项目为“C3099其他非金属矿物制品制造”，对环境影响小。为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护，制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。 各区域采取的具体防渗措施见下表： 表27 项目防治区防渗措施一览表 防渗分区 位置 采取的防渗结构形式 重点污染防治区 化粪池 混凝土厚度不小于4cm，分层利用压路机碾压或夯实。混凝土结构致密，其渗透系数小于1×10 -9 ~1×10 -11 cm/s，之上再敷设厚2cm的花岗岩作为地表防渗层。整个地面渗透系数小于1×10 -11 cm/s。 一般污染防治区 生产车间、仓库 地面防渗方案自上而下：①水泥砂浆结合层一道：②100mm 厚c15 混凝土随打随抹光；③3：7 水泥土夯实。 简单污染防治区 办公室 水泥地硬化 2、跟踪监测要求 项目对地下水、土壤环境影响途径主要为大气沉降和垂直入渗，在贯彻落实上述分区防控措施的前提下，对地下水、土壤环境影响较小。根据《山东省生态环境厅山东省自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（鲁环发[2020]5号），“有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采加工、化工、医药、焦化、制革、电镀、危险废物经营、固体废物填埋等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位，应当列入土壤污染重点监管单位名录”，本单位不属于土壤污染重点监管单位，可不开展土壤跟踪监测。 六、生态环境影响 建设项目不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，对周边生态基本无影响，本评价不再开展生态环境影响分析。 七、环境风险 1、风险调查 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≧1 时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 技改项目原辅材料不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的风险物质，本项目Q值为0＜1，环境风险潜势为I。 2、评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表28 风险评价工作级别划分 环境风险潜势 IV+、IV III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。 3、环境风险识别 本项目为“C3099其他非金属矿物制品制造”，在生产中涉及的原辅材料不属于可燃物质，项目电气设备等维护管理和使用不当会引起火灾事故。火灾事故发生后可导致对周边大气环境的烟气污染、CO污染和热辐射，产生的消防废水若处理不当将会污染水环境。 4、环境风险分析 本项目发生火灾事故以及火灾事故引发的次生污染CO、消防废水等将会对大气、水环境及人群健康产生影响。燃烧产生的次生污染物一氧化碳等将会向大气扩散，对周围人群、大气环境以及生态环境产生影响。消防废水如不能完全收集并处理达标，将会对区域污水处理厂造成冲击，进而影响周围地表水，加之防渗措施不当，会造成地下水环境污染。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 项目存在发生火灾的危险，在生产过程中需做出相应的防范措施。 I、严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 II、按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应类型和数量的灭火器（干粉灭火器等），并在火灾危险场所设置报警装置。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。车间的消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。本项目建成后会根据实际情况配备相应的灭火器材，满足消防的需求。 III、原料和产品的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。 IV、总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 IV、电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB5008-2014)执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。 （2）风险事故应急预案 为消除事故隐患，企业应制定突发性事故应急预案，并定期进行演练。具体应急预案内容可参考下表。 表29 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 确定危险目标：生产车间 2 应急组织机构、人员 本企业应急组织机构、人员 3 预案分级响应 预案分级响应分为三级：一级应急响应报县级应急指挥部组织实施，二级应急响应由公司应急指挥机构组织实施，三级应急响应由车间负责人组织实施 4 应急救援保障 建立应急救援专业队伍，做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备；建立企业应急抢险队员通讯录；抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联系等装备器材配置齐全到位 5 报警、通讯联络方式 应急状态下的报警方式、通知方式、交通管制 6 应急措施 如发生火灾，岗位人员应立即拨打火警电话报警，并立即打开消防栓及取用消防沙灭火；废水泄漏时立即用沙袋对泄漏废水进行封堵，并立即告知厂区领导 7 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 聘请专业监测队伍对事故现场进行现状监测，监测环境空气中 CO及颗粒物浓度，对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据；厂区内应设置消防栓、灭火器、消防沙袋等消防设施，并配备消防自救呼吸面罩等个人防护设施。 8 人员紧急撤离、疏散，应急计量控制、撤离组织计划 事故现场、受事故影响区域的人群撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 按照应急培训计划安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关安全自救知识 6、结论 本项目环境风险潜势为I，可能产生的环境风险为电气设备等维护管理和使用不当会引起火灾事故、脉冲式布袋除尘器处理装置故障导致废气超标排放事故以及火灾事故引发的次生污染CO、消防废水等对大气、水环境及人群健康的影响。在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目环境风险可以接受。 八、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 颗粒物 | 脉冲式布袋除尘器 | 满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中重点控制区限值要求 |
|  | 排气筒DA002 | 颗粒物 | 脉冲式布袋除尘器 |  |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 密闭车间、加强管理 | 满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3建材工业大气污染物无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池 | 不外排 |
| 声环境 | 生产车间设备等 | LeqdB(A) | 基础减震，厂房隔声、消音等 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
| 固体废物 | 项目生活垃圾定期清运用作农肥，除尘器收集尘集中收集后作为产品莫来粉外售，含铁物料、废包装材料收集后外卖；一般固执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求. |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 仓库一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚、渗透系数为 1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗性能。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 在生产过程中需做出相应的防范措施： 1、严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 2、厂区按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器。 3、加强日常巡检工作，及时发现、处理故障，保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 4、对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）主要环境管理措施如下： ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全公司环境管理工作。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传。 ③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 ④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 ⑤协调参与本项目与周边企业突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生，并协同周边企业制定相应的应急措施。 （2）设置环境保护标识 企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气排放口。同时废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。环保标识详见下表。 表30 排放口环境保护标志 提示标志 警告标志 提示标志 警告标志 正方形 三角形 正方形 三角形 绿底白图 黄底黑图 绿底白图 黄底黑图 噪声排放源 噪声排放源 废气排放口 废气排放口 / / 一般固体废物 一般固体废物 / 危险废物 （3）竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表31 本项目 “三同时”验收一览表 污染类型 排放源 污染物 主要设施/设备/措施 验收指标 验收标准 废气 排气筒DA001 颗粒物 脉冲布袋除尘器 <10mg/m3 满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2新建企业大气污染物排放限值中重点控制区限值要求 排气筒DA002 颗粒物 脉冲布袋除尘器 <10mg/m3 厂界 颗粒物 密闭车间、加强管理 <1.0mg/m3 满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3建材工业大气污染物无组织排放限值 废水 生活污水 COD、氨氮、SS 化粪池 不外排 噪声 机械设备 等效连续A声级 隔音、减震 昼间60dB、夜间50dB（A） 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 职工生活 生活垃圾 定期清运用作农肥 / 一般固执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求； 布袋除尘器收集尘 作为产品莫来粉外售 含铁物质 收集后外售 废包装材料 其他 防渗措施 一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能。重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗要求进行防渗。 （4）监测平台设置 采样位置应优先选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 4 倍直径（或当量直径）和距上述部件上游方向不小于2倍直径处。对矩形烟道，其当量直径 D=2AB/(A+B)，式中 A.B 为边长。 在选定的测定位器上开设采样孔，采样孔内径应不小于 90mm，监测孔在不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开。 监测平台应设置在监测孔的正下方 1.2m~1.3m 处，应永久、安全、便于监测及采样；监测平台可操作面积应≥2m2 ，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径（或当量直径）的 1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，则监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。 （5）排污许可管理 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）中的相关要求，按行业分步实现对固定污染源的排污许可全覆盖。 本项目行业代码为“其他非金属矿物制品制造 C3099”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》企业属于二十五、非金属矿物制品业、石墨及其他非金属矿物制品制造 309中的“其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的）”，属于登记管理，建设单位应严格执行上述要求，在完成建设后按照环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的内容进行排污许可登记申报。 建设单位应严格执行上述要求，在完成建设后按照环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的内容进行排污许可登记管理申报。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，选址符合环境保护相关规划，三废治理 措施合理可行，全厂污染物可以达标排放，项目对周围环境的影响不大，环境风险 影响可以控制在可接受范围内。在严格落实好本报告提出的各项环保措施的后，从 环境保护的角度分析其建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.017t/a | / | 1.017t/a | 1.017t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | 2.25t/a |
|  | 脉冲布袋收集尘 | / | / | / | 35.296t/a | / | 35.296t/a | 35.296t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 含铁物质 | / | / | / | 0.6t/a | / | 0.6t/a | 0.6t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①