# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   淄博文昌湖区萌水镇瑞鑫玻璃杯厂

年产36万件玻璃制品项目

建设单位：淄博文昌湖区萌水镇瑞鑫玻璃杯厂（盖章）

编制日期：        2023年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淄博文昌湖区萌水镇瑞鑫玻璃杯厂年产36万件玻璃制品项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2307-370392-89-02-467636 |
| 建设单位联系人 | 傅娜 | 联系方式 | 18660449909 |
| 建设地点 | 山东省淄博市文昌湖区萌水镇泽涯村（村委西北300米） |
| 地理坐标 | 117度53分49.199秒，36度43分48.002秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3054 日用玻璃制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业57、玻璃制品制造305中“特种玻璃制造；其他玻璃制造；玻璃制品制造（电加热的除外；仅切割、打磨、成型的除外）” |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □技改 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淄博市文昌湖省级旅游度假区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2307-370392-89-02-467636 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 3.0 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目与淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见（淄文昌管发【2021】12号）符合性分析： 根据淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会出具关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见：为推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，按照省生态环境厅、省发展和改革委员会、省工业和信息化厅、省自然资源厅联合下发的《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱 污”项目的通知》( 鲁环字[2021]58号)要求，新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。经区管委会研究，确定在萌水镇和商家镇划定工业集聚区范围，按照产业定位和有关要求，规范审批工业项目，推动经济发展。 一、萌水镇工业集聚区 1.萌水镇新材料产业片区 位于庆淄路两侧、文昌大道以北、杨萌路以南、张博附线以西，总占地约1300余亩。主导产业:金属磨料、非金属磨料、其它新材料等，形成新材料产业集群。 2.萌水镇智能制造产业片区 位于张博附线以东及原三衣工业园，总占地约1500余亩。主导产业:装备制造、新能源汽车配套装备等，形成智能制造产业集群。 3.萌水镇仓储物流产业片区 位于文昌湖高速路下路口两侧及对面,总占地约360余亩。主导产业:冷链物流、仓储运输、集散配送等，形成物流仓储产业集群。 4.三衣西片(龙口龙泉北安扈家)产业片区 包含龙口、龙泉、北安村内产业片区，占地约1157亩，企业77家，园区内分布有磨料、玻璃制品、机械、针织等行业为主。 5.萌水镇中心工业片区 包括镇政府驻地、官三村、水磨工业园内原三元公司、三利绸缎印染、现丰雁电子元件、淄博瑞泽非制造布有限公司等企业及湿地公园、污水处理厂、嘉丰公司等，规划约800余亩，主要有电子元件和玻璃机械等行业。 6.萌水镇西工业片区 包括萌水镇城乡统筹服务中心、北王工业园及正阳路以西、S102两侧的部分企业，总占地面积约300亩，主要以医疗器械、机械制造、纺织、家具制造为主。 二、商家镇工业集聚区 1.山东松柳智能制造产业片区 东起杨家村中心大街，西至冶西村，北至胶王路，南至冲山。规划占地面积约600亩，以承接高端装备制造、工业机器人、高端电子靶材等为主。 2.齐鲁智能制造产业片区 位于商家镇西部，东起山东宜景生态科技有限公司，西至镇边界，北至商中路，南至冲山。规划总用地40.96公顷，园区以胶王路为界划分为南、北两个区域，以汽车配件、五金机械配件、新材料等产业为主。 3.冶头工业片区 东起正阳西路，西至七河村村西端，南至胶王路、齐鲁智能制造产业园，北至七河村村北端，总占地面积约800亩，以机械制造、五金加工、服装加工、建材、木器加工、新材料等产业为主。 本项目为玻璃制品项目，位于萌水镇商家镇工业聚集区中萌水镇中心工业片区，符合国土空间规划和产业发展规划要求。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目行业类别为“C3054 日用玻璃制品制造”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。 该项目所用设备、生产工艺不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目，不属于淄博市人民政府办公厅发布的《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中鼓励类、限制类和淘汰类之列，故该项目属允许类项目，符合当地的产业政策。 因此，本项目的建设符合国家及淄博市的产业政策。 2、土地利用总体规划符合性分析 本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇泽涯村（村委西北300米），根据淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会出具关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见，该厂址选择符合淄博市文昌湖省级旅游度假区用地规划要求。项目用地不属于“国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）的通知”中的“限制类”和“禁止类”，因此符合国家及地方的用地规划。 3、与《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）符合性分析 （1）与生态保护红线及一般生态空间符合性分析 主要目标：全市生态保护红线充分衔接最新成果数据，主要生态系统服务功能为防风固沙、水土保持及水源涵养。一般生态空间涵盖水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等各类受保护区域，以及生态公益林等其他需保护区。 符合性分析：本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇泽涯村（村委西北300米），距离本项目最近的生态保护红线区为西南侧的文昌湖水源涵养生态保护红线区，最近距离为2.36km，本项目不在淄博市各生态保护红线区范围内，符合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020 年）的相关要求。项目与淄博市态保护红线相对位置关系图见附图。本项目所在区域不涉及水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等一般生态空间。 与环境质量底线符合性分析 主要目标：全市水环境质量持续改善，国控、省控、市控断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于50%，省控及以上断面优良水质比例不低于30%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；建成区黑臭水体全面消除，镇村黑臭水体数量持续减少。大气环境质量持续改善，全市PM2.5浓度不高于48μg/m3，空气质量优良天数比率不低于70%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在2020年的基础上持续下降。土壤环境质量稳定改善，农用地、建设用地土壤环境风险防控能力逐步提升。全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别不低于95%。环境质量改善目标动态衔接“十四五”生态环境质量考核指标，以“十四五”生态环境质量考核指标为准。 符合性分析：根据淄博市生态环境局2023年1月17日公布的《生态淄博建设工作简报》（2023年第1期），2022年度，淄博市范围内环境空气中污染物SO2（14μg/m3）、NO2（33μg/m3）年均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（SO2（60μg/m3）、NO2（40μg/m3））；CO（1300μg/m3）日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（CO（4000μg/m3））；PM10（75μg/m3）、PM2.5（43μg/m3）年均浓度不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（PM10（70μg/m3）、PM2.5（35μg/m3））；O3（192μg/m3）日最大8小时平均值不符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单的要求（O3（160μg/m3）年评价不达标，项目所在处于不达标区。为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施，根据淄环委[2022]1号《关于印发淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案的通知》及相关要求，采取调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能；调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用；调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量；调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，全面改善全市生态环境质量。本项目排放污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，可达标排放，排放量较小，对区域实施环境质量改善影响较小，目前淄博市已制定了《2021年全市生态环境保护综合治理工程任务清单》，本项目不违背其治理要求。本项目生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运，根据淄博市生态环境局2022年12月16日公布的《2022年1-11月份全市地表水环境质量状况通报》，距离本项目最近的文昌湖区范阳河张博路附线站点断面质量指数为4.5001，全部考核因子均满足III类水质指标，该河段地表水水质浓度满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据现场勘查，项目区域周围50m范围内无环境保护目标，根据近期《淄博市环境状况公报》可知，区域内的声环境质量良好，昼间、夜间噪声监测值均不超标，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值要求。本项目废气在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，本项目噪声和固废均得到合理处置，对周边影响较小。综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 与资源利用上线的符合性分析 主要目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。优化调整能源结构，实施煤炭消费减量替代和能源消费总量控制，能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，进一步降低万元国内生产总值能耗，严格落实高污染燃料禁燃区管控要求，加快清洁能源、新能源和可再生能源推广利用。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数、再生水规模逐年提高，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标在2020年基础上持续下降，确保完成用水总量控制指标；优化建设用地结构和布局，严控总量、盘活存量，控制国土空间开发强度。确保耕地保有量，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线。全力做好河湖岸线保护，优先实施防洪护岸、河道治理等公共安 全及公众利益的建设项目，依法依规开展桥梁、码头、取水工程等项目建设。 符合性分析：该项目不属于高耗能、高污染、资源型项目，运营过程用水由文昌湖区供水管网提供，不开采地下水，年用水量为235m3/a；用电由当地供电系统提供，年用电量为8.0万kW·h，项目用气主要为液化石油气和氧气，液化石油气年用量为30t，氧气使用量为50t，项目通过内部管理、设备选择、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，能够有效地控制污染。项目建设用地面积1600米，不占用基本农田。项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。 生态环境分区管控符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元118个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇，根据淄博市环境管控单元图，项目所在区域属于一般管控单元，根据淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》的通知（淄环委办【2023】11号），萌水镇环境准入清单见下表： 表1-1 项目与淄环委办〔2023〕11号的符合性分析一览表 内容 文件要求 本项目情况 符合性分析 空 间 布 局 约 束 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造 项目不属于《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项 符合 生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内文昌湖赤眼鳟国家级水产种质资源保护区、文昌湖省级湿地公园的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019 年 11 月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33 号）等相关要求管控。 项目不位于淄博市各生态保护红线区范围内 生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控 项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇，属于一般管控单元 按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用 项目不占用永久基本农田 大气布局敏感区从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。 项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇，属于一般管控单元 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设 项目洗杯用水循环使用，定期补充损耗不外排，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区 项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇、商家镇工业集聚区 按照省市要求，严格控制“两高”项目，新“两高”项目实行 “五个减量替代”。 项目为玻璃制品项目，不属于“两高项目” 污 染 物 排 放 管 控 涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提 升，提高能源使用效率，推进节能减 排。 项目不属于“两高”项目 符合 落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 项目需申请总量及倍量替代，建成后需及时申报排污许可 废水应当按照要求进行预处理，达到行业放 标准或是综合排放标准后方可排放 项目洗杯用水循环使用，定期补充损耗，不外排，废水仅涉及生活污水，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排 禁止工业废水和生活污水未经处理 直排环境； 原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 项目洗杯用水循环使用，定期补充损耗，不外排，废水仅涉及生活污水，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排 化工、包装印刷、表面涂装、铸造、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设 施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污 经计算，项目各污染物排放均满足标准要求，项目建成后及时申领排污许可 环 境 风 险 防 控 建立生态保护红线常态化日常巡护 项目不位于淄博市各生态保护红线区范围内 符合 加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估 项目不占用永久基本农田 企业事业单位按照《企业事业单位突发环 境事件应急预案备案管理办法 （试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练 项目建成后需及时编制企业事业单位突发环境事件应急预案并定期开展演练 建立各企业危险废物的贮存、申报、 经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 不涉及 按照省市要求，做好清洁取暖改造工作 本项目采用采暖为空调 4、与《关于印发山东省落实《京津冀及周边地区、汾渭平原 2020—2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》实施细则的通知》（鲁环发[2020]50 号）符合性分析 表1-2 与《关于印发山东省落实《京津冀及周边地区、汾渭平原 2020—2021 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》实施细则的通知》（鲁环发[2020]50 号）符合性分析 行动计划要求 本项目实施内容 符合性 落实重点行业产能调整。按照全省钢铁、焦化、地炼、化肥等产业结构优化调整、高质量发展等方案要求，全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标，建立项目台账。 本项目不属于过剩产能和落后产能 符合 严防“散乱污”企业反弹。各市要完善动态清零管理机制，定期开展排查整治工作，对新发现的“散乱污”企业建档立册，实行分类整治。落实“散乱污”企业乡镇（街道）属地管理责任，创新监管 方式，坚决防止已关停取缔的“散乱污”企业死灰复燃、异地转移 本项目行业类别为C3054 日用玻璃制品制造制造，不属于散乱污企业。 符合 持续推进挥发性有机物（VOCs）治理。对在夏季帮扶中发现问题的企业，制定有针对性的整改措施，2020年12月底前整改到位。 组织完成石化、化工、工业涂装、包装印刷等企业废气排放系统旁路摸底排查，石化、化工行业火炬排放情况排查，原油、成品油、有机化学品等挥发性有机液体储罐排查，港口码头油气回收设施建设、使用情况排查，建立管理清单。 本项目不涉及 符合 5、项目选址合理性分析 本项目建设地点位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇泽涯村（村委西北300米），项目厂址中心地理坐标为117度53分49.199秒，36度43分48.002秒。项目厂区南侧、西侧、北侧均为空地、东侧为乡村道路，距离项目厂界最近的环境敏感目标为南侧106米处的泽涯村。项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址是合理的。详见项目地理位置图（附图1）、项目周边关系图（附图2）。 6、与环环评[2016]150号文的符合性分析 表1-3 项目与环环评[2016]150号文件符合性分析一览表 分类 具体要求 本工程情况 一、强化“三线一单”约束作用 （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇泽涯村（村委西北300米），不在生态保护红线范围内，符合要求。 （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目实施后，在环评报告中提出了切实可行的污染防治措施和污染物排放控制要求；符合要求。 （三）资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目不属于高耗能、高耗水项目；符合要求。 （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 目前，淄博市及文昌湖区没有制定生态环 境准入清单，符合要求。 三、多措并举清理和查处环保违法违规项目 （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目清理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作。从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法实施“按日计罚”。 本项目不属于“未批先建”项目和“久拖不验”的项目。 四、“三管齐下”切实维护群众的环境权益 （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。 本项目不存在此类违法违规行为，符合要求。 本项目的建设可满足环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）关于建设项目审批原则的设计条件的要求。 7、项目与《山东省环境保护条例》符合性分析 表1-4 与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表 相关要求 建设内容 符合性分析 排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。 项目采取了相应的污染防治措施，各污染物达标排放 符合 新建、改建、技改建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 项目环保设施遵循三同时要求 符合 排污单位应当按照环境保护设施的设计要求和排污许可证规定的排放要求，制定完善环境保护管理制度和操作规程，并保障环境保护设施正常运行。 排污单位应当根据生产经营和污染防治的需要，建设应急环境保护设施。鼓励排污单位建设污染防治备用设施，在必要时投入使用。 项目制定了环保管理制度，保证环保设施正常运行 符合 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。对未实行自动监测的污染物，排污单位应当按照国家和省的规定进行人工监测，并保存原始监测记录。自动监测数据以及生态环境主管部门委托的具有相应资质的环境监测机构的监测数据，可以作为环境执法和管理的依据。 项目制定了例行监测计划，并严格执行 符合 排污单位应当按照国家和省有关规定建立环境管理台账，记录污染治理设施运行管理、危险废物产生与处置情况、监测记录以及其他环境管理等信息，并对台账的真实性和完整性负责。台账的保存期限不得少于三年，法律、法规另有规定的除外。 项目建立污染源档案和环保管理台账 符合 8、与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字【2021】58号）符合性分析 表1-5与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字【2021】58号）符合性一览表 序号 文件要求 项目情况 符合性 1认真贯彻执行产业政策 新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省生态环境厅） 该项目行业类别为“C3054 日用玻璃制品制造”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。 符合 2强化规划刚性约束 新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅分别负责） 该项目行业类别为“C3054 日用玻璃制品制造”，位于萌水镇、商家镇工业集聚区内 符合 3科学把好项目选址关 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。（省自然资源厅、省生态环境厅） 该项目行业类别为“C3054 日用玻璃制品制造”，位于萌水镇、商家镇工业集聚区内 符合 4严把项目环评审批关 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。（省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅） 该项目行业类别为“C3054 日用玻璃制品制造”，本项目不属于环境污染或生态破坏严重项目。本项目建设环境质量不超标 符合 5建立部门联动协调机制 各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。（省发展改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅） 该项目行业类别为“C3054 日用玻璃制品制造”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，故该项目属允许类项目，符合国家的产业政策。项目位于萌水镇、商家镇工业集聚区内 符合 6强化日常监管执法 持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。（省生态环境厅、省发展改革委、省工业和信息化厅、省自然资源厅） 该项目行业类别为“C3054 日用玻璃制品制造”，不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类之列；也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》规定限制、禁止类产业范围，项目位于萌水镇、商家镇工业集聚区内 符合 9、“四减四增”三年行动方案符合性分析 《关于印发《淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案》的通知（淄环委[2022]1 号）符合性 表1-6本项目与淄环委[2022]1号）符合性 序号 主要要求 拟建项目情况 符合性 一 深入调整产业结构:淘汰落后产能，持续开展“散乱污”企业专项执法检查，各区县要重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业制定实施方案，严控重点行业新增产能，推动绿色循环低碳改造，实施重点行业清洁化改造，改造提升传统动能，提升园区集约发展水平，加快城市建成区重污染企业搬迁改造，坚决培育壮大新动能，大力发展新能源产业，发展壮大环保产业。 本项目不属于再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏行业，本项目属于玻璃制品业 符合 二 深入调整能源结构:严控化石能源消费，持续压减煤炭使用，扩大城市集中供热范围，开展清洁煤炭推广工作，提高能源利用效率，壮大清洁能源规模。 不涉及 符合 三 深入调整运输结构:提升综合运输效能，加快推进铁路、水路设施建设，减少中重型柴油货车污染排放，加大在用非道路移动源污染防治力度，强化油品管理，大幅提高新能源汽车比例，增加绿色低碳运输量，建设绿色低碳交通综合体系，提高能源利用效率，壮大清洁能源规模，提升综合运输效能，减少移动源污染排放，增加绿色低碳运输量。 不涉及 符合 四 深入调整农业投入与用地结构:减少化肥使用量，强化农药使用管理，提高绿鱼生态用地质量，加强施工工地生态管控。 不涉及 符合 本项目为玻璃制品业，符合产业结构要求;使用的能源主要为电，为清洁能源。因此，项目符合“四增四减”三年行动方案的政策要求。 10、本项目与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 本项目不属于《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》所列低效落后产能，不属于其中所列钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等重点行业，不属于“两高”项目，项目下料、燎口、切底、烧底、压颈、勾嘴、吹制造型、撕口、烧把、合口工序液化气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经密闭车间、加强管理后无组织排放。建设符合“三线一单”要求，符合《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》要求。 11、本项目与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 本项目不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等重点行业，不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，项目下料、燎口、切底、烧底、压颈、勾嘴、吹制造型、撕口、烧把、合口工序液化气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经密闭车间、加强管理后无组织排放。符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》要求。 12、与关于《印发山东省“两高”项目管理目录的通知》符合性分析 明确理解“两高”项目范围：凡是属于《山东省“两高”项目管理目录（2023 年版）》（以下简称《目录》）范围内的新建（含改扩建，下同）固定资产投资项目，都属于“两高项目”。沿黄重点地区严控“三高”项目范围中的“两高”项目范围以《目录》为准。建立“两高”项目认定机制，企业对是否为“两高”项目存在疑义的，可以向所在地县级发展改革部门提出认定申请，发展改革委部门视情况征求有关部门意见后出具认定，难以认定的可逐级上报。 本项目为玻璃制品业，根据《山东省“两高”项目管理目录（2023 年版）》，不在“两高”项目管理目录之内。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 淄博文昌湖区萌水镇瑞鑫玻璃杯厂成立于2018年01月02日，法人代表傅娜，主要经营范围：玻璃制品加工；玻璃杯、保温杯、磨料、磨具、耐火材料、五金机电、办公用品、劳保护品、建筑材料、刚材、工具、量具、电线电缆、矿山机械销售（凭法证的许可证经营）；配货运输服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 淄博文昌湖区萌水镇瑞鑫玻璃杯厂拟投资150万元，在山东省淄博市文昌湖区萌水镇泽涯村（村委西北300米）进行建设《淄博文昌湖区萌水镇瑞鑫玻璃杯厂年产36万件玻璃制品项目》，该项目总占地面积1600m2，劳动定员15人。以玻璃管、液化石油气等为主要原料，购置下料机、切底机、烤底机、封口机、退火炉、燎口机、变形机、粘把机、吹制机、撕口机、合口机、液氧罐等设备，形成年产36万件的玻璃制品生产规模。项目已在山东省投资项目在线审批监管平台完成备案，备案编号：2307-370392-89-02-467636。 二、主要建设内容 本项目主要工程组成，见下表。 表2-1 项目组成表 工程类别 项目名称 项目建设内容 备注 主体工程 北车间 1间1F， 总面积770m2，主要进行燎口、勾嘴、吹制造型、撕口、烧把、合口等工序 现有 2#生产车间 1间1F， 总面积240m2，主要进行下料、切底、烧底、压颈等工序 现有 辅助工程 氧气库 1间1F，面积15m2，用于氧气储罐的存储 现有 液化石油气库 1间1F，面积15m2，用于液化石油气的存储 现有 办公室 1间1F，占地面积15m2，用于办公 现有 杂物间 1间1F，面积30m2，用于杂物存放 现有 公用工程 供水 厂区供水由萌水镇供水管网提供 / 排水 雨水经雨水管道排出 / 供电 厂区供电接自萌水镇供电网 / 环保工程 废水 项目洗杯用水循环使用，定期补充损耗，不外排，项目生活污水排入化粪池暂存后，由环卫部门定期清运 / 废气 项目下料、切底、烧底、燎口、压颈、勾嘴、吹制造型、撕口、烧把、合口工序液化气燃烧过程产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经密闭车间、加强管理后无组织排放。 / 噪声 机械设备噪声采用减震、隔声等降噪措施 / 固废 项目生活垃圾由环卫部门定期清运，废包装材料定期收集后外售，下脚料、不合格产品集中收集后外售。 / 二、项目主要生产设备一览表 表2-2本项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 下料机 台 2 / 2 燎口机 台 2 / 3 切底机 台 6 / 4 压颈机 台 2 / 5 变形机 台 5 / 6 勾嘴机 台 2 / 7 粘把机 台 2 / 8 封口机 台 10 / 9 烤底机 台 6 / 10 吹制机 台 5 / 11 撕口机 台 1 / 12 合口机 台 1 / 13 退火窑 台 1 / 14 退火炉 套 2 / 15 洗杯机 台 1 / 16 甩干机 台 1 / 17 包装流水线 条 1 / 18 液氧罐 个 1 / 19 空压机 台 2 / 三、原辅材料及能源动力消耗 本项目主要原辅材料及能源动力消耗详见表2-3。 表2-3主要原辅材料及能源消耗一览表 原辅材料 序号 材料名称 单位 用量 备注 1 高硼硅玻璃 t/a 100 包装纸包装 2 杯盖 万个/年 20 300个/箱 3 杯把 万个/年 20 1500个/箱 4 钢网 万个/年 20 300个/箱 5 包装盒 万个/年 38 / 能源消耗 1 水 m3/a 235 由文昌湖区供水管网供给 2 电 Kw·h/a 8.0万 由文昌湖区供电所提供 3 液化石油气 t/a 30 瓶装，45kg/瓶 4 液氧 t/a 50 罐装、瓶装 四、项目主要产品 本项目主要产品详见表2-4。 表2-4 主要产品一览表 主要产品 项目年生产量 备注 玻璃杯 36万件 / 五、项目厂区平面布置 本项目的建设地点位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇泽涯村（村委西北300米），租赁现有厂房进行生产，项目大门位于厂区西南侧，北车间位于厂区北侧，东车间位于厂区东侧，氧气库 、液化石油气库位于东车间西侧，厂区南侧由东向西依次为杂物间、办公室。 本项目工程建筑布局层次分明，生产、功能区划分清楚，便于组织生产和管理，根据安全、卫生、环保、施工等要求，结合厂区地质地形、气象等自然条件，因地制宜地对工厂建构筑物，运输线路等进行总平面布置，力求生产装置紧凑，辅助装置服务到位，有利于生产、安全管理，保护环境。本项目平面布置详细情况见附图3。 综上所述，本工程总平面布置从环保角度讲是合理的。 六、公用工程 1、给排水 本项目用水主要为生活用水与生产用水。新鲜用水量约为235m3/a，用水由文昌湖区供水管网提供。 生活用水：生活用水：项目职工定员为15人，无住宿人员，职工生活用水量按照30L/人·天计，则生活用水量为135m3/a。 生产用水：项目生产用水主要为洗杯用水，项目洗杯用水量为100m3/a。 2、排水 项目洗杯用水循环使用，定期补充损耗，不外排；项目废水主要为生活污水，项目生活用水量为135m3/a，生活污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为108m3/a，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运，不外排。 图1 项目水平衡图 单位：m3/a 3、供电 该项目用电由萌水镇供电所提供，年耗电量约8.0万kWh。车间及办公室内电源插座均设漏电保护装置，厂区主要建筑物屋顶均设避雷带，作防雷保护。按照接地规程要求，所有电气设备金属外壳均作可靠接地、接零、防静电保护。 4、供气 该项目所用液化石油气采用瓶装、氧气采用罐装，液化石油气年用量为30t，氧气年用量为50t。 5、消防安全 本项目遵照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等设计规范，对厂区配备消防栓、灭火器等消防器材和设施，以保障安全生产。 6、采暖和通风 本项目生活、办公供热、制冷均使用电空调。 劳动制度 项目定员15人，一班制（白班），每班8小时，年工作300天（2400小时）。 七、环保投资 本项目总投资为150万元，其中环保投15万元，环保投资占总投资的10%。主要用于废气处理、地面防渗、设备的隔声减震等等。本项目环保设备及投资情况详见表2-5。 表2-5 环保设备及投资一览表 （单位：万元） 序号 环保项 建设内容 环保投资 1 废水处理控制 化粪池 4.0 2 噪声处理控制 隔声、减震等设施 5.0 3 固废处理控制 地面防渗、硬化、固废暂存处 3.0 4 其他处理控制 灭火器 3.0 总计 15.0 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述： （一）施工期 项目租赁现有厂房进行生产，施工期仅包括设备安装等内容，工程量不大，施工期很短， 因此本环评不再分析施工期环境影响。 （二）运营期 生产工艺流程及产污环节: 图2 生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 下料：在下料机上使用配套的火焰喷口喷出火焰将外购的玻璃管切割成需要的长度； 燎口：在燎口机上使用配套的火焰喷口喷出火焰将切割好的玻璃管小段进行燎口； 切底：在切底机上使用配套的火焰喷口喷出火焰对玻璃进行喷射切底； 4、烤底：在烤底机上使用配套的火焰喷口，喷出的火焰将底与下好料的玻璃管熔底。 勾嘴、压颈+撕口、吹制造型：将烤好底的玻璃瓶烧至软状态，根据客户需求使用勾嘴机勾嘴，或使用变形机进行压颈，然后撕口，或使用吹制机配合磨具变形； 烧把：根据客户要求通过烧粘把机把杯把融合到玻璃杯上； 合口/封口：根据客户要求通过合口机或封口机进行合口或封口； 清洗：将玻璃杯通过洗杯机进行清洗； 甩干：将洗好的杯子经甩干机甩干； 退火：将封好口的玻璃杯放置到退火中进行退火操作，防止玻璃瓶炸裂； 组装：根据客户要求将需要杯盖或钢网的玻璃杯与杯盖、钢网进行组装； 包装：将玻璃杯放入包装流水线进行包装后待售。 二、主要污染工序： 1、废气 项目废气主要为下料、切底、烤底、燎口、压颈、勾嘴、吹制造型、撕口、烧把、合口、封口等工序液化石油气燃烧过程产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 2、废水 项目洗杯用水循环使用，定期补充损耗不外排，项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池暂存后由环卫部门定期清运。 3、噪声 项目噪声主要来自下料机、燎口机、切底机、烤底机、变形机、粘把手机、勾嘴机、封口机、吹制机、撕口机、合口机等设备在工作过程中产生的噪声，其噪声声压级约为75~85dB(A)。 4、固体废物 项目固废主要为下脚料、废包装材料、不合格产品及生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁现有厂房及配套设施进行生产，为新建项目。租赁前厂房为空厂房，无遗留固体废物和废水，不存在原有污染源。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 常规污染物 根据淄博市生态环境局2023年1月17日发布的《生态淄博建设工作简报》（2023年第1期），数据可知，项目所在区域大气环境中 2022 年各主要污染物的平均浓度为 PM10：75μg/m3、PM2.5：43μg/m3、SO2：14μg/m3、NO2：33μg/m3、O3：192μg/m3、 CO：1300μg/m3。项目所在区域环境空气质量进行达标判断，评价区域空气质量见下表 其中，文昌湖区2022年度污染物浓度统计如下： 表3-1文昌湖区2022年污染物平均浓度统计表 项目 PM2.5 PM10 NO2 SO2 浓度，mg/m3 43 75 33 14 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ/2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见下表。 表3-2文昌湖区2022年度环境空气质量达标判断 污染物 平均指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占比率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14 60 23.33 达标 NO2 33 40 82.5 达标 PM10 75 70 107.14 不达标 PM2.5 43 35 122.86 不达标 根据上表，项目区域环境空气质量SO2、NO2可以满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级年均值标准，PM10、PM2.5无法满足。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施，根据淄环委[2022]1号《关于印发淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案的通知》及相关要求，采取调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能；调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用；调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量；调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。全面改善全市生态环境质量。 2、地表水 根据项目地理位置可知，该区域地表水为范阳河，根据2022年12月16日淄博市生态环境局发布的2022 年1-11月全市地表水环境质量状况，距离本项目最近的文昌湖区范阳河张博路附线站点断面质量指数为4.5001，全部考核因子均满足III类水质指标，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。 3、声环境 根据现场勘查，项目区域周围50m范围内无声环境保护目标，根据近期《淄博市环境状况公报》可知，区域内的声环境质量良好，昼间、夜间噪声监测值均不超标，能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区环境噪声限值要求。 4地下水、土壤 厂区地面采取水泥硬化，针对生产可能对地下水和土壤产生的影响，按照“考虑重点，辐射全面”的防渗原则进行防渗处理。一般防渗区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。重点防渗区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚、渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。经采取上述措施，能有效避免对地下水、土壤的下渗污染，对地下水、土壤的影响较小，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 生态环境 由于长期的农业、工业生产活动，该区域的自然生态已为人工生态代替，人工植被以作物栽培为主，主要作物有玉米、小麦、棉花、蔬菜和瓜果。境内无国家重点保护动植物。 电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据对建设项目所在地周边环境现状的踏勘，项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目评价范围内主要环境保护目标及其保护级别见表3-3。 表3-3主要环境保护目标及级别一览表 保护类别 保护目标 方位 厂区距离（m） 保护级别 大气环境 泽涯村 南 106 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准 声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 地表水 范阳河 东 363 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类 地下水 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源 和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类 生态环境 项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇泽涯村（村委西北300米）， 无生态环境 保护目标 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气 营运期项目无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。废气排放执行标准一览表见表3-4。 表3-4 废气排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 （mg/m³） 颗粒物 1.0 二氧化硫 0.4 氮氧化物 0.12 二、噪声 营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准见表3-5。 表3-5 厂界噪声排放标准 类别 昼间Leq[dB(A)] 夜间Leq[dB(A) 2类 60 50 三、固废 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根根据《关于印发<统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标>的通知》（淄环函[2021]55号）要求二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标削减替代比例按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号）和《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）文件要求取严进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定。若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量代替；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，则相关污染物应按照建设项目所需代替的污染物排放总量指标的2倍进行削减代替（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到排放标准的进行等量代替）。若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减代替；达标时实行等量代替。代替指标总量均来自市级、区县级“十四五”建设项目主要大气污染物总量库。根据淄博市生态环境局网站发布的《生态淄博建设工作简报-2020年12月份及全年环境质量情况通报》（2021年第1期），文昌湖区PM10、PM2.5年均浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，年评价不达标，项目处于不达标区，则项目所在区域实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减代替。 与本项目有关的总量控制项目为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 根据工程分析内容，项目生产过程中颗粒物排放量为0.0025t/a、 SO2：0.0024t/a、NOx：0.026t/a，项目位于文昌湖区，实行总量指标2倍削减代替。 综上所述：项目需申请总量指标：颗粒物：0.005t/a，SO2：0.0048t/a，NOX：0.052t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为新建项目，租赁现有厂房进行生产，施工期仅包括设备安装等内容，工程量不大，施工期很短，因此本环评不再分析施工期环境影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产生及排放情况 项目废气主要为下料、切底、燎口、压颈、勾嘴、吹制造型、撕口、烧把、合口、封口等工序液化石油气燃烧过程产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 下料机、燎口机、切底机、烤底机、变形机、粘把手机、勾嘴机、封口机、吹制机、撕口机、合口机等设备上均配套火焰喷口，若安装集气罩收集废气，发生火灾，会使火灾蔓延，增大火灾等危险性，故液化石油气燃烧产生的废气采用无组织排放。 表4-1 大气污染物排放情况表 序号 产污环节 污染物种类 排放形式 污染物治理设施 排放去向 有组织排放口名称 设施名称及 工艺 废气量m3/h 收集效率% 去除率 % 是否为可行性技术 1 北车间 颗粒物 无组织 密闭车间、加强管理 / / / 是 空气环境 / 二氧化硫 / 氮氧化物 / 2 东车间 颗粒物 无组织 密闭车间、加强管理 / / / 是 空气环境 / 二氧化硫 / 氮氧化物 / 2、污染源强核算 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目下料、切底、燎口、压颈、勾嘴、吹制造型、撕口、烧把、合口、封口等工序液化石油气燃烧过程产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物源强核算均采用污染系数法。废气污染物源强核算情况见表4-2。 表4-2 废气污染物源强核算情况一览表 工序 排放源 污染物 种类 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间（h/a） 产生浓度（mg/m3） 速率（kg/h） 工艺 处理效率（%） 废气量（m3/h） 排放浓度(mg/m3 ) 排放速率（kg/h） 北车间液化石油气燃烧 无组织 排放 颗粒物 / 密闭车间、加强管理 / / / 0.0008 2400 二氧化硫 / / / / 0.0008 氮氧化物 / / / / 0.009 东车间液化石油气燃烧 无组织 排放 颗粒物 / 密闭车间、加强管理 / / / 0.0002 2400 二氧化硫 / / / / 0.0002 氮氧化物 / / / / 0.002 3、源强核算过程 （1）北车间液化石油气燃烧工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 项目北车间燎口、勾嘴、吹制造型、撕口、烧把、合口、封口等工序用液化石油气燃烧加热，燃烧会产生颗粒物、SO2、NOX，根据建设单位提供资料，北车间液化石油气使用量为25t/a，液化石油气密度为2.35kg/m3，则本项目液化石油气使用量约为10638.298m3/a。参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》，1000m3液化石油气完全燃烧会产生以液化石油气为燃料的废气中颗粒物、SO2、NOX的产污系数分别取0.22kg/km3、0.18kg/km3和2.1kg/km3，则颗粒物、SO2、NOX的产生量分别为0.002t/a 、0.002t/a，0.022t/a，无组织排放，液化气燃烧运行时间为2400小时/年，则颗粒物、二氧化硫、氮氧化物无组织排放速率分别为0.0008kg/h、0.0008kg/h、0.009kg/h。 （2）东车间液化石油气燃烧工序产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 项目东车间下料、切底、压颈等工序用液化石油气燃烧加热，燃烧会产生颗粒物、SO2、NOX，根据建设单位提供资料，北车间液化石油气使用量为5.0t/a，液化石油气密度为2.35kg/m3，则本项目液化石油气使用量约为2127.66m3/a。参考《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材社会区域类》，1000m3液化石油气完全燃烧会产生以液化石油气为燃料的废气中颗粒物、SO2、NOX的产污系数分别取0.22kg/km3、0.18kg/km3和2.1kg/km3，则颗粒物、SO2、NOX的产生量分别为0.0005t/a 、0.0004t/a，0.004t/a，无组织排放，液化气燃烧运行时间为2400小时/年，则颗粒物、二氧化硫、氮氧化物无组织排放速率分别为0.0002kg/h、0.0002kg/h、0.002kg/h。 |
| --- | --- |

|  | 4、污染物达标情况分析 项目北车间颗粒物、SO2、NOX的无组织排放量分别为0.002t/a 、0.002t/a，0.022t/a，无组织排放速率分别为0.0008kg/h、0.0008kg/h、0.009kg/h；东车间颗粒物、SO2、NOX的无组织排放量分别为0.0005t/a 、0.0004t/a，0.004t/a，无组织排放速率分别为0.0002kg/h、0.0002kg/h、0.002kg/h。 表4-3 项目废气污染物排放情况一览表 排放源 污染物 种类 治理设施 污染物排放浓度（mg/m3） 污染物排放速率（kg/h） 污染物排放量（t/a） 北车间 颗粒物 密闭车间、加强管理 / 0.0008 0.002 二氧化硫 / 0.0008 0.002 氮氧化物 / 0.009 0.022 东车间 颗粒物 密闭车间、加强管理 / 0.0002 0.0005 二氧化硫 / 0.0002 0.0004 氮氧化物 / 0.002 0.004 项目采用导则推荐的AERSCREEN 估算软件预测，项目无组织排放废气厂界浓度见下表。 表4-4 无组织排放源厂界浓度估算结果 污染物 东厂界 南厂界 北厂界 西厂界 标准值mg/m3 距离m 浓度mg/m3 距离m 浓度mg/m3 距离m 浓度mg/m3 距离m 浓度mg/m3 北车间 颗粒物 10 0.002023 30 0.008862 1 0.0003421 1 0.0003421 1.0 达标情况 达标 达标 达标 达标 / 北车间 二氧化硫 10 0.0002106 30 0.0001108 1 0.0005384 1 0.0005384 0.4 达标情况 达标 达标 达标 达标 / 北车间 氮氧化物 10 0.0009201 30 0.0005256 1 0.001453 1 0.001453 0.12 达标情况 达标 达标 达标 达标 / 东车间 颗粒物 1 0.001003 10 0.000953 8 0.000998 23 0.0005516 1.0 达标情况 达标 达标 达标 达标 / 东车间 二氧化硫 1 0.001021 10 0.000864 8 0.000987 23 0.0004965 0.4 达标情况 达标 达标 达标 达标 / 东车间 氮氧化物 1 0.001001 10 0.0007995 8 0.000885 23 0.0004721 0.12 达标情况 达标 达标 达标 达标 / 颗粒物 叠加值 / 0.003026 / 0.009815 / 0.004419 / 0.0008937 1.0 达标情况 达标 达标 达标 达标 / 二氧化硫 叠加值 / 0.0012316 / 0.0009748 / 0.0015254 / 0.0010349 0.4 达标情况 达标 达标 达标 达标 / 氮氧化物 叠加值 / 0.0019211 / 0.0013251 / 0.002338 / 0.0019251 0.12 达标情况 达标 达标 达标 达标 / 由上表可知：无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表二中无组织排放限值要求（排放浓度：1.0mg/m3、0.4mg/m3、0.12mg/m3）。 经预测，项目生产废气达标排放，能满足相应排放标准要求，对周围环境影响较小，预计，本项目投产后，在采取本报告中提出污染防治措施后，对环境空气质量影响较小，不会改变区域整体环境空气质量改善趋势。 5、废气治理措施合理性分析 本项目为日用玻璃制品业，项目为非重点排放单位，根据《排污许可与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），未采用污染防治可行性技术的，应加强自行监测、台账记录，评估污染防治达标可行性，项目生产过程中产生极少量颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，无组织排放，由前文预测可知，无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表二中无组织排放限值要求（排放浓度：1.0mg/m3、0.4mg/m3、0.12mg/m3）。 6、非正常工况 非正常工况是指工艺运行中所有生产运行技术参数未达到设计范围的情况。包括生产运行阶段的开停车、检修，工艺设备的运转异常、污染物排放控制措施达不到应有的效率、一般性事故和泄漏，以及发生严重的环境事故等。 通过分析，废气非正常工况主要为液化气泄漏引发火灾，造成环境污染，此次评价考虑液化气泄漏发生火灾的情况。非正常工况下废气排放情况见下表。 表4-5 污染源非正常排放核算表 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率（kg/h） 发生频次（次） 应对措施 液化气燃烧工序 液化石油气泄漏引发火灾 颗粒物 0.001 几乎不发生 立即停产、紧急救火、随时监测 二氧化硫 0.001 氮氧化物 0.011 针对上述情况，本环评建议项目方采取如下措施： 发生停泄漏时，及时停止设备运行； 对设备认真保养维护，定期进行检修，最大程度减少设备发生故障的可能性。 6、监测计划 本项目为日用玻璃制品制造，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定的要求，对废气污染物进行监测。废气监测方案见下表。 表 4-6 本项目废气监测方案 环境要素 监测位置 监测项目 监测频次 废气 厂界 颗粒物 1次/年 二氧化硫 1次/年 氮氧化物 1次/年 7、废气环境影响分析 二、废水 （1）源强分析 项目生产过程中无生产废水产生，洗杯用水循环使用，定期补充损耗不外排。项目废水主要为生活污水，项目生活用水量为135m3/a，生活污水产生量按用水量80%计算，则生活污水产生量为108m3/a，生活污水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运，不外排。 （2）评价等级判定 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池暂存后，由环卫部门定期清运，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水环境等级为三级B等级。 （3）洗杯用水可行性分析; 项目为淄博文昌湖区萌水镇瑞鑫玻璃杯厂年产36万件玻璃制品项目，加工好的玻璃杯本身只含有少量灰尘，清洗后废水无其他杂质，且洗杯用水只作为原用途回用，满足回用要求。 综上所述，通过采取以上有效措施，本项目对周围地表水无影响。 三、噪声环境影响分析 本项目噪声主要来自下料机、燎口机、切底机、烤底机、变形机、粘把手机、勾嘴机、封口机、吹制机、撕口机、合口机等设备在工作过程中产生的噪声，其噪声声压级约为75~85dB(A)，本项目通过合理布置噪声源位置，安装减震垫等措施，可有效降低噪声强度。 在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。 （2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔音、减振。 （3）厂房安装隔声门窗，利用建（构）筑物隔声降噪。 （4）对高噪声设备增设隔声罩； （5）合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部； （6）增加绿化：在车间、厂区四周种植隔音降噪的高大树种，如杨树、松柏、女贞等。 采用设备基础的隔振、减振可减少 10～20dB（A）的噪声级，厂房隔声门窗隔声可达到 20～ 30dB（A）的隔声量，设备噪声治理措施及效果如下： 表4-7项目装置主要噪音设备 建筑物名称 噪声源强 距室内边界距离m 室内边界声级dB（A） 建筑物插入损失dB（A） 噪声排放dB（A） 运行时间（h/a） 噪声源位置 噪声值dB（A） 数量 1 下料机 85 2 1 75 20 55 2400 2 燎口机 85 2 1 75 20 55 2400 3 切底机 85 6 1 75 20 55 2400 4 压颈机 85 2 1 75 20 55 2400 5 变形机 85 5 1 75 20 55 2400 6 勾嘴机 85 2 1 75 20 55 2400 7 粘把机 85 2 1 75 20 55 2400 8 封口机 85 10 1 75 20 55 2400 9 烤底机 85 6 1 75 20 55 2400 10 吹制机 85 5 1 75 20 55 2400 11 撕口机 80 1 1 70 20 50 900 12 合口机 85 1 1 80 20 60 900 13 退火窑 85 1 1 80 20 60 2400 14 退火炉 85 2 1 80 20 60 2400 15 洗杯机 85 1 1 80 20 60 2400 16 甩干机 75 1 1 65 20 45 2400 17 包装流水线 85 1 1 80 20 60 2400 18 液氧罐 75 1 1 70 20 50 2400 19 空压机 85 2 1 80 20 60 2400 1）噪声影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算： ①由建设项目自身声源在预测点产生的声级，噪声贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg—噪声贡献值，dB； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s； LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ②预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。噪声预测值（Leq）计算公式： 式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB； Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb—预测点的背景噪声值，dB。 ③户外声传播衰减计算 式中：L P （r） ―预测点处声压级，dB； L P（r0）―参考位置 r0处的声压级，dB； DC―指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功 率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv―几何发散引起的衰减，dB； Aatm－大气吸收引起的衰减，dB； Agr－地面效应引起的衰减，dB； Abar－障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc－其他多方面效应引起的衰减，dB。 式中：L （r） A ―距声源 r 处的 A 声级，dB（A）； Lpi（r）—预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB； ΔLi—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 ④室内声源等效室外声源功率级计算方法 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 2）预测结果和分析 本项目主要噪声设备均集中于生产车间南侧、北侧及西侧，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界的噪声贡献情况。主要预测各噪声源对各厂界噪声情况见下表。 表4-8 主要噪声源对厂界声级贡献情况表 序号 排放源 距最近厂界直线距离（m） 东 南 西 北 1 厂界 1 15 1 1 项目对最近厂界贡献值 dB （A） 东 南 西 北 52.9 49.6 52.9 52.9 企业夜间不生产，经计算，经过隔声减震和距离衰减以及吸声、减震、合理布置后，预计项目投运后厂界昼间噪声最高值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。设备使用过程中应加强日常检修和维护，以保证各设备正常运转，以免由于设备故障原因产生较大噪声；加强生产管理，教育员工文明生产，减少人为因素造成的噪声，合理安排生产；做好设备基础减震。 （2）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）规定的要求， 项目需对噪声进行监测。本项目噪声监测方案见下表。 表4-9 噪声排放及监测要求 序号 环境要素 监测位置 监测项目 监测频率 1 噪声 厂界 等效连续A声级 每季度一次 四、固废 本项目固体废物环境影响评价按照《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）进行。 （1）固废产生情况 本项目固体废物主要为生活垃圾及下脚料、不合格产品、废包装材料。 1、职工生活垃圾 项目职工定员15人，年工作300天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人•d计，则生活垃圾产生量为2.25t/a，放入垃圾桶由环卫部门定期清运。 2、下脚料 本项目在生产过程中会产生部分下脚料，根据建设单位提供资料，下脚料产生量为玻璃管用量的1.0%，玻璃管用量为100t/a，则下脚料产生量为1.0t/a，集中收集后外卖。 3、不合格品 本项目在生产过程中会产生不合格品，根据建设单位提供资料，不合格品产生量为0.5t/a，集中收集后外卖。 4、废包装材料 项目原材料采用纸箱、包装纸等包装，根据建设单位提供废包装材料产生量为0.05t/a，集中收集后外售。 表4-10 固体废物产生情况汇总表 序号 固废名称 产生工序 形态 属性 废物代码 预计产生量 处置 措施 1 生活垃圾 职工生活 固态 / / 2.25t/a 环卫部门定期清运 2 下脚料 生产过程 固态 一般工业固废 / 1.0t/a 收集后外售 3 不合格产品 布袋除尘器 固态 一般工业固废 / 0.5t/a 收集后外售 4 废包装 材料 原辅料包装 固态 一般工业固废 / 0.05t/a 收集后外售 （2）环境管理要求 一般工业固废仓库的建设应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好该堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理，并制定好固体废物转移运输途中的污染防治。生活垃圾全部袋装化，定时收集，垃圾桶密封无渗漏，集中收集后，委托环卫部门收集处置。生活垃圾不会直接排入环境，减少了对环境的影响。 五、地下水、土壤 1、污染源、污染途径及污染防控措施 本项目位于山东省淄博市文昌湖区萌水镇泽涯村（村委西北300米），不属于地下水水源地补给区，土壤环境敏感程度为不敏感。本项目为日用玻璃制品制造，对环境影响小。为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护，制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。 各区域采取的具体防渗措施见下表： 表4-11 项目防治区防渗措施一览表 防渗分区 位置 采取的防渗结构形式 一般污染防治区 北车间、东车间 地面防渗方案自上而下：①水泥砂浆结合层一道：②100mm 厚c15 混凝土随打随抹光；③3：7 水泥土夯实。 简单污染放置区 办公室 水泥地硬化 2、跟踪监测要求 项目对地下水、土壤环境影响途径主要为大气沉降和垂直入渗，在贯彻落实上述分区防控措施的前提下，对地下水、土壤环境影响较小。根据《山东省生态环境厅山东省自然资源厅关于进一步加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（鲁环发[2020]5号），“有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采加工、化工、医药、焦化、制革、电镀、危险废物经营、固体废物填埋等行业中纳入排污许可重点管理的企业事业单位，应当列入土壤污染重点监管单位名录”，本单位不属于土壤污染重点监管单位，可不开展土壤跟踪监测。 六、生态环境影响 建设项目租赁现有厂房进行生产，且用地范围内无生态环境保护目标，对周边生态基本无影响，本评价不再开展生态环境影响分析。 七、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 1、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当 Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 本项目涉及的原辅材料中液化石油气属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的风险物质，Q的确定见下表。 表4-12 建设项目Q值确定表 序号 物质名称 CAS号 临界量（t） 最大储存量（t） 风险物质Q值 1 液化石油气 68476-85-7 10 0.5 0.05 合计 0.05 根据上表计算结果可知，本项目Q值为0.05<1，环境风险潜势为I。 表4-13液化石油气理化性质及风险危害特性 标示 中文名：液化石油气 英文名：Liquefied petroleum gas 分子式：C3H8-C3H6-C4H10-C4H8 UN编号1075 危规号：21053 CAS号:68476-85-7 理 化 性 质 溶解性：不溶于水。可产生易燃的蒸气团 性状:无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味 饱和蒸汽压kPa ：4053（16.8℃） 燃烧性：易燃 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 闪点：-74 聚合危险：不聚合 爆炸极限%：1.63-9.43 稳定性：不稳定 自燃温度℃：450 毒性：微毒类 危险性质分类：第2.1类，易燃气体，甲类 避免接触的条件：明火，高热 2、评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-14风险评价工作级别划分 环境风险潜势 IV+、IV III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。 3、环境风险识别 本项目为淄博文昌湖区萌水镇瑞鑫玻璃杯厂年产36万件玻璃制品项目，在生产中涉及的原材料液化石油气为可燃物质，项目液化石油气泄露、电气设备等维护管理和使用不当会引起火灾事故。火灾事故发生后可导致对周边大气环境的烟气污染、CO污染和热辐射，产生的消防废水若处理不当将会污染水环境。 4、环境风险分析 本项目发生火灾事故以及火灾事故引发的次生污染CO、消防废水等将会对大气、水环境及人群健康产生影响。燃烧产生的次生污染物一氧化碳等将会向大气扩散，对周围人群、大气环境以及生态环境产生影响。消防废水如不能完全收集并处理达标，将会对区域污水处理厂造成冲击，进而影响周围地表水，加之防渗措施不当，会造成地下水环境污染。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 项目存在发生火灾的危险，在生产过程中需做出相应的防范措施。 I、严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 II、按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应类型和数量的灭火器（干粉灭火器等），并在火灾危险场所设置报警装置。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。车间的消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。本项目建成后会根据实际情况配备相应的灭火器材，满足消防的需求。 III、原料和产品的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。 IV、总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 IV、电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB5008-2014)执行，将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。 （2）风险事故应急预案 为消除事故隐患，企业应制定突发性事故应急预案，并定期进行演练。具体应急预案内容可参考下表。 表4-15 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 确定危险目标：玻璃制品生产区 2 应急组织机构、人员 本企业应急组织机构、人员 3 预案分级响应 预案分级响应分为三级：一级应急响应报区级应急指挥部组织实施，二级应急响应由公司应急指挥机构组织实施，三级应急响应由车间负责人组织实施 4 应急救援保障 建立应急救援专业队伍，做好事故预防预警及应急救援所必须的资金储备；建立企业应急抢险队员通讯录；抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联系等装备器材配置齐全到位 5 报警、通讯联络方式 应急状态下的报警方式、通知方式、交通管制 6 应急措施 如发生火灾，岗位人员应立即拨打火警电话报警，并立即打开消防栓及取用消防沙灭火；废水泄漏时立即用沙袋对泄漏废水进行封堵，并立即告知厂区领导 7 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 聘请专业监测队伍对事故现场进行现状监测，监测环境空气中 CO及颗粒物、二氧化硫、氮氧化物浓度，对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据；厂区内应设置消防栓、灭火器、消防沙袋等消防设施，并配备消防自救呼吸面罩等个人防护设施；如发液化气等风险物质泄漏时应立即关闭液化气阀，并疏散人群，停止一切作业。 8 人员紧急撤离、疏散，应急计量控制、撤离组织计划 事故现场、受事故影响区域的人群撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序、事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 按照应急培训计划安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关安全自救知识 6、结论 本项目环境风险潜势为I，可能产生的环境风险为液化石油气泄漏、电气设备等维护管理和使用不当会引起火灾事故、活性炭处理装置故障导致废气超标排放事故以及火灾事故引发的次生污染CO、消防废水等对大气、水环境及人群健康的影响。在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目环境风险可以接受。 表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 淄博文昌湖区萌水镇瑞鑫玻璃杯厂年产36万件玻璃制品项目 建设地点 （山东）省 （淄博）市 （文昌湖区） 萌水镇泽涯村 地理坐标 经度 117.897° 纬度 36.730° 主要危险物质及分布 液化石油气，存放于液化气瓶库内，厂区最大储存量为0.5t/a 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物超标排放引起大气污染，高浓度颗粒物摩擦引发火灾爆炸污染当地水体与土壤。 风险防范措施要求 ① 加强对生产设备的维护，保证设备正常运行，把事故危害减小到最少。 ② 加强巡视检查，发现问题及时处理。 ③加强一般固废管理工作，严格按照固体废物管理制度做好固体废物的贮存管理。 填表说明： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)附录C中的C.1.1，该项目危险物质的储存量与其临界量的比值Q=0.05＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 八、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 密闭车间、加强管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表二中无组织排放限值要求 |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池 | 不外排 |
| 声环境 | 生产车间设备等 | LeqdB(A) | 基础减震，厂房隔声、消音等 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固体废物 | 项目生活垃圾由环卫部门定期清运，下脚料、不合格产品、废包装材料定期收集后外售，一般固执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间、仓库一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于 1.5m 厚、渗透系数为 1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗性能；化粪池按重点污染防治区防渗层的防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数1.0×10-7 cm/s 的黏土层的防渗要求进行防渗. |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 在生产过程中需做出相应的防范措施： 1、项目危废暂存间应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储存量或总量的1/5。 2、严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 3、厂区按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器。 4、加强日常巡检工作，及时发现、处理故障，保证安全生产，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 5、对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）主要环境管理措施如下： ①成立环境管理机构，负责组织协调、监督实施全公司环境管理工作。 ②加强环境保护法规政策学习和宣传。 ③负责企业日常环境管理，组织现场监测和检查，开展污染控制，防止跑冒滴漏，确保污染物达标排放。 ④及时向当地环保部门报告企业环保情况，并协助环保部门进行现场检查和污染纠纷的调处。 ⑤协调参与本项目与周边企业突发事故应急预案工作，防止突发污染事故发生，并协同周边企业制定相应的应急措施。 （2）设置环境保护标识 企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》等文件中有关规定设置与管理废气排放口。同时废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。环保标识详见下表。 表5-1 排放口环境保护标志 提示标志 警告标志 提示标志 警告标志 正方形 三角形 正方形 三角形 绿底白图 黄底黑图 绿底白图 黄底黑图 / / 噪声排放源 噪声排放源 废气排放口 废气排放口 / / 一般固体废物 一般固体废物 / 危险废物 （3）竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表5-2 本项目 “三同时”验收一览表 项目 治理对象 环保设施 验收指标 验收标准 废气 厂界 车间密闭、加强绿化 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表二中无组织排放限值要求 废水 生活污水 化粪池暂存后，由环卫部门定期清运 / 不外排 噪声 噪声 选用低噪声设备，基础减震、车间安装隔声、隔音门窗 昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A） 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 固废 生活垃圾 由环卫部门定期清运 / 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求 下脚料 集中收集后外卖 废包装材料 不合格品 （4）排污许可管理 环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）及环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）中的相关要求，按行业分步实现对固定污染源的排污许可全覆盖。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目涉及的分类情况如下： 表5-3 本项目排污许可证分类管理名录一览表 环评类别 项目类别 重点管理 简化管理 登记管理 二十五、非金属矿物制品业 30 玻璃制品制造305 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 以天然气为燃料的 其他 本项目行业代码C3054 日用玻璃制品制造，则企业属于上表中的“玻璃制品制造305”类中“其他”，应该办理固定污染源排污许可登记管理。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，选址符合环境保护相关规划，三废治理 措施合理可行，全厂污染物可以达标排放，项目对周围环境的影响不大，环境风险 影响可以控制在可接受范围内。在严格落实好本报告提出的各项环保措施的后，从 环境保护的角度分析其建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.0025t/a | 0 | 0.0025t/a | 0.0025t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.0024t/a | 0 | 0.0024t/a | 0.0024t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.026t/a | 0 | 0.026t/a | 0.026t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | 0 | 2.25t/a | 2.25t/a |
|  | 下脚料 | / | / | / | 1.0t/a | 0 | 1.0t/a | 1.0t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | 0.5t/a |
|  | 废包装材料 | / |  |  | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①