# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：淄博尚诚金属制品有限公司年产1000万件电机配件铝材深加工项目

建设单位（盖章）：淄博尚诚金属制品有限公司

编制日期：          二〇二三年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淄博尚诚金属制品有限公司年产1000万件电机配件铝材深加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2306-370392-89-02-745194 |
| 建设单位联系人 | 商永新 | 联系方式 | 13345209299 |
| 建设地点 | 文昌湖区商家镇西阿村 |
| 地理坐标 | （117度49分38.468秒，36度39分31.527秒） |
| 国民经济 行业类别 | 3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33 68铸造及其他金属制品制造 339 其他（仅分割、焊接、组装的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □技术改造 □扩建 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 淄博市文昌湖省级旅游度假区经济发展局 | 项目备案文号 | 2306-370392-89-02-745194 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 20% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地面积（m2） | 1000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：萌水镇、商家镇工业集聚区 审批机关：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 审批文件：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见 审批文号：淄文昌管发〔2021〕12号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划符合性分析： 根据淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会出具关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见：为推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，按照省生态环境厅、省发展和改革委员会、省工业和信息化厅、省自然资源厅联合下发的《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》(鲁环字〔2021〕58号）要求，新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。经区管委会研究，确定在萌水镇和商家镇划定工业集聚区范围，按照产业定位和有关要求，规范审批工业项目，推动经济发展。 一、萌水镇工业集聚区 1.萌水镇新材料产业片区 位于庆淄路两侧、文昌大道以北、杨萌路以南、张博附线以西，总占地约1300余亩。主导产业：金属磨料、非金属磨料、其他新材料等，形成新材料产业集群。 2.萌水镇智能制造产业片区 位于张博附线以东及原三衣工业园，总占地约1500余亩。主导产业：装备制造、新能源汽车配套装备等，形成智能制造产业集群。 3.萌水镇仓储物流产业片区 位于文昌湖高速路下路口两侧及对面，总占地约360余亩。主导产业：冷链物流、仓储运输、集散配送等，形成物流仓储产业集群。 4.三衣西片(龙口龙泉北安扈家）产业片区 包含龙口、龙泉、北安村内产业片区，占地约1157亩，企业77家，园区内分布有磨料、玻璃制品、机械、针织等行业为主。 5.萌水镇中心工业片区 包括镇政府驻地、官三村、水磨工业园内原三元公司、三利绸缎印染、现丰雁电子元件、淄博瑞泽非制造布有限公司等企业及湿地公园、污水处理厂、嘉丰公司等，规划约800余亩，主要有电子元件和玻璃机械等行业。 6.萌水镇西工业片区 包括萌水镇城乡统筹服务中心、北王工业园及正阳路以西、S102两侧的部分企业，总占地面积约300亩，主要以医疗器械、机械制造、纺织、家具制造为主。 二、商家镇工业集聚区 1.山东松柳智能制造产业片区 东起杨家村中心大街，西至冶西村，北至胶王路，南至冲山。规划占地面积约600亩，以承接高端装备制造、工业机器人、高端电子靶材等为主。 2.齐鲁智能制造产业片区 位于商家镇西部，东起山东宜景生态科技有限公司，西至镇边界，北至商中路，南至冲山。规划总用地40.96公顷，园区以胶王路为界划分为南、北两个区域，以汽车配件、五金机械配件、新材料等产业为主。 3.冶头工业片区 东起正阳西路，西至七河村村西端，南至胶王路、齐鲁智能制造产业园，北至七河村村北端，总占地面积约800亩，以机械制造、五金加工、服装加工、建材、木器加工、新材料等产业为主。 本项目为铝压延加工项目，位于商家镇山东松柳智能制造产业片区，属于商家镇工业聚集区，符合国土空间规划和产业发展规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、与《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号）符合性分析 1、与生态保护红线及一般生态空间符合性分析 主要目标：全市生态保护红线充分衔接最新成果数据，主要生态系统服务功能为防风固沙、水土保持及水源涵养。一般生态空间涵盖水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等各类受保护区域，以及生态公益林等其他需保护区。 符合性分析：项目位于文昌湖区商家镇西阿村，距离最近的红线区为北侧约2.4km处的文昌湖水源涵养生态保护红线区 （代码为SD-03-B1-05）。本项目不在淄博市各生态保护红线区范围内，符合《山东省生态保护红线规划》（2016-2020 年）的相关要求。本项目所在区域不涉及水产种质资源保护区、城市集中式饮用水水源保护区等一般生态空间。 2、资源利用上线符合性分析 主要目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。优化调整能源结构，实施煤炭消费减量替代和能源消费总量控制，能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，进一步降低万元国内生产总值能耗，严格落实高污染燃料禁燃区管控要求，加快清洁能源、新能源和可再生能源推广利用。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数、再生水规模逐年提高，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标在2020年基础上持续下降，确保完成用水总量控制指标；优化建设用地结构和布局，严控总量、盘活存量，控制国土空间开发强度。确保耕地保有量，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线。全力做好河湖岸线保护，优先实施防洪护岸、河道治理等公共安全及公众利益的建设项目，依法依规开展桥梁、码头、取水工程等项目建设。 符合性分析： 该项目不属于高耗能、高污染、资源型项目；用电由当地供电系统提供，年用电量为20万kW·h；用水由当地自来水公司供给，年用水量为225m3。项目通过内部管理、设备选择、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，能够有效地控制污染。本项目不占用基本农田。项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线。 3、环境质量底线符合性分析 主要目标：全市水环境质量持续改善，国控、省控、市控断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于 50%，省控及以上断面优良水质比例不低于30%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；建成区黑臭水体全面消除，镇村黑臭水体数量持续减少。大气环境质量持续改善，全市PM 2.5浓度不高于48μg/m3，空气质量优良天数比率不低于70%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在2020年的基础上持续下降。土壤环境质量稳定改善，农用地、建设用地土壤环境风险防控能力逐步提升。全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别不低于95%。环境质量改善目标动态衔接“十四五”生态环境质量考核指标，以“十四五”生态环境质量考核指标为准。 符合性分析： ①项目区域地表水为范阳河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据2022年1-10月全市地表水环境质量状况，范阳河张博路附线站点水环境质量指数为4.6541，水质类别为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。根据淄博市生态环境局网站发布的《2020年集中式生活饮用水水源水质状况报告（含县级）》，目前淄博市共需报送15个城市集中式生活饮用水水源监测信息，其中地级及以上城市湖库型地表水水源2个、地级及以上城市地下水水源9个，县级行政单位所在城镇地下水水源4个。监测的15个集中式饮用水水源监测项目全部达标，达标率为100%。2个地表水水源监测项目达到或优于《地表水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准及相关标准限值；13个地下水水源监测指标达到或优于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，该区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 ②根据淄博市生态环境局《2022年12月份及全年环境质量情况通报》（2023年1月17日发布）中2022年12月及全年的环境质量情况来评价区域环境质量， 项目所在地2022年大气六项基本污染物中除SO2、CO、NO2浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准外，PM10、PM2.5和O3浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值。淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动NOx深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。本项目废气经布袋除尘器治理后对环境污染较小。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③本项目用地为工业用地，在严格落实分区防控措施的前提下，对土壤环境影响较小。 4、与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》（淄环委办（2021）24号）符合性分析 按照生态环境法律法规和国家、省环境管理政策，结合区域发展战略和生态功能定位，全市共划定环境管控单元118个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。本项目位于文昌湖区商家镇西阿村，属于商家镇管控单元，根据《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》中淄博市环境管控单元图，项目所在区域属于优先管控单元。 表 1-1 “三线一单”生态环境准入清单符合性分析 分类 具体要求 本项目情况 符合性分析 空间 布局 约束 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许建设项目 符合 生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内文昌湖赤眼鳟国家级水产种质资源保护区、文昌湖省级湿地公园的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控 本项目不在生态保护红线内 符合 生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控 本项目属于山东松柳智能制造产业片区 符合 按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用 本项目属于山东松柳智能制造产业片区，属于工业用地，不属于耕地集中区 符合 污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设 本项目无生产废水产生 符合 新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区 本项目属于山东松柳智能制造产业片区 符合 按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代” 本项目为铝金属制造，不属于“两高”项目 符合 污染 物排 放管 控 涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排 本项目为铝金属制造，不属于“两高”项目 符合 落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代 本项目严格执行“倍量替代”原则 符合 废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放 本项目废水不排放。 符合 禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口 本项目生活污水不直排环境。 符合 表面涂装、铸造、建材、耐火、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污 本项目为铝金属制造，污染物经处理后可达标排放。 符合 规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率达到100%。通过管网截污、小型污水处理站和氧化塘、人工湿地等方式因地制宜处理处置农村生活污水，解决农村污水直排问题 本项目不涉及以上内容 符合 环境 风险 防控 建立生态保护红线常态化日常巡护 本项目不涉及 符合 加强饮用水水源地日常巡检。设立水源地界标、警示标志 本项目不涉及 符合 加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估 本项目不涉及 符合 企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练 本项目完成后按要求进行环境应急预案备案 符合 建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障 本项目危险废物均按要求管理 符合 按照省市要求，做好清洁取暖改造工作 本项目不涉及 符合 资源 开发 效率 要求 加强农业节水，提高水资源使用效率 本项目只使用生活用水 符合 提升土地集约化水平 本项目不新增用地 符合 调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源 项目不使用高能耗，主要使用电能 符合 二、项目政策符合性分析 1、产业政策符合性分析 项目的规模、产品、工艺以及采用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2023年本）》和淄政办发[2011]35号文件《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目。 2、选址合理性符合性 （1）根据《周村区土地利用总体规划》（见附图6），项目位置属于独立建设用地。 （2）本项目周围配套设施较为完善，项目用电等公共设施接入方便。 （3）本项目不处于饮用水水源保护区及自然保护区、风景名胜区等环境敏感地区。 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 3、环保政策符合性分析 （1）与山东省生态环境委员会办公室关于印发山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）、山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）的通知（鲁环委办〔2021〕30号）的符合性分析。 表1-2 与鲁环委办〔2021〕30号的符合情况一览表 文件要求 本项目情况 符合性 《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025年）》 淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。 本项目为铝压延加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2023年本）》，本项目属于允许类项目。 符合 《山东省深入打好碧水保卫战行动计划（2021-2025年）》 精准治理工业企业污染 继续推进化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀、冶金等行业退城入园，提高工业园区集聚水平。 本项目位于山东松柳智能制造产业片区 符合 《山东省深入打好净土保卫战行动计划（2021-2025年）》 加强土壤污染重点监管单位环境监管 土壤污染重点监管单位应制定、实施自行监测方案，将监测数据公开并报生态环境部门；严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境部门报告排放情况；法定义务在排污许可证发放和变更时应予以载明。 本公司不属于土壤污染重点监管单位 符合 （2）与《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）的符合性分析。 表1-3 与《山东省环境保护条例》符合性分析 分类 文件要求 符合性分析 防治污染和其他公害 县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 本项目为新建项目，项目位于山东松柳智能制造产业片区，属于工业聚集区。 排污单位应当采取措施，防止在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。 本项目污染物排放均能满足要求； 重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。 本项目企业不属于重点排污单位 各级人民政府及其有关部门应当加强重金属污染防治，确定重点防控的重金属污染地区、行业和企业，加强对涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等加工企业的环境监管，推进涉重金属企业的技术改造和集中治理，实现重金属深度处理和循环利用，减少污染排放。 禁止在重点防控区域内新建、改建、搬迁增加重金属污染物排放总量的建设项目。 本项目不涉及重金属产生及排放 所以，拟建项目建设符合《山东省环境保护条例》（2018.11.30修订）要求。 （3）与《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34号）符合性分析。 表1-4与鲁发改工业[2023]34号符合性分析一览表 文件要求 符合性分析 优化调整“两高”项目替代比例。新上“两高”项目，能耗方面，替代比例统一调整为不低于1︰1；煤耗方面，耗煤项目替代比例统一调整为不低于1︰1.1，非大气污染防治重点区域（范围以国家将要公布的空气质量全面改善行动计划或其他文件为准）“先立后改”新上超超临界煤电项目不实行煤炭减量替代；取消区域系数。能耗和煤耗替代源形成的替代量，属于规上企业的，以2020年统计数据为准，属于规下企业的，以“两高”核查数据为准；对于“十四五”期间建成投产的替代源，以其关停或技改前的上一年数据为准。碳排放方面，替代比例统一调整为不低于1︰1.1。产能方面，氯碱（烧碱）、化肥（合成氨、尿素）、轮胎、电解铝等行业替代比例调整为不低于1︰1；煤电（不含背压型热电联产和国家布局煤电项目）替代比例统一调整为不低于1:1.1，其他行业产能替代比例仍按国家和省原有规定执行。污染物排放替代比例仍按国家和省原有规定执行。鼓励新上“两高”项目应用“绿电”（风力、光伏发电等），适度提高“两高”企业绿电消费比例，重点“两高”企业绿电消费比例原则上不低于全社会平均水平和当地可再生能源消纳责任权重，能效水平低于标杆值的“两高”企业逐步实现全量或高比例绿电消费 本项目不属于“两高”项目 （4）与《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）的符合性。 表1-5与《关于印发山东省“十四五”生态环境保护规划的通知》（鲁政发〔2021〕12号）符合性分析 文件要求 具体规定 本项目情况 符合 情况 坚决淘汰落后产能 严格落实《产业结构调整指导目录》，加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。 本项目不属于低效落后行业。 符合 严把准入关口 坚持环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放总量和产能总量控制刚性要求。实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。“两高”项目确有必要建设的，须严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放和污染物排放“五个减量替代”要求，新（改、扩）建项目要减量替代，已建项目要减量运行。依据国家相关产业政策，对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃、氮肥、铁合金等重点行业严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。原则上不再审批新建煤矿项目。严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入，严禁新增水泥熟料、粉磨产能。 本项目不属于两高项目。 符合 （5）与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）的符合性分析。 表1-6 项目与鲁环字〔2021〕58号符合性分析 文件要求 本项目情况 符合性 一、认真贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得进入，行政机关不予审批。 项目不属于《产业结构调整指导目录（2023年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许建设项目，未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家产业政策。项目已取得备案. 符合 二、强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业发展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。 本项目位于山东松柳智能制造产业片区，属于工业聚集区。 符合 三、科学把好项目选址关。新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。 本项目位于山东松柳智能制造产业片区，属于工业聚集区。 符合 四、严把项目环评审批关。新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。 本项目严格执行环评审批“三挂钩机制”和“五个不批”要求，本项目符合“三线一单”要求，项目不涉及煤炭使用 符合 五、建立部门联动协调机制。各级发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境等部门要按照职责分工，建立长效工作机制，密切配合，强化对项目产业政策、固定资产投资、能耗、用地标准、环境等的论证，对不符合要求的，一律不得办理立项、规划、土地、环评等手续。 在落实环保措施情况下项目建设符合环保要求 符合 六、强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划、准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处置，严防死灰复燃。 项目不涉及“未批先建”等违法行为 符合 （6）与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析。 表1-7 与《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》符合性分析 文件要求 项目情况 符合性分析 （三）淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能；实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的原则，实施分类整治 本项目不属于钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业；所用设备设施不属于落后淘汰类；本项目位于工业聚集区内，已取得项目立项备案，不属于散乱污企业 符合 （四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。（省生态环境厅牵头）按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。（省工业和信息化厅、省发展改革委、省生态环境厅、省能源局按职责分工负责）严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我省。（省发展改革委、省工业和信息化厅按职责分工负责） 本项目按照主管部门要求实施总量控制 符合 （七）严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。到2023年，全省化石能源消费总量控制在39600万吨标准煤以内，非化石能源消费总量力争达到4400万吨标准煤以上；煤炭消费总量压减6%以上，煤炭消费占能源消费比重下降5个百分点。（省发展改革委、省能源局按职责分工负责） 本项目使用电能，电能为清洁能源，不使用煤炭能源 符合 （八）持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。到2023年，关停退出低效燃煤机组400万千瓦，其中，2021年关停退出206万千瓦。提高电煤使用效率，到2023年，现役煤电机组改造后平均供电煤耗力争降至302克标准煤/千瓦时。（省能源局牵头，省发展改革委等部门配合）2021年10月底前完成35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰任务。由于客观原因暂时不具备条件的，由市政府正式申请，可最晚延期至2022年采暖季之前完成淘汰。（省生态环境厅牵头）加快工业炉窑清洁能源替代，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。（省生态环境厅、省工业和信息化厅按职责分工负责） 符合 （7）与环环评[2016]150号文的符合性分析. 表1-8 项目与环环评[2016]150号文件符合性分析一览表 分类 具体要求 本工程情况 一、强化“三线一单”约束作用 （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于山东省淄博市文昌湖区商家镇西阿村，不在生态保护红线范围内，符合要求。 （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目实施后，新增污染物量较少，且在环评报告中提出了切实可行的污染防治措施和污染物排放控制要求；符合要求。 （三）资源是环境的载体，资源利用上限是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上限，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目不属于高耗能、高耗水项目；符合要求。 （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 项目位于优先保护单元，符合商家镇负面准入清单中要求 三、多措并举清理和查处环保违法违规项目 （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目清理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作。从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法实施“按日计罚”。 本项目不属于“未批先建”项目和“久拖不验”的项目。 四、“三管齐下”切实维护群众的环境权益 （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。 本项目不存在此类违法违规行为，符合要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1、项目名称：淄博尚诚金属制品有限公司年产1000万件电机配件铝材深加工项目 2、项目背景： 淄博尚诚金属制品有限公司成立于2016年8月24日，法人代表商永新，注册资本500万元，主要为金属、机械零部件加工。根据市场需求，公司拟投资100万元，在文昌湖区商家镇西阿村租赁厂房，购置压铸机、微电阻炉等加工设备，建设《淄博尚诚金属制品有限公司年产1000万件电机配件铝材深加工项目》，建成后可实现年产1000万件电机转子。 3、建设单位：淄博尚诚金属制品有限公司 4、建设性质：新建 5、建设地点：文昌湖区商家镇西阿村 6、建设内容：本项目租赁两个厂房，一座生产车间，一座为辅助车间。具体内容见表2-1。 表2-1 本项目主要工程内容 工程名称 工程内容 建设内容及规模 备注 主体工程 生产车间 占地面积900m2，钢结构（包含生产区域750m2，办公室150m2） 租赁现有厂房 辅助工程 辅助车间 占地面积100m2，钢结构（包含食堂50m2，仓库45m2，厕所5m2，） 租赁现有厂房 公用工程 供水系统 由商家镇供水管网供给 依托现有 供电系统 由商家镇供电所提供 依托现有 环保工程 噪声处理控制 减振、隔声 新建 废水处理控制 生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运 依托现有 固废处理控制 危废暂存间位于生产车间西南处，占地面积5m2。 新建 废气处理控制 铝锭熔炼废气经集气罩收集+耐高温布袋除尘器处理后由15米高排气筒DA001排放 新建 建设规模 本项目产能一览表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 生产规模 备注 电机转子 1000万件/a（5000t/a） / 8、工程总投资及环保投资：工程总投资100万元，其中环保投资20万元，占总投资的20%。 9、劳动制度及定员：项目劳动定员15人，项目年运行300天，1班工作制，每班8小时。 10、投产日期：本项目拟于2024年5月投产。 11、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料使用情况，见表2-3。 表2-3 主要原辅料及能源消耗 序号 名 称 年用量 性状 运输 包装 备注 1 转子半成品 2000吨 固态 汽运 捆装 / 2 铝锭 3000吨 固态 汽运 捆装 / 3 包装盒 500吨 固态 汽运 包装袋 / 12、主要生产设备 项目建成后全厂主要生产设备，详见下表。 表2-4生产设备一览表 序号 设备名称 设备型号 数量 备注 1 压铸机 350t 6台 / 2 检测工装 / 1台 / 3 烘干箱 / 1台 / 4 油压机 160t 6台 / 5 砂轮机 / 1台 / 6 平面磨床 / 1台 / 7 微电阻炉 / 4台 / 本项目设备不属于《产业结构调整指导目录(2023年本)》中规定的淘汰类、限制类设备。 14、给排水、供电： 生活用水：本项目职工定员15人，全年工作300天，厂内无宿舍，参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019年）工业企业建筑管理人员及车间工人的生活用水定额30~50L/人•班，项目职工生活用水量按照50L/人•天计，每年工作300天，则职工生活用水量为225m3/a。 生活污水排入厂区内化粪池预处理后，环卫部门定期清运。 水平衡图如图2-1所示。 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 供电：本项目用电由商家镇供电站供给，年用电量约为20万kWh/a。 15、项目总平面布置及选址合理性分析 ①地理位置：本项目位于文昌湖区商家镇西阿村，详细地理位置见附图1。 ②周边关系：项目所在周边均为生产企业。 ③平面布置及合理性分析：本项目租赁厂房生产，厂房内各功能区划分明确。所有生产工序布置在可以较好的满足工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料的输送简单化，方便了生产。厂区平面布置图详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目租赁现有厂房，只进行设备的安装调试，不涉及土石施工作业，本次环评不再叙述施工期相关环境影响。 2、运营期工艺流程 生产工艺： 图2-3 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 烘干：购买的转子半成品经烘干箱烘干后去除部件表面的水分，使半成品表面干燥以便转子浇铸工序顺利进行，烘干箱采用电加热，烘干温度50~100℃。 微电阻炉熔化：外购的铝锭（纯度99.7%以上）经微电阻炉加热熔化，加热采用电加热，熔化温度450~600℃。 转子浇铸：在铝锭熔化完成后，人工对烘干后的半成品用压铸机进行浇铸，得到转子成品。 整形：人工用油压机对转子成品进行整形。 包装：加工完成后的成品包装盒包装，外售。 二、主要产排污环节 1、施工期产排污环节 本项目利用租赁厂房进行设备安装，不再进行土建；项目施工期主要为车间简单修整、清理及设备安装，施工期较短，且多在室内进行，对周边环境影响较小。 2、运营期产排污环节 （1）大气污染物 本项目废气主要为：微电阻炉熔化和浇铸工序产生的粉尘。 （2）废水 本项目产生的生活污水经化粪池预处理后环卫部门定期清运。 （3）噪声： 本项目声源主要是生产设备产生的噪声，根据国内同类行业的车间内噪声值的经验数据，其噪声级一般在70～80dB（A）之间。 （4）固废 本项目固废主要为除尘器集尘、油压机产生的废液压油、废液压油桶及职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状 1、环境空气质量 根据淄博市生态环境局《2022年12月份及全年环境质量情况通报》（2023年1月17日发布）中2022年12月及全年的环境质量情况来评价区域环境质量，文昌湖区2022年大气六项基本污染物中除SO2、CO、NO2浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准外，PM10、PM2.5和O3浓度均高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，见下表。 表3-1 文昌湖区2022年环境空气质量达标判断 污染物 平均指标 现状浓度 标准值 占比率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 13μg/m³ 60μg/m³ 25 达标 NO2 31μg/m³ 40μg/m³ 97.5 达标 PM10 73μg/m³ 70μg/m³ 97.1 不达标 PM2.5 39μg/m³ 35μg/m³ 120 不达标 CO 第95百分位数24h平均浓度 1.5mg/m³ 4mg/m³ 27.5 达标 O3 第90百分位数8h平均浓度 181μg/m³ 160μg/m³ 115 不达标 项目所在评价区域为不达标区域。 为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施，根据淄环委[2022]1号《关于印发淄博市新一轮“四减四增”三年行动方案的通知》及相关要求，采取调整产业结构，减少过剩和落后产业，增加新的增长动能；调整能源结构，减少煤炭消费，增加清洁能源使用；调整运输结构，减少公路运输量，增加铁路运输量；调整农业投入结构，减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量。全面改善全市生态环境质量。 2、地表水环境质量 地表水：项目区域地表水为范阳河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据2022年1-10月全市地表水环境质量状况，范阳河张博路附线站点水环境质量指数为4.6541，水质类别为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质要求。 3、声环境质量 项目所在地属于2类声环境功能区，所在地无重大噪声源，评价区域内声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能区要求，声环境质量良好。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、搬迁广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤。 本项目生产车间已做了防渗处理，基本不会对地下水、土壤环境造成不利影响，故本评价原则上无需开展地下水、土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3-2 主要环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标 方位 距离（m） 环境保护级别 大气环境 西阿村 西北 460 《环境空气质量标准》二级标准 文昌嘉苑 东北 420 地表水环境 范阳河 北 480 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅲ类标准 地下水环境 周围地下水 / 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 声环境 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 生态环境 项目不涉及 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见表3-2。 表3-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 标准来源 2 60 50 (GB12348-2008）2类标准 2、废气 运营期颗粒物有组织排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求（颗粒物10mg/m3），无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）。 3、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599—2020)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023)。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于<统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标>的通知》（淄环函[2021]55号）要求二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物四项污染物排放总量指标削减替代比例按照《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》（鲁环发[2019]132号）和《山东省人民政府办公厅关于加强“两高”项目管理的通知》（鲁政办字[2021]57号）文件要求取严进行，由我市上一年度环境空气质量年平均浓度及细颗粒物年平均浓度的数据情况而定。若上一年度环境空气质量年平均浓度达标，则实施相关污染物进行等量代替；若上一年度环境空气质量年平均浓度不达标，则相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到排放标准的进行等量代替）。若上一年度细颗粒物年平均浓度超标，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减代替；达标时实行等量代替。替代指标总量均来自市级、区县级“十四五”建设项目主要大气污染物总量库。 （1）大气污染物总量 本项目有组织排放量颗粒物0.11t/a，无组织排放量颗粒物0.116t/a，所以本项目需申请颗粒物总量0.226t/a。 （2）水污染物总量 无需申请 COD、氨氮总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用租赁现有厂房进行建设，不再进行土建；本项目施工期主要为车间简单修整、清理及设备安装，施工期较短，且多在室内进行。施工人员生活污水可依托厂区内现有化粪池等设施收集预处理后由环卫部门清运，施工产生的垃圾可以利用厂区内现有垃圾桶等收集，委托环卫部门定期清运。施工期对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、地表水环境影响分析 （1）废水产生及排放情况 本项目废水产生量为180m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等。 表4-1 废水污染物排放情况表 序号 产污环节 类别 污染物种类 污染治理设施 排放方式 排放去向 排放规律 1 职工生活 生活污水 CODcr 化粪池 不排放 / 不排放 氨氮 BOD5 SS （2）污染源强核算 废水污染物源强核算情况见表4-2。 表4-2废水污染物源强核算情况一览表 工序 排放去向 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 产生 废水量 m³/a 产生 浓度 mg/L 产生量 t/a 排放 废水量 m³/a 排放 浓度 mg/m³ 排放量 t/a 职工生活 不排放 生活 污水 COD 180 350 0.063 化粪池 / / / 氨氮 35 0.0063 / / BOD5 200 0.036 / / SS 200 0.036 / / 二、大气环境影响分析 本项目废气主要为：微电阻炉熔化和浇铸产生的粉尘。 表4-3 本项目废气排放情况汇总表 污染源 污染物 产生浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 产生量（t/a） 处理措施 收集效率% 去除效率% 是否可行技术 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 微电阻炉熔化、浇铸 有组织颗粒物DA001 96.5 0.965 2.316 布袋除尘器 95 95 是 4.583 0.046 0.11 无组织颗粒物 / 0.048 0.116 密闭车间 / / / / 0.048 0.116 表4-4 排气筒参数表 点源名称 排气筒高度（m） 污染物名称 排放口类型 排气筒底部中心地理坐标 排气筒出口内径（m） 烟气流量（m3/h） 烟气温度（℃） 年排放小时 排放工况 DA001 15 颗粒物 一般排放口 E117°49′38.445″ N36°39′31.511″ 0.3 10000 500 2400 正常 有组织废气 项目颗粒物将参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册33 金属制品业系数手册》中铝锭熔炼产污系数0.525kg/t-产品，金属液浇铸产污系数0.247kg/t-产品。本项目铝锭用量为3000t/a，则微电阻炉熔化工序产尘量为1.575t/a，浇铸工序产尘量为0.741t/a，共2.316t/a。收集后（收集效率95%），经过布袋除尘器处理（处理效率为95%），风机风量为10000m3/h，年运行时间2400h，则经处理后的颗粒物排放量为DA001排气筒0.11t/a（0.046kg/h），排放浓度为4.583mg/m3。 （2）无组织废气 本项目无组织废气为除尘器未收集的颗粒物，产生量为0.116t/a。 结合前文核算污染物排放情况、污染治理设施分析可知，本项目有组织颗粒物能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求（颗粒物10mg/m3）。 （3）污染防治技术可行性分析 布袋除尘适用于捕集细小、干燥非纤维性粉尘，在普通滤料为基布的基础上，在其表面覆上一种特殊物质，使过滤更加精密的一种薄膜。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到较好的净化。除尘效率很高，可达95％以上。实践证明，该除尘器运行效果较好，能够保证粉尘稳定达标排放。 综上所述，项目废气采取的治理措施是可行的。本项目废气能够满足相应标准的要求。本项目产生的废气污染物在采取上述处理措施后可以实现达标排放，对周围环境影响较小。 （4）非正常工况排放情况 非正常排放情况是指生产车间度气治理设施运行出现事故达不到设计要求时的处理效率导致废气处理不完全而超标排放。经分析，引起非正常排放因素主要有以下两个： ①设备因素，即废气处理设备的不可靠度。不可靠度是设备本身所固有的，它与设备及其零部件的设计水平、制造能力，检测手段，安装质量、自身损耗及设计寿命有关。②人为因素，即企业的安全管理水平。主要包括管理上没有制定完善的安全操作规程和监 督检查制度，不能及时发现问题或发现的问题不及时解决，使设备带病运转等。 根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，本次非正常排放按照有机废气治理设施 失常时，废气不经治理直接排放，由此核算非正常工况状态下污染物排放情况见下表： 表4-5 非正常工况排放下参数表 序号 污染源 污染物种类 年发生频次 排放浓度/（mg/m3） 持续时间/（min） 排放量（kg/次） 措施 1 微电阻炉熔化、浇铸 颗粒物 1次/a 96.5 60 0.965 定期检修。如果故障在1h内无法恢复正常运行，应立即停止运行 （5）污染物排放量核算 本项目污染物排放量核算表见表4-6。 表4-6 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物（有组织） 0.11 2 颗粒物（无组织） 0.116 （6）监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则 HJ 819-2017》，对本项目废气污染源的日常监测要求如下表所示： 表4-7 建设项目废气污染源监测计划一览表 监测制度 监测点位 DA001 检测项目 颗粒物 监测频次 1次/年 执行标准 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求 监测点位 厂界 检测项目 颗粒物 监测频次 1次/年 执行标准 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 （7）环境影响分析 本项目所在区域属于不达标区域，项目周边附近敏感目标为东北边420米处的文昌嘉苑。 项目生产过程中，产污工序设置收集系统，废气经布袋除尘器处理后达标排放；排放浓度能够满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求。 无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 结合项目所在区域环境质量现状、环境保护目标、项目采取的污染治理措施及污染物排放强度、排放方式等方面综合进行评价，建设项目环境空气对环境空气影响较小，不会对周围环境产生明显的影响，从环境空气影响的角度分析，建设项目的建设是可行的。 三、噪声环境影响分析： 本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声，其噪声值在70-80dB(A)。本项目设备均置于车间内，项目厂房安装隔声门窗，对声功率级大的设备安装减振基础，以降低设备噪声对周围环境的影响。 采取的噪声治理措施为： ①在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备； ②对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振； ③利用建（构）筑物隔声降噪。 另外，为保证运营期噪声达标排放，应增加以下防治措施： ①厂房内墙壁采用吸声材料，安装隔声门窗； ②对高噪声设备增设隔声罩； ③合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部； 采用设备基础的隔振、减振可减少10-20dB(A)的噪声级，厂房隔声墙、隔声窗隔声可达到20-30dB(A)的噪声量，主要设备噪声治理措施及效果如下： 表4-8 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称 名称 型号 单台设备声源源强dB(A) 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离（m） 生产车间 压铸机 350t 80 隔声、减振 48 5 8 5 66.02 8小时 25 41.02 1 油压机 160t 70 隔声、减振 44 5 8 5 56.02 8小时 25 31.02 1 砂轮机 / 80 隔声、减振 20 4 8 4 67.95 8小时 25 42.95 1 平面磨床 / 70 隔声、减振 25 6 8 6 54.43 8小时 25 29.43 1 表4-9项目主要噪声源距离一览表 序号 排放源 距最近厂界直线距离（m） 东 南 西 北 1 压铸机 10 5 38 5 2 油压机 14 5 34 5 3 砂轮机 25 4 10 8 4 平面磨床 20 6 15 6 1、噪声影响预测分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，模式如下： ①室外声源在预测点的声压级计算： 式中：Lp（r）——预测点处的声压级，dB； Lp（r0）——参考位置ro处声压级，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源在预测点的声压级计算： a、首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的声压级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； r——声源与靠近围护结构某点处的距离，m； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面积，m2，a为平均吸声系数； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 b、计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 c、将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw＝Lp2（T）+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2； ③总声级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的 A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为 LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为： 式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s； ti——在T时间内i声源工作时间，s； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 （2）参数的确定 ①声波几何发散引起的 A声级衰减量（Adiv） a、点声源：Adiv=20lg（r/r0） 式中：r—预测点到噪声源距离，m； r0—参考点到噪声源距离，m。 b、有限长线声源（设线声源长为L0） 当 r>L0，且r0>Lo 时：Adiv=20lg（r/r0） 当 r<L0/3，且r0<L0/3 时：Adiv=10lg（r/r0） 当 L0/3<r<L0，且L0/3<r0<L0时：Adiv=15lg（r/r0） c、面声源（设面声源高度为a，长度为b，且 a＜b） 当 r<a/3时，且r0<a/3时：Adiv=0 当 a/3<r<b/3，且 a/3<r0<b/3 时：Adiv=10lg（r/r0） 当 b/3<r<b，且 b/3<r0<b 时：Adiv=15lg（r/r0） 当 b<r时，且 b<r0时：Adiv=20lg（r/r0） ②空气吸收衰减量 Aatm 空气吸收引起的A声级衰减量按下式计算： Aatm＝a（r－r0）/1000 式中：Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； α——与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区 域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（表 A.2）； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ③遮挡物引起的衰减量Abar 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡、地堑或绿化林带都能起声屏障作用，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取 20～25dB（A）。 ④附加衰减量 Aexc 根据导则规定，满足下列条件需考虑地面效应引起的附加衰减：①预测点距声源50m以上；②声源距地面高度和预测点距地面高度的平均值小于3m；③声源与预测点之间的地面被草地、灌木等覆盖（软地面）。此时，地面效应引起附加衰减量按下式计算： Aexc=5lg（r/r0） 不管传播距离多远，地面效应引起附加衰减量的上限为10dB（A）。 2、预测结果和分析 表4-10厂界声环境贡献值结果表 预测点 昼间 夜间 达标情况 贡献值 标准值 贡献值 标准值 东厂界 29.2 60 29.2 50 达标 西厂界 23.6 60 23.6 50 达标 南厂界 35.5 60 35.5 50 达标 北厂界 36.1 60 36.1 50 达标 项目噪声源主要来自设备运行噪声，项目采取设备基础减震、隔声和合理布置等降噪措施，将高噪声设备布置在车间中南。噪声经过衰减后，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 综上所述，项目运行产生的噪声对区域声环境影响较小。 3、监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则 HJ 819-2017》和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-11 噪声监测要求 监测点位 厂界外1m 监测频次 每季度1次 执行标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 四、固体废物 1、固体废弃物产生环节及处置 本项目固废主要为除尘器集尘、废液压油、废液压油桶以及生活垃圾。 根据前文计算，除尘器集尘产生量为2.09ta，收集后外售。 废液压油和废液压油桶均为危废，其中废液压油产生量约0.1t/a，委托资质单位处理，废液压油桶产生量为0.05t/a，厂家回收。 本项目职工15人，生活垃圾按照0.5kg/人·d，年工作300天，产生量为2.25t/a，集中收集后由环卫部门统一处理。 表4-12 项目废物产生量及处理处置一览表 产生环节 固体废物名称 固废属性 有害成分 物理性状 环境危险性 年度产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方向和去向 利用或处置量 生产 废液压油 危险废物HW08 900-249-08 / 液态 T/I 0.1t/a 桶装 委托资质单位处置 0.1t/a 废液压油桶 危险废物HW08 900-249-08 / 固态 T/I 0.05t/a 托盘 厂家回收 0.05t/a 除尘器 集尘 一般固废220-001-02 / 固态 / 2.09t/a / 收集外售 2.09t/a 职工生活 生活垃圾 一般固废220-001-01 / 固态 / 2.25t/a / 环卫清理 2.25t/a 表4-13 项目危险废物产生情况 序号 危废 名称 危废 类别 危废代码 产生工序 形态 有害 成分 处置量 t/a 危险 特性 储存及处置措施 废液压油 HW08 900-249-08 整形 液态 有机物 0.1t/a 有毒、可燃 妥善收集后暂存于危废仓库定期交由具有相应处理资质的单位处理 废液压油桶 HW08 900-249-08 整形 固态 有机物 0.05t/a 有毒、可燃 妥善收集后暂存于危废仓库厂家回收 表4-14 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 周期 危废暂存间 废液压油 HW08 900-249-08 生产车间西南侧 5m2 直接贮存 一年 废液压油桶 HW08 900-249-08 直接贮存 2、环境管理要求 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）的规定。具体为：贮存区采取防扬散、防流失、防渗漏措施；各类固废应分类收集；贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2)的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。 危险废物仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，主要包括： 1）产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。 2）贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 3）贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 4）贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。 5）危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。 6） 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 7）HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为 3 个月。 8） 贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。 9） 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。 10）危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 五、地下水、土壤 本项目无废水排放，且距离地表水较远，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引起地下水水质的变化。项目已做好车间、仓库防渗处理，主要防渗措施如下： （1）车间地面进行硬化，满足一般防渗区要求，防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为 1.0×10 -7 cm/s的黏土层的防渗性能。 （2）化粪池需采取有效防渗措施，地面基础防渗层采用1m黏土夯实，黏土上方浇筑400mm厚S6防渗水泥，上部层铺设2mm厚的改性沥青防渗层然后在其上涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10 -10cm/s，且做到表面无裂隙。 经采取以上措施，本项目对所在地地下水、土壤环境质量影响较小。 六、生态 项目厂区占地内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。 七、环境风险分析 （1）环境风险物质 根据项目生产用原辅材料及生产工艺分析，本项目使用的原辅材料、产品及能耗中涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的危险物质主要为废液压油，主要分布于危废间。 （2）风险源分布及影响途径 本项目在运营期使用的机械设备都是利用电能，如果管理不善、操作不当等，易引发火灾，火灾事故引发的伴生/次生污染可导致对周边大气环境的烟气污染、CO污染和热辐射，产生的消防废水及泄漏的液体物料，若处理不当将会污染水环境及土壤环境。 ①环境空气影响 火灾燃烧过程中所产生的大气污染物主要有CO、碳氢化合物、炭黑离子和飞灰等，若不及时采取合理措施处置，会影响环境空气质量，并且烟尘中存在大量粒径小于10μm的颗粒，容易通过呼吸系统或皮肤进入人体，对人体构成伤害。 ②地下水、土壤环境影响 在使用灭火剂、消防水消灭火灾的过程中，燃烧产生的有害物质及泄漏的液体物料，会随消防水散落在厂区内，如不能完全收集将会污染周边地表水环境，加之防渗措施不当，进入土壤环境，甚至下渗到地下水环境中，将对地下水、土壤环境造成长期的危害。 （3）环境风险防范措施及应急要求 1）项目存在发生火灾的危险，在生产过程中需做出相应的防范措施。 （a）消除和控制明火源：在车间内，设置醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；进入危险区的机动车辆，其排气管应戴防火帽；进入危险区的人员，按规定登记，严禁携带火柴、打火机等；使用气焊、电焊等设备时，采取防护措施，确保安全无误后，方可动火作业。动火过程中，必须遵守安全技术规程。 （b）按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应类型和数量的灭火器（干粉灭火器等），并在火灾危险场所设置报警装置。消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。车间的消防设施、器材应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。对消防器材应当经常进行检查，保持完整好用。本项目建成后会根据实际情况配备相应的灭火器材，满足消防的需求。 （c）原料和产品的使用、储存、运输、管理要按照国家标准和要求，进行设计、施工、运行，设置卫生应急措施，减少对环境、人员产生影响。 （d）总图布置严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。根据车间（工序）生产过程中火灾危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 （e）电气和仪表专业设计按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)执行，按规范设置配电设施，并采用密闭电器。采取有效措施防止电气线路和电气设施在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。电器线路定期检修，及时更换老化、电线裸露设备。 2）厂区防渗措施 全厂依据原料和产品的生产、输送、储存等环节分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。 重点污染防治区是指在生产过程中对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位，本项目主要为危废暂存间。该区域应采取严格的防腐、防渗措施，防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 一般污染防治区是指在生产过程中对地下水有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，主要包括生产区域，该区域防渗层的防渗性能应不低于1.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 非污染防治区包括办公区。 3）环境风险事故应急预案 表4-15 项目应急预案一览表 序号 项目 内容及要求 1 应急组织机构、人员 设立事故应急机构，人员由企业主要领导、安全负责人、环保负责人等主要人员组成 2 应急救援 企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等 3 报警、通讯联络方式 建立专用的报警和通讯线路，并保持其畅通 4 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动 当地的环境应急监测系统 5 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 设立必要地控制和清除污染的相应措施。事故发生时，要及时发现事故发生地点和环节，并利用已有的防护措施减少污染物的排放 6 应急培训计划 企业要注意日常工作中对事故应急处理的培训，以提高职工的安全防范意识 7 公众教育和信息 通过各种方式，对周围居民等进行事故防范宣传 （4）分析结论 企业在生产过程中须加强防范措施并完善风险应急预案，切实防范火灾、爆炸等环境风险事故的发生，企业在严格按照风险防范措施处理情况下，本项目的环境风险是可控的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 车间密闭生产 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 入化粪池后环卫部门定期清理 | / |
| 声环境 | 生产车间 | dB(A) | 减震、隔声、室内布置 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 本项目固废主要为除尘器集尘、废液压油、废液压油通及生活垃圾。集尘收集后外售，废液压油委托资质单位处理，废液压油通厂家回收。 生活垃圾暂存于厂区垃圾桶内，由环卫部门定期清运处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964—2018）、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（部令第3号）等要求，拟建项目应采取如下土壤污染控制措施： （1）源头控制措施控制项目污染物的排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的数量和浓度，使之符合排放标准和总量控制要求。 （2）过程防控措施 ①拟建项目建成后应加强厂区的绿化工作，尽量选择适宜当地环境且对大气污染物具有较强吸附能力的植物，从而控制污染物通过大气沉降影响土壤环境。 ②严格按照防渗分区及防渗要求，对各构筑物采取相应的防渗措施。 |
| 生态保护措施 | 加强绿化。 |
| 环境风险 防范措施 | ①在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。完善相关消防设施，严格划分生产区和储存区。企业按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）和《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-2012）等规范要求进行设计。 ②配电室的结构、基础应根据水文地理状况进行建设，符合安全规定，预防遭大水淹没，引起电器短路事故。各车间、仓库设立消防水收集管道收集消防废水。 ③生产装置的供电、供水等公用设施必须加强日常管理，确保满足正常生产和事故状态下的要求。 ④企业要加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。 ⑤为预防事故的发生，应成立应急事故领导小组。 ⑥规范原辅材料的存储及使用。 |
| 其他环境 管理要求 | ①严格按照国家有关建设项目环保管理规定，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 ②确保所用原辅材料为符合环保要求的产品。 ③对废气处理设施定期检查，确定其可以长期稳定运行。 ④加强职工宣传教育，制定环保管理制度并严格执行。 ⑤企业应制定环境管理文件及实施细则，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）等文件中有关规定设置与管理废气排放口。同时废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执行。 ⑥排污许可证： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于“二十八、金属制品业33 结构性金属制品制造331 其他，属于实施登记管理的行业。 表5-1 项目“三同时”验收内容一览表 污染类别 污染源 污染物 防治措施 去除效率 设施数量 排放标准 废气 有组织 颗粒物 布袋除尘 97% 1套 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区排放限值要求 无组织 颗粒物 车间密闭生产 / / 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 噪声 设备噪声 机械设备 减震、隔声 / / 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 固废 生产工程 废液压油 委托资质单位处理 / / 危险废物贮存污染控制标准(GB 18597—2023) 废液压油桶 厂家回收 / / 除尘器集尘 收集后外售 / / 一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）的规定 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策的要求。项目区内的污染物可达标排放；在认真落实各项污染防治措施下，对周围环境影响较小，从环保角度上讲，本项目的建设运营是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.226t/a |  | 0.226t/a | +0.226t/a |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 集尘 |  |  |  | 2.09t/a |  | 2.09t/a | +2.09t/a |
| 危险废物 | 废液压油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废液压油桶 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①