# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：淄博众诚功能母粒有限公司年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管技改提升项目

建设单位（盖章）：淄博众诚功能母粒有限公司

编制日期：          2023年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 淄博众诚功能母粒有限公司年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管技改提升项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2308-370392-89-02-968723 |
| 建设单位联系人 | 孙芸梓 | 联系方式 | 18453399616 |
| 建设地点 | 淄博市文昌湖区萌水镇西衣工业园（246省道西） |
| 地理坐标 | （东经117度55分47.878秒，北纬36度41分51.209秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29-53塑料制品业292其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 3 |
| 环保投资占比（%） | 3.75 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价类别 设置原则 大气 排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵厂、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 海洋 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 根据专项评价设置原则，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《关于划定萌水镇、商家镇工业集聚区的意见》 发布机关：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会 审批文件名称及文号：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会《关于划定萌水镇、商家镇工业集聚区的意见》（淄文昌管发[2021]12号） |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划 及规 划环 境影 响评 价符 合性 分析 | 项目与淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见（淄文昌管发【2021】12号）符合性分析： 根据淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会出具关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见：为推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，按照省生态环境厅、省发展和改革委员会、省工业和信息化厅、省自然资源厅联合下发的《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》( 鲁环字[2021]58号)要求，新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。经区管委会研究，确定在萌水镇和商家镇划定工业集聚区范围，按照产业定位和有关要求，规范审批工业项目，推动经济发展。 一、萌水镇工业集聚区 1.萌水镇新材料产业片区 位于庆淄路两侧、文昌大道以北、杨萌路以南、张博附线以西，总占地约1300余亩。主导产业：金属磨料、非金属磨料、其它新材料等，形成新材料产业集群。 2.萌水镇智能制造产业片区 位于张博附线以东及原三衣工业园，总占地约1500余亩。主导产业：装备制造、新能源汽车配套装备等，形成智能制造产业集群。 3.萌水镇仓储物流产业片区 位于文昌湖高速路下路口两侧及对面,总占地约360余亩。主导产业:冷链物流、仓储运输、集散配送等，形成物流仓储产业集群。 4.三衣西片(龙口龙泉北安扈家)产业片区 包含龙口、龙泉、北安村内产业片区，占地约1157亩，企业77家，园区内分布有磨料、玻璃制品、机械、针织等行业为主。 5.萌水镇中心工业片区 包括镇政府驻地、官三村、水磨工业园内原三元公司、三利绸缎印染、现丰雁电子元件、淄博瑞泽非制造布有限公司等企业及湿地公园、污水处理厂、嘉丰公司等，规划约800余亩，主要有电子元件和玻璃机械等行业。 6.萌水镇西工业片区 包括萌水镇城乡统筹服务中心、北王工业园及正阳路以西、S102两侧的部分企业，总占地面积约300亩，主要以医疗器械、机械制造、纺织、家具制造为主。 本项目为C2922塑料板、管、型材制造，位于萌水镇智能制造产业片区，符合国土空间规划和产业发展规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策、用地符合性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019修订）中C2922塑料板、管、型材制造；不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“鼓励类、限制类、淘汰类”项目，为允许类建设项目；不属于《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，项目为允许类建设项目。 本项目生产设备及工艺不属于国家关于《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》（第一批）、（第二批）、（第三批）中淘汰类生产能力、工艺和产品目录；不属于淄博市《全市重点淘汰的落后工艺技术、装备及产品目录》中落后的工艺技术、装备及产品项目。 综上所述，本项目的建设符合国家及淄博市产业政策的要求。 （2）用地符合性分析 根据《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制用地和禁止用地建设项目，根据《文昌湖区土地利用总体规划（2006-2020年）》，项目用地为建设用地，符合国家用地要求。 2、项目选址合理性分析 淄博众诚功能母粒有限公司位于淄博市文昌湖区萌水镇西衣工业园（246省道西）。根据淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会出具关于规划萌水镇、商家镇工业集聚区的意见，该厂址选择符合淄博市文昌湖省级旅游度假区用地规划要求。该项目周围配套设施较为完善，项目用水、用电等公共设施接入方便。项目厂址区域环境质量良好，所在地范围内生态环境相对简单，厂址占地范围内没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等，项目建设不会对周边生态环境造成较大影响。因此，从环保角度分析，该项目厂址选择合理。 3、与《关于迅速开展“两高一资”项目核查的通知》符合性分析 根据山东省发展和改革委员会《关于迅速开展“两高一资”项目核查的通知》（鲁发改工业[2021]59号）及《关于优化调整“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业[2023]34号）要求，各市新建“两高一资”项目，必须符合国家产业政策，已经立项的暂停办理其他手续，尚未开工的暂停开工建设，确有必要实施的，必须经省发展改革委牵头审核评估后方可继续实施。本项目不属于山东省“两高”项目管理目录中行业，符合要求。 “三线一单”符合性分析 三区三线是根据农业空间、生态空间、城镇空间三个区域，分别对应划定的耕地和永久基本农田保护红线、城镇开发边界、生态保护红线三条控制线。农业空间是以农业生产、农村生活为主体的区域，生态空间是指具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主的区域。城镇区间是以承载城镇经济、社会、政治、文化、生态等要素为主的功能空间。农业空间主要是耕地（其中可稳定利用的耕地绝大部分要划为永久基本农田）耕地保护红线居三条控制线之首，是优先的控制线，其次是生态保护红线、城镇开发边界。生态空间主要包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、海洋、荒地、荒漠、戈壁、冰川等。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其 他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。城镇空间是人们生产、生活的空间区域，主要是城镇和工业区域。本次项目位于利用现有厂房及空地，不位于生态红线范围内，也不占用永久基本农田，符合三区三线要求。 （1）与生态保护红线规划符合性分析 根据《山东省生态保护红线规划（2016~2020年）》（鲁政字[2016]173号），生态保护红线是指依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态系统功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020 年）图集及山东省生态保护红线规划登记表，淄博市文昌湖区内生态保护红线区域见下表。 表1-2 文昌湖区生态保护红线区域情况一览表 生态保护红线区名称 代码 边界描述 面积（km2） 生态功能 类型 备注 南闫水源地水源涵养生态保护红线区 SD-03-B1-03 以开采井为圆心，半径110m的圆形区域 0.19 水源涵养 城镇 为南闫饮用水水源保护区 文昌湖水源涵养生态保护红线区 SD-03-B1-05 北起萌山水库大坝，南至环湖南路，西至环湖西路，东至环湖东路 8.22 水源涵养、生物多样性维护 湿地 为文昌湖省级湿地公园，为省级生态保护红线 宝山水源涵养生态保护红线区 SD-03-B1-06 309国道以南，东张村以东，刘家河以西，双峪以北 1.80 水源涵养、生物多样性维护 森林、湿地 包含宝山饮用水水源保护区及部分淄川生态公益林，为省级生态保护红线 杨古水源涵养生态保护红线区 SD-03-B1-07 杨古水源地及杨古水源地东侧，岭子镇以北，冲山以西和以南 1.80 水源涵养、生物多样性维护 森林、湿地 包含杨古饮用水水源保护区和部分淄川生态公益林，为省级生态保护红线，对应SD-03-B1-07区块 本项目建设位于淄博市文昌湖区萌水镇西衣工业园（246省道西），中心坐标为东经：东经117度55分47.878秒，北纬36度41分51.209秒，项目与文昌湖水源涵养生态保护红线区（代码为SD-03-B1-05）的最近点距离约4.25km，本项目不在生态保护红线范围内，符合山东省生态保护红线规划要求，详见附图2 淄博市省级生态保护红线图。 （2）与环境质量底线符合性分析 本次评价参考《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》对本项目环境质量底线符合性进行分析。根据该方案，本项目污染物达标排放对周围环境影响很小，符合淄博市环境质量底线要求。 本项目与淄博市“三线一单”环境质量底线管控要求符合性分析详见下表。 表1-3 项目与淄博市“三线一单”环境质量底线管控要求符合性分析一览表 序号 文件名称 规划内容 本项目情况 符合 性 1 淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案 全市水环境质量持续改善，国控、省控、市控断面优良水质比例稳步提升，全面消除劣Ⅴ类水质控制断面，国控断面优良水质比例不低于50%，省控及以上断面优良水质比例不低于30%；县级及以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类；建成区黑臭水体全面消除，镇村黑臭水体数量持续减少。 本项目软水制备废水用作厂区洒水抑尘。 符合 大气环境质量持续改善，全市PM2.5浓度不高于48μg/m3，空气质量优良天数比率不低于70%，臭氧污染得到有效遏制，重度及以上污染天数比率在2020年的基础上持续下降。 本项目营运期废气得到有效控制，废气能够达标排放，预计对周边环境影响较小。 符合 土壤环境质量稳定改善，农用地、建设用地土壤环境风险防控能力逐步提升。全市受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率分别不低于95%。环境质量改善目标动态衔接“十四五”生态环境质量考核指标，以“十四五”生态环境质量考核指标为准。 本项目不新增占地，不向周边耕地排放污染物，对周边土壤影响较小 符合 本项目所在区域环境质量现状见下表。 表1-4 项目所在区域环境质量现状一览表 项目 环境质量底线 环境空气质量 根据淄博市生态环境局网站公布的《生态淄博建设工作简报（淄简33号）》（2023年第1期）：2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 地表水环境质量 该区域地表水为范阳河，该段功能区划分为地表水Ⅱ类。根据《2023年1—6月全市地表水环境质量状况》，张博路附线站点断面指数、质量指数均为3.7887 ，水质目前能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水体标准。 地下水环境质量 根据淄博市环保局网站发布的《2022年7月集中式生活饮用水水源水质状况报告》7月份监测的11个集中式饮用水水源常规监测项目全部达标，达标率为100%。其中，2个地表水水源常规监测指标达到或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准和相关标准限值，9个地下水水源常规监测指标达到或优于《地下水质量标准》Ⅲ类标准。7月份监测的11个集中式饮用水水源全分析监测项目全部达标，达标率为100%。 声环境质量 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域为2类声环境标准功能区。项目周边社会环境以工厂、道路、农田等为主，区域噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 根据上表，本项目所在区域环境空气质量为不达标区，在落实相关环保措施后项目所在区域环境空气质量将逐渐好转。 本项目建成后预计不会改变区域原有的环境功能，不突破环境质量底线，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线符合性分析 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源利用、土地资源利用、能源消耗等达到省下达的总量和强度控制目标。优化调整能源结构，实施煤炭消费减量替代和能源消费总量控制，能源消费总量完成省下达任务，煤炭消费量实现负增长，进一步降低万元国内生产总值能耗，严格落实高污染燃料禁燃区管控要求，加快清洁能源、新能源和可再生能源推广利用。建立最严格的水资源管理制度，强化水资源刚性约束。推进各领域节约用水，农田灌溉水有效利用系数、再生水规模逐年提高，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量等用水效率指标在2020年基础上持续下降，确保完成用水总量控制指标；优化建设用地结构和布局，严控总量、盘活存量，控制国土空间开发强度。确保耕地保有量，从严管控非农建设占用永久基本农田，守住永久基本农田控制线。全力做好河湖岸线保护，优先实施防洪护岸、河道治理等公共安全及公众利益的建设项目，依法依规开展桥梁、码头、取水工程等项目建设。 本项目运营期消耗一定量电、水资源，消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 （4）与生态环境准入清单符合性分析 本项目位于淄博市文昌湖区萌水镇西衣工业园（246省道西），环境管控单元编码为ZH37030630002，属于一般管控单元，项目与《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》符合性分析见下表。 表1-5 项目与文昌湖区环境管控单元生态环境准人清单符合性分析 管控类别 重点管控要求 项目情况 符合性 空间布局约束 1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。 本项目C2922塑料板、管、型材制造项目，属于允许类项目。 符合 2.生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁开展不符合主体功能定位的各类开发活动。对生态保护红线内的自然保护区、国家公园、风景名胜区、森林公园等各类保护地的管理，严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（2019年11月）、《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《自然生态空间用途管制办法（试行）》（国土资发〔2017〕33号）等相关要求管控。 本项目不在生态保护红线内。 3.生态保护红线外的生态空间，依法依规以保护为主，严格限制大规模、高强度的区域开发，并根据其主导生态功能进行分类管控。 本项目利用现有厂房进行建设，不新增占地。 4.按《土壤污染防治行动计划》的要求管理：严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 本项目不属于左侧所列项目。 5.大气布局敏感区从严控制新建、扩建排放大气污染物的工业项目；科学合理规划布局商业、居住并严格执行。 本项目不位于大气布局敏感区。 6.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 本项目生活污水经化粪池暂存后定期清掏用作农肥，不外排。 7.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。 本项目为扩建项目。 8.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 本项目不属于“两高”项目。 6.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。 本项目软水制备排污水回用于厂区洒水抑尘，本项目废水均得到有效处理，不外排。 7.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。 本项目为改建项目。 8.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。 本项目不属于“两高”项目。 污染物排放管控 1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。 本项目不属于“两高”项目。 符合 2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。 本项目已落实主要污染物总量替代要求。 3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。 本项目软水制备排污水回用于厂区洒水抑尘，不外排。 4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。 本项目软水制备排污水回用于厂区洒水抑尘，不外排。 5.化工、包装印刷、表面涂装、铸造、建材、塑料加工等严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。 本项目属于塑料加工行业，将严格按照淄博行业环境管控要求建设，保证污染物稳定达标排放，已经申请排污登记。 环境风险防控 1.建立生态保护红线常态化日常巡护。 本项目不位于生态保护红线范围内，不涉及。 符合 2.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。 本项目不涉及。 3.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。 企业按要求编制环境应急预案并定期演练。 4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。 本项目危险废物已按规范要求建立相应管理制度。 5.5.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。 本项目不涉及。 资源利用效率要求 1.加强农业节水，提高水资源使用效率。 本项目不涉及。 符合 2.提升土地集约化水平。 本项目不涉及。 符合 3.优化调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。 本项目不使用煤炭，仅使用电能。 符合 综上所述，本项目符合《淄博市“三线一单”生态环境准入清单（动态更新版）》的要求，淄博市分区管控图见附图3。 根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于禁止类项目，属于许可项目。本项目符合国家和地方产业政策，项目配套设施建设完善、有效的“三废”治理措施，能够确保噪声、废气等污染物的稳定达标排放，可按程序办理环评审批。 通过以上分析，本项目不在生态保护红线内，企业运行不会降低周边环境质量。符合资源利用要求，符合“三线一单”控制要求。 5、与环环评[2016]150号文符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析情况见下表。 表1-6 项目与环环评[2016]150号符合性分析一览表 序号 环环评[2016]150号内容 项目符合情况 符合性 一 强化“三线一单”约束作用 （一）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于淄博市文昌湖区萌水镇西衣工业园（246省道西），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，与文昌湖水源涵养生态保护红线区（SD-03-B1-05）的最近点距离约4.25km，符合生态保护红线要求。 符合 （二）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应按照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本次环评已对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求，在采取各项染防治措施的情况下，项目建设不影响当地环境质量改善目标的实现。 符合 （三）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以已规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目新鲜水由当地供水管网供应，供电由当地电网统一提供。项目资源利用量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限的要求。 符合 （四）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 本项目属于允许类建设项目，项目不在饮用水水源保护区、各类自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、生态敏感与脆弱区等环境敏感区内，不在生态红线区域，且项目各污染物均能达标排放，对周围环境产生的影响较小。 符合 二 建立“三挂钩”机制 （五）加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审查意见予以简化。 本项目位于淄博市文昌湖区萌水镇西衣工业园（246省道西），项目所在区域未开展规划环评，本项目符合文昌湖区“三线一单”相关管控内容。 符合 （六）建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批该地区同类行业的项目环评文件。改建、扩建和技术改造项目，应对在建工程的环境保护措施及效果进行全面梳理；如在建工程已经造成明显环境问题，应提出有效的整改方案和“以新带老”措施。 本项目为扩建项目，现有项目污染物均采取有效措施后达标排放，不存在环境污染或生态破坏严重现象。 符合 （七）建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等项目。 本项目采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求，项目在所在区域环境质量目标考核要求达标。 符合 三 多措并举清理和处环保违法违规项目 （八）各省级环保部门要落实“三个一批”（淘汰关闭一批、整顿规范一批、完善备案一批）的要求，加大“未批先建”项目管理工作的力度。要定期开展督查检查，确保2016年12月31日前全部完成清理工作；从2017年1月1日起，对“未批先建”项目，要严格依法予以处罚。对“久拖不验”的项目，要研究制定措施予以解决，对造成严重环境污染或生态破坏的项目，要依法予以查处；对拒不执行的要依法施“按日计罚”。 本项目不属于未批先建项目。 符合 四 “三管齐下”切实维护群众的环境权益 （九）严格建设项目全过程管理。加强对在建和已建重点项目的事中事后监管，严格依法查处和纠正建设项目违法违规行为，督促建设单位认真执行环保“三同时”制度。对建设项目环境保护监督管理信息和处罚信息要及时公开，强化对环保严重失信企业的惩戒机制，建立健全建设单位环保诚信档案和黑名单制度。 本项目将严格按照相关环境管理要求进行。 符合 （十）深化信息公开和公众参与。推动地方政府及有关部门依法公开相关规划和项目选址等信息，在项目前期工作阶段充分听取公众意见。督促建设单位认真履行信息公开主体责任，完整客观地公开建设项目环评和验收信息，依法开展公众参与，建立公众意见收集、采纳和反馈机制。对建设单位在项目环评中未依法公开征求公众意见，或者对意见采纳情况未依法予以说明的，应当责成建设单位改正。 本项目为报告表编制项目，按要求进行公示。 符合 （十一）加强建设项目环境保护相关科普宣传。推动地方政府及有关部门、建设单位创新宣传方式，让建设项目环境保护知识进学校、进社区、进家庭。鼓励建设单位用“请进来、走出去”的方式，让广大人民群众切身感受建设项目环境保护的成功范例，增进了解和信任。对本地区出现的建设项目相关环境敏感突发事件，要协同有关部门主动发声，及时回应社会关切。 本项目将按照上述要求，加强环境保护相关科普宣传工作。 符合 根据上表，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）相关要求。 6、与《建设项目环境保护管理条例》符合性分析 本项目与《建设项目环境保护管理条例》符合性分析见下表。 表1-7 项目与《建设项目环境保护管理条例》符合性一览表 序号 《建设项目环境保护管理条例》第十一条 项目情况 符合性 1 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划 根据上述产业政策及用地规划、环保政策符合性分析，符合环境保护法律法规和相关法定规划。 符合 2 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求 所在区域环境质量未达到国家环境质量标准，本项目采取相应措施后能满足区域环境质量改善目标管理要求。 符合 3 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏 本项目采取相应措施后，污染物排放满足相应标准要求。 符合 4 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 本项目为扩建项目，已针对现有项目环境污染提出有效防治措施。 符合 5 建设项目环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理 建设项目环境影响报告表的基础资料数据有来源依据，且已给出明确环境影响评价结论。 符合 根据上表，本项目不属于《建设项目环境保护管理条例》第十一条中环境影响报告表作出不予批准的项目类型，可进行建设。 7、与《山东省环境保护条例》符合性分析 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析详见下表。 表1-8 项目建设与《山东省环境保护条例》符合性分析 项目要求 项目建设内容 符合性 第十五条禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目 本项目不属于左侧表格所列禁止建设项目。 符合 第四十三条各级人民政府应当推进绿色低碳发展，制定循环经济、清洁生产、环境综合治理、废弃物资源化等政策措施，加强重点区域、重点流域、重点行业污染控制，鼓励、支持无污染或者低污染产业发展，提高资源利用效率，减少污染排放 本项目不属于重点行业，采取合理有效的环保设施后对周边环境影响较小。 符合 第四十四条各级人民政府及其有关部门、园区管理机构应当做好环境基础设施规划，配套建设污水处理设施及配套管网、固体废物的收集处置设施、危险废物集中处置设施以及其他环境基础设施，建立环境基础设施的运行、维护制度，并保障其正常运行。县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。 本项目为扩建项目，位于工业聚集区内，厂内已配套建设完善的环境保护设施。 符合 第四十五条排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气浓度体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。实行排污许可管理的排污单位，应当按照排污许可证规定的污染物种类、浓度、排放去向和许可排放量等要求排放污染物。 企业在运营期严格落实本报告表提出的各项环保措施，污染物达标排放。 符合 第四十六条新建、改建、扩建建设项目，应当根据环境影响评价文件以及生态环境主管部门审批决定的要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目建成后严格按照环保要求建设环境保护设施、落实环境保护措施。 符合 根据上表，本项目符合《山东省环境保护条例》相关要求。 8、与鲁环委[2021]3号符合性分析 根据“山东省生态环境委员会关于印发《山东省新一轮“四增四减”三年行动方案（2021-2023年）》的通知（鲁环委[2021]3号）”到2023年，全省产业、能源、运输、农业投入与用地结构明显优化，发展质效走在前列，新旧动能转换取得突破，绿色低碳发展水平显著提升，主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量持续改善。本项目与鲁政委[2021]3号符合性分析见下表。 表1-9 项目与鲁环委[2021]3号符合性分析 类别 项目要求 项目建设内容 符合性 深入调整产业结构 （三）淘汰低效落后产能。依据安全、环保、技术、能耗、效益标准，以钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业为重点，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，加快淘汰低效落后产能。实施“散乱污”企业动态清零，按照“发现一起、处置一起”的原则，实施分类整治。（省生态环境厅、省工业和信息化厅按职责分工负责）各市要制定实施方案，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，对生产工艺装备进行筛查，按照有关法律法规和程序要求，推动低效落后产能退出。 本项目不属于左侧表格所列落后产能；不属于“散乱污”行业。 符合 （四）严控重点行业新增产能。重大项目建设，必须首先满足环境质量“只能更好，不能变坏”的底线，严格落实污染物排放“减量替代是原则，等量替代是例外”的总量控制刚性要求。（省生态环境厅牵头）按照国家相关产业政策，深入实施“四上四压”，坚持“上新压旧”“上大压小”“上高压低”“上整压散”。对钢铁、地炼、焦化、煤电、电解铝、水泥、轮胎、平板玻璃等重点行业实施产能总量控制，严格执行产能置换要求，确保产能总量只减不增。严格执行国家煤化工、铁合金等行业产能控制或产能置换办法。“两高”项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和常规污染物减量等“五个减量”，新建项目要按照规定实施减量替代，不符合要求的高耗能、高排放项目要坚决拿下来。严禁新增水泥熟料、粉磨产能，严禁省外水泥熟料、粉磨、焦化产能转入我省。 本项目不属于左侧表格所列重点行业新增产能项目。 符合 （五）推动绿色循环低碳改造。电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等重点行业制定碳达峰目标，实施减污降碳协同治理。优化整合钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业产能布局。 本项目使用清洁能源电能。 符合 深入调整能源结构 （七）严控化石能源消费。严控能源消费总量，在满足全社会能源需求的前提下，持续推进煤炭消费压减，增加清洁能源供给，加大清洁能源替代力度，进一步控制化石能源消费，逐步实现新增能源需求主要由清洁能源供给。 本项目不使用煤炭，使用清洁能源电能。 符合 （八）持续压减煤炭使用。持续淘汰落后燃煤机组，在确保电力、热力接续稳定供应的前提下，大力推进单机容量30万千瓦以下煤电机组关停整合，严格按照减容量“上大压小”政策规划建设清洁高效煤电机组。 本项目不使用煤炭作为燃料。 符合 根据上表，本项目符合《山东省新一轮“四增四减”三年行动方案》（2021-2023）的相关要求。 9、与鲁环字[2021]58号符合性分析 本项目与《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字[2021]58号）符合性分析见下表。 表1-10 本项目与鲁环字[2021]58号符合性分析 鲁环字(2021)58号号文要求 本项目情况 符合性 新上项目必须符合国家产业政策要求,禁止采用国家公布的淘汰工艺和落后设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》的规定，本项目属于允许类项目。 符合 新.上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业聚集区，并鼓励租赁标准厂房。 本项目为扩建项目，利用现有标准厂房进行建设，不新增占地。 符合 新上项目必须严格执行环评审批“三挂钩"机制和“五个不批"要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，必须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，否则各级环评审批部门一律不予审批通过。 本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求；污染物排放满足当地总量要求；不涉及煤炭消耗。 符合 根据上表，本项目《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字（2021）58号）相关要求。 10、与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 表1-11 与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》符合性分析 序号 管控要求 项目情况 符合性 1 一、淘汰低效落后产能 聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。 本项目不属于左侧表格所列落后产能。 符合 2 二、压减煤炭消费量 持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。 本项目不使用煤炭。 符合 3 四、实施VOCs全过程污染防治 实施低VOCs含量工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。 本项目不涉及。 符合 4 五、强化工业源氮氧化物深度治理 严格治理设施运行监管，燃煤机组、锅炉、钢铁企业污染排放稳定达到超低排放要求。2023年年底前，完成焦化、水泥行业超低排放改造。实施玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理，确保各类大气污染物稳定达标排放。 本项目不产生氮氧化物。 符合 根据上表，本项目符合《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021—2025年）》相关要求。 11、水、气、土十条相关内容的符合性分析 《国务院关于印发〈水污染防治行动计划〉的通知》（国发[2015]17号）、《国务院关于印发〈大气污染防治行动计划〉的通知》（国发[2013]37号）、《国务院关于印发〈土壤污染防治行动计划〉的通知》（国发[2016]31号）中的水、气、土十条中与项目建设相关规定的符合性分析情况见下表。 表1-12 本项目与水、气、土十条相关内容的符合性 名称 相关政策要求 项目情况 符合性 《水污染防治行动计划》（水十条）国发[2015]17号2015.04.02 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 本项目不属于左栏涉及行业。 符合 推进循环发展。加强工业水循环利用。推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。 本项目软水制备排污水回用于厂区洒水抑尘，不外排。 符合 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。开展华北地下水超采区综合治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。京津冀区域实施土地整治、农业开发、扶贫等农业基础设施项目，不得以配套打井为条件。 本项目使用自来水，不采用地下水。 符合 《大气污染防治行动计划》（气十条）国发[2013]37号2013.09.10 加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。 本项目不使用燃煤锅炉。 符合 深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。 本项目利用现有厂房生产，无土建工程。 符合 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。认真清理产能严重过剩行业违规在建项目，对未批先建、边批边建、越权核准的违规项目，尚未开工建设的，不准开工；正在建设的，要停止建设。地方人民政府要加强组织领导和监督检查，坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张。 本项目不属于产能过剩行业。 符合 强化节能环保指标约束。提高节能环保准入门槛，健全重点行业准入条件，公布符合准入条件的企业名单并实施动态管理。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。 本项目严格实施污染物排放总量控制制度。 符合 《土壤污染防治行动计划》（土十条）国发[2016]31号2016.05.28 严厉打击非法排放有毒有害污染物、违法违规存放危险化学品、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。 本项目无左栏表格所列违法行为。 符合 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 本项目用地为建设用地，不涉及农田占用。 符合 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 本项目的建设及生产不涉及重点污染物的排放。 符合 鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。 本项目位于文昌湖区萌水镇西衣工业园（246省道西），布局合理，符合要求。 符合 根据上表，项目建设与水、气、土十条中相关内容进行对比分析可知，本项目建设符合水、气、土十条中关于工业企业建设须遵守的相关要求。 12、与《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》符合性分析 本项目与《山东省工业企业无组织排放分行业管控知道意见》（鲁环发[2020]30号）符合性分析见下表。 表1-13 与鲁环发[2020]30号符合性分析 序号 具体要求 项目符合情况 符合性 管控要求 加强物料运输、装卸环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车厢等密闭方式运输；砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用皮带通廊、封闭车厢等封闭方式运输或苫盖严密，防止沿途抛洒和飞扬。料场或厂区出入口配备车辆清洗装置或采取其他控制措施，确保出场车辆清洁、运输不起尘。厂区道路硬化，平整无破损、无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地及时绿化或硬化，厂区道路定期洒水清扫。块状、粒状或粘湿物料直接卸落至储存料场，装卸过程配备有效抑尘、集尘除尘设施，粉状物料装卸口配备密封防尘装置且不得直接卸落到地面。挥发性有机液体装车采用顶部浸没式或底部装载，严禁喷溅，运输相关产品的车辆具备油气回收接口。 本项目物料为粉末状物料，车辆运输过程中均采用篷布遮盖，厂区地面均硬化，厂区定期洒水抑尘，装卸过程中均进入密闭车间内进行，有效防止粉尘无组织排放。 符合 加强物料储存、输送环节管控。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰、原料药等粉状物料采用料仓、储罐、容器、包装袋等方式密闭储存，料仓、储罐配置高效除尘设施；采用管状带式输送机、气力输送、真空罐车、密闭车辆等方式输送。砂石、矿石、煤、铁精矿、脱硫石膏等块状、粒状或粘湿物料采用密闭料仓、封闭料棚或建设防风抑尘网等方式进行规范储存，封闭料棚和露天料场内设有喷淋装置，喷淋范围覆盖整个料堆。所储存物料对含水率有严格要求或遇水发生变化的，在料场内安装有效集尘除尘设施。封闭料棚进出口安装封闭性良好且便于开关的卷帘门、推拉门或自动感应门等，无车辆通过时将门关闭。防风抑尘网高度高于料场堆存高度，并对堆存物料进行严密苫盖。块状、粒状或粘湿物料上料口设置在封闭料棚内，采用管状带式输送机、皮带通廊、封闭车辆等方式输送。物料上料、输送、转接、出料和扒渣等过程中的产尘点采取有效抑尘、集尘除尘措施。含挥发性有机物（VOCs）物料储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等；封闭式储库、料仓设置VOCs有效收集治理设施。含VOCs物料输送，采用密闭管道或密闭容器、罐车等。 本项原料采用袋装，储存在密闭车间内，物料输送均在车间内进行，输送机采用绞龙密闭方式输送上料。 符合 加强生产环节管控。通过提高工艺自动化和设备密闭化水平，减少生产过程中的无组织排放。生产过程中的产尘点和VOCs产生点密闭、封闭或采取有效收集处理措施。生产设备和废气收集处理设施同步运行，废气收集处理设施发生故障或检修时，停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。生产设备不能停止或不能及时停止运行的，设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。生产车间地面及生产设备表面保持清洁，除电子、电气原件外，不得采用压缩空气吹扫等易产生扬尘的清理措施。厂内污水收集、输送、处理，污泥产生、暂存、处置，危险废物暂存等产生VOCs或恶臭气体的区域加罩或加盖封闭并进行收集处理。涉VOCs化（试）验室实验平台设置负压集气系统，对化（试）验室中产生的废气进行集中收集治理。。 本项目生产过程均在密闭车间内进行，废气处理后达标排放。 符合 加强精细化管控。针对各无组织排放环节，制定“一厂一策”深度治理方案。制定无组织排放治理设施操作规程，并建立管理台账，记录操作人员操作内容、运行、维护、检修和含VOCs物料使用回收等情况，记录保存期限不得少于三年。鼓励安装视频、空气微站等监控设施和综合监控信息平台，用于企业日常自我监督，逐步实现无组织排放向精细化和可量化管理方式转变。 本项目车间内无组织排放均采用车间密闭治理方案，厂界无组织达标。 符合 根据上述分析，本项目符合《山东省工业企业无组织排放分行业管控指导意见》（鲁环发[2020]30号）无组织排放控制要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 公司概况及项目来源 （1）公司概况 淄博众诚功能母粒有限公司成立于2009年07月17日，经营范围功能母粒、色母粒、改性母粒生产、销售；塑编袋（不含印刷）加工、销售；塑料、化工原料（不含易制毒、危险化学品）、塑料机械及配件、新型建筑材料、建筑模板销售；货物进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）。 公司现有项目见下表： 表2-1 公司现有项目一览表 序号 项目名称 审批文号 建设情况及规模 1 年产1000吨功能母粒项目 淄文环审[2017]150号 已建成，年产1000吨功能母粒 因市场需求以及公司发展需要，淄博众诚功能母粒有限公司拟建设年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管技改提升项目，依托现有车间进行建设，不新增占地面积，新购置挤出机、真空定型箱、牵引机、切割机、模具和堆料架等生产设备1套，建成后年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管。 2、项目概况 项目性质：扩建； 项目名称：淄博众诚功能母粒有限公司年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管技改提升项目； 建设单位：淄博众诚功能母粒有限公司； 建设地点：项目厂址位于淄博市文昌湖区萌水镇西衣工业园（246省道西），具体地理位置为东经117度55分47.878秒，北纬36度41分51.209秒；厂区北、西和南侧均为油厂，东侧为淄博金星化工有限公司，项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图4。 建设内容及规模：依托现有生产车间，新购置挤出机、真空定型箱、牵引机、切割机、模具和堆料架等生产设备1套，建成后年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管。 项目投资：本项目投资80万元，其中环保投资为3万元，占总投资3.75%。 3、项目工程组成 本项目工程组成情况见下表。 表2-2 项目组成一览表 工程类别 工程内容 备注 主体工程 生产车间二 占地面积235平方米，主要布置挤塑成型一体机生产线1条。 依托现有车间 辅助工程 办公室 占地面积80平方米，主要用于员工生活办公。 依托现有 门卫 占地面积3平方米，主要用于厂区保卫工作。 依托现有 公用工程 供水 用水量40m3/a，由当地供水管网供应。 -- 供电 用电量5万kW·h/a为由当地供电网供给 -- 环保工程 废气处理 投料混合废气依托现有布袋除尘器处理后15m高排气筒DA001排放、粉碎废气经旋风除尘器处理后经15m高排排气筒DA001排放；挤出废气依托现有二级活性炭吸附处理后15m高排气筒DA001排放； -- 废水处理 软水制备排污水回用于厂区洒水抑尘。 -- 固废处理 除尘器收尘外售处理、边角料收集后回用于生产、废活性炭收集后暂存危废间委托有资质单位处置。 -- 噪声治理 选用低噪声设备，远离声环境敏感点，采取必要的隔声减振措施。 -- 4产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-3 项目产品方案一览表 序号 名称 产品产量（t/a） 备注 1 超高分子量聚乙烯内衬油管 450 扩建项目 5、主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-4 项目设备清单一览表 序号 名称 型号 数量（台套） 备注 1 挤出机 -- 1 投料、加热、挤出、成型、切割一体 2 真空定型箱 -- 1 3 牵引机 -- 1 4 切割机 -- 1 5 模具和堆料架 -- 1 6 布袋除尘器 -- 1 依托现有 7 二级活性炭 -- 1 依托现有 8 旋风除尘器 -- 1 新建 6、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-5 项目原辅材料用量一览表 序号 名称 单位 用量（t/a） 最大储存量（t） 备注 原辅材料用量 1 聚乙烯 t/a 450 2 粉末状，袋装 能源消耗 3 电 万kWh/a 5 / 由当地供电网提供 4 水 m3/a 342.9 / 由当地供水管网提供 7、水平衡分析 本项目主要用水为冷却用水，由当地供水管网供应。 循环冷却补水：项目成型工序需用使用冷却水，循环量为5m3/h，年工作2400h，循环量为12000m3/a，蒸发损耗按2%计算，损失量为240m3/a，使用软水补充，软化水使用离子交换树脂制备，得水率按70%计算，则项目用水量为342.9m3/a。 （2）排水 项目废水主要为软水制备排污水，产生量102.9m3/a，回用于厂区洒水抑尘。 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 8、职工人数及生产制度 本项目不新增劳动定员，年工作300d，白班制，每班8h工作制。 9、厂区平面布置 淄博众诚功能母粒有限公司以产品的加工生产流程为原则布置，项目厂区邻近道路，顺延了物料走向。项目总平面布置将生产区和辅助工程等分区布置，避免了生产和办公等相互干扰。工艺流程布置紧凑、合理、整齐、美观，并符合环保、安全、卫生的要求。结合生产设施的实际情况，尽量做到了人流、物流各行其道，并在总图布置过程中结合厂址场地及周围道路的具体条件，综合考虑了物料输送路线短捷、原料及成品运输方便等因素。 综上所述，本项目厂区总平面布局合理，项目平面布局图见附图5。 环保投资 本项目总投资80万元，其中环保投资3万元，占总投资的3.75%，主要用于运营期废气治理、噪声治理、废水处理、固体废物处理等。项目环保投资情况见下表： 表2-6 本项目环保投资一览表 项 目 内 容 投资（万元） 废气治理 布袋除尘器1套（依托现有）、二级活性炭1套（依托现有）、旋风除尘器 1 噪声治理 采取各种隔声、减振措施 2 合计 -- 3 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期： 本项目利用现有厂房进行生产，无土建工程，主要为噪声影响，距离村庄等敏感点较远，影响较小。 营运期： 工艺流程简述及工艺流程图如下： 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 投料混合：项目原料聚乙烯粉末经投料口上料进入混合工序混合充分。 该工序污染物主要为投料混合废气和设备噪声。 2）加热挤出：混合后物料直接进入加热挤出机融化，使用电能，加热温度为180摄氏度。该工序污染物主要为加热挤出废气和设备噪声。 3）真空定型：加热挤出后物料进入固定模具里，通过真空定型成油管。 该工序主要污染物为真空定型废气和设备噪声。 4）冷却：定型后的油管进入冷却水内，冷却降温，冷却水循环使用，定期补充。 该工序主要污染物为设备噪声。 5）牵引切割：冷却后的油管仅入牵引工序拉伸后按规定尺寸进行切割。 该工序污染物主要为塑料碎屑、边角料和设备噪声。 边角料脚料破碎：切割工序产生的边角料进入破碎机内破碎处理后回用于生产。 该工序污染物主要为破碎废气和设备噪声。 本项目运营期主要污染情况： 表2-7 项目污染物产生排放情况一览表 类别 污染环节 主要污染物 采取的环保措施 废气 投料混合 颗粒物 集气罩收集布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放DA001 加热挤出、真空定型 VOCs 集气罩收集二级活性炭吸附处理处理后经15m高排气筒排放DA001 粉碎废气 颗粒物 集气罩收集旋风除尘器处理后经15m高排气筒排放DA001 切割 塑料碎屑 切割过程中，产生少量塑料碎屑，自然沉降在设备周围，由员工定期清扫。 废水 软水制备排污水 SS、全盐量 回用于厂区内洒水抑尘。 固废 切割工序 边角料 收集后回收利用 除尘器 除尘器收尘 收集后回用于生产 除尘器 废布袋 收集后外售处置 软水制备系统 废离子交换树脂 由厂家回收处置 活性炭处理装置 废活性炭 委托有资质单位处置 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 淄博众诚功能母粒有限公司现有项目见下表： 表2-8 公司现有项目一览表 序号 项目名称 审批文号 建设情况及规模 1 年产1000吨功能母粒项目 淄文环审[2017]150号 已建成，年产1000吨功能母粒 排污许可执行情况：淄博众诚功能母粒有限公司已于2022年5月13日取得排污许登记（登记编号：91370306692038981D001X）。 一、现有项目实际运行情况分析 （一）年产1000吨功能母粒项目 现有项目工艺流程： 图2-3 现有项目工艺流程图 2、现有项目污染物产生及排放情况 （1）废水 项目冷却用水循环使用，不外排；生活污水经化粪池暂存后定期清掏用作农肥。 （2）废气 项目废气主要为投料、混料和搅拌过程产生的粉尘；塑料热熔、挤出工序产生的VOCs。 （3）噪声 该项目噪声主要为挤出机、混料机、破碎机、除尘器等设备运行产生的噪声，类比同类行业设备的噪声值，噪声源强在70～95dB(A)左右，通过采用低噪音设备、对大型设备采取基础减振、厂房设计时采取隔声降噪等措施降低噪声。 （4）固废 本项目固体废物包括一般固体废物和少量危险废物。其中一般固体废物主要为职工的生活垃圾、生产加工过程产生的下脚料和布袋除尘器收集的粉尘；危险废物主要为异味吸收装置产生的废活性炭。 1）DA001 根据2022年11月8日山东蓝森安全评价有限责任公司出具的蓝森环检字（2022）第（1109）号例行监测数据可知，厂区DA001排气筒颗粒物有组织平均排放浓度为4.9mg/m3，颗粒物有组织平均排放速率为0.0061kg/h，VOCs有组织平均排放浓度为1.29mg/m3，有组织平均速率为0.0016kg/h，该项目颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值中重点控制区限值要求（颗粒物10mg/m3），有组织排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准要求（颗粒物3.5kg/h，15m）；VOCs有组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值其他行业Ⅱ时段（60mg/m3、3.0kg/h）。 2）厂界废气 根据2022年11月8日山东蓝森安全评价有限责任公司出具的蓝森环检字（2022）第（1109）号例行监测数据可知，现有项目厂区颗粒物无组织排放浓度最大值为0.359mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物中无组织排放监控浓度限值要求（其他颗粒物1.0mg/m3）；厂界VOCs无组织排放浓度最大值为0.93mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。 3）噪声 根据2022年11月8日山东蓝森安全评价有限责任公司出具的蓝森环检字（2022）第（1109）号例行监测数据可知，昼间最大噪声值为53.1dB(A)，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间：60dB（A））。 表2-9 污染物排放汇总 污染因素 主要污染物 污染物汇总 数据来源 废气 颗粒物 0.01464 排放速率*运行时间/1000计算 VOCs 0.00384 排放速率*运行时间/1000计算 固体废物 生活垃圾 0.75 环评报告 除尘器收尘 0.0076 环评报告 边角料 2 环评报告 废活性炭 0.3 环评报告 三、存在的问题及整改措施 现有项目基本落实了环境影响报告中提出的各项污染防治措施和审批要求。 项目存在问题及整改措施见下表 表2-10 项目整改措施一览表 序号 问题 整改措施 完成时间 1 挤出工序集气罩收集效率较低、漏气严重 增大风机风量，集气罩收集面积等，提高废气收集效率 2023.12.31 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、环境空气 （1）基本污染物环境质量现状调查与评价 根据淄博市生态环境局网站公布的《生态淄博建设工作简报（淄简33号）》（2023年第1期）：2022年，全市良好天数236天（国控），同比增加14天。重污染天数6天，同比减少2天。其中，二氧化硫（SO2）14微克/立方米，同比持平；二氧化氮（NO2）33微克/立方米，同比改善5.7%；可吸入颗粒物（PM10）75微克/立方米，同比改善2.6%；细颗粒物（PM2.5）43微克/立方米，同比改善8.5%；一氧化碳（CO）1.3毫克/立方米，同比改善18.8%；臭氧（O3）192微克/立方米，同比恶化4.9%。全市综合指数为4.87，同比改善4.3%。 文昌湖区主要污染物二氧化硫（二氧化硫）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳（CO）年均浓度如下： 表3-1 文昌湖区2022年基本污染物监测数据统计及评价结果一览表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率 达标情况 二氧化硫 年平均质量浓度 13 60 21.7% 达标 NO2 年平均质量浓度 31 40 77.5% 达标 PM10 年平均质量浓度 73 70 104.3% 不达标 PM2.5 年平均质量浓度 39 35 111.5% 不达标 CO 24小时平均第95百分位数质量浓度 1500 4000 37.5% 达标 O3 日常最大8h滑动平均值的第90百分位数质量浓度 181 160 113.1% 不达标 根据上表，文昌湖区2022年PM10、PM2.5、O3不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及修改单要求 （2）区域整改方案 为不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施，根据《关于印发山东省落实《京津冀及周边地区、汾渭平原2020—2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》实施细则的通知》（鲁环发[2020]50号）以及《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发〔2019〕112号）文件要求，淄博市人民政府下发了《淄博市“十四五”生态环境保护规划》（淄政字〔2021〕107号），不断加强环境空气污染治理和环境空气质量考核，连续几年均能够完成年度空气质量改善目标，区域环境空气质量持续改善。 根据“2021年全国生态环境保护工作会议”要求围绕持续改善生态环境质量目标，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，突出标本兼治。在毫不放松治标的同时，更加注重治本，以治标的成果为治本创造条件、打下基础，用治本的不懈努力为治标树立导向和方向，形成治标与治本相互促进的良性互动。要从生态系统整体性和流域系统性出发，追根溯源、系统施策、靶向治疗，更加注重综合治理、系统治理、源头治理，加强细颗粒物（PM2.5）和臭氧协同控制，严格落实会议精神并加强管控措施后，区域环境空气质量将得到有效提升。 根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》（淄政字〔2021〕107号），淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动氮氧化物深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，到2025年，PM2.5浓度达到全省中游水平，空气质量优良率达到全省中游水平，综合指数排名摆脱全国后20名、全省后3名。区域环境空气质量将持续改善，本项目实施不会影响该规划实施。 2、地表水环境 该区域地表水为范阳河，该段功能区划分为地表水Ⅱ类。根据《2023年1—6月全市地表水环境质量状况》，张博路附线站点断面指数、质量指数均为3.7887 ，水质目前能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水体标准。 3、声环境 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域为2类声环境标准功能区。项目周边社会环境以工厂、道路、农田等为主，区域噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求（即昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。 4、生态环境 建设项目位于淄博市文昌湖区萌水镇西衣工业园（246省道西），依托现有厂房，无需进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境 根据淄博市环保局网站发布的《2022年7月集中式生活饮用水水源水质状况报告》7月份监测的11个集中式饮用水水源常规监测项目全部达标，达标率为100%。其中，2个地表水水源常规监测指标达到或优于《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准和相关标准限值，9个地下水水源常规监测指标达到或优于《地下水质量标准》Ⅲ类标准。7月份监测的11个集中式饮用水水源全分析监测项目全部达标，达标率为100%。 本项目位于淄博市文昌湖区萌水镇西衣工业园（246省道西），依托现有厂房，不新增占地面积，可不开展土壤环境质量现状调查。本项目技术改造后，基本不会对周围土壤环境造成不利影响，故本评价原则上无需开展土壤现状调查。 6、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 本项目厂区附近无名胜古迹和重点文物保护对象，附近无珍稀动植物资源，根据现场踏勘情况，项目环境保护目标见表，项目周边敏感目标分布图见附图6。 表3-2 项目环境保护目标一览表 保护类别 保护目标 方位 厂界距离（m） 保护级别 大气环境 西衣村 NE 310 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准 声环境 项目厂界50m范围内无声环境敏感目标 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 地下水环境 项目厂界500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 生态环境 项目利用现有厂房，不新增占地 / 地表水环境 范阳河 W 2050 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 废气 扩建项目颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区的排放浓度限值（10mg/m3），颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求（其他颗粒物1.0mg/m3）；VOCs有组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值其他行业Ⅱ时段（60mg/m3、3.0kg/h），VOCs无组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。 2、噪声 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，详见下表。 表3-3 项目噪声标准执行情况一览表 标准 昼间dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类 60 废水 扩建项目软水制备排污水回用于厂区内洒水抑尘，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）道路洒水等用水标准要求。 表3-4 项目废水标准执行情况一览表 污染物 pH BOD5 溶解性总固体 氨氮 标准值 6.0~9.0 15 1500 10 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 总量控制对象 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”期间主要控制污染物为二氧化硫、氮氧化物、COD及氨氮4项指标。根据淄博市人民政府要求，淄博市“十四五”将二氧化硫、烟（粉）尘、氮氧化物、COD、氨氮和VOCs均列为总量控制项目。 废水：扩建项目软水制备排污水回用于厂区内洒水抑尘，不外排，不需要申请总量。 废气：本项目新增有组织颗粒物排放量为0.07924t/a、VOCs0.1283t/a。 根据《山东省生态环境厅关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指 标核算及管理办法的通知》(鲁环发(2019]132号)：上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行SO2、NOX、烟粉尘、VOCS四项污染物排放总量指标2倍削减替代，文昌湖区2022年细颗粒物年平均浓度不达标，实行SO2、NOX、烟粉尘、VOCS四项污染物排放总量指标2倍削减替代。 本项目倍量替代总量为：颗粒物0.15848t/a、VOCs0.2566t/a。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房进行生产，施工期主要为设备安装及调试，无土建工程，主要为噪声影响，距离村庄等敏感点较远，影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期大气环境影响和保护措施 有组织污染工序及源强分析 1）投料混合（颗粒物） 扩建项目投料混合废气采用布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA001排放，投料混合产生的颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2922塑料板、管、型材制造行业”中“配料、混合、挤出”，颗粒物产污系数为6.0千克/吨-产品，项目产能为450t/a，投料混合颗粒物产生量为2.7t/a，经集气罩收集（收集效率为90%）后，颗粒物有组织产生量为2.43t/a，布袋除尘器处理（处理效率为99%）15m高排气筒DA001排放，排放量为0.0243t/a，排放速率为0.0101kg/h，排放浓度为6.75mg/m3。 加热挤出、真空定型（VOCs） 扩建项目加热挤出废气采用二级活性炭处理后经15m高排气筒DA001排放，加热挤出产生的VOCs参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2922塑料板、管、型材制造行业”中“配料、混合、挤出”，VOCs产污系数为1.5千克/吨-产品，项目产能为450t/a，VOCs产生量为0.675t/a，经集气罩收集（收集效率为90%）后，VOCs有组织产生量为0.6075t/a，二级活性炭吸附处理（处理效率为90%）15m高排气筒DA001排放，排放量为0.0608t/a，排放速率为0.02533kg/h，排放浓度为16.9mg/m3。 边角料破碎（颗粒物） 扩建项目边角料破碎废气经旋风除尘器处理后经15m高排气筒DA001排放，破碎产生的颗粒物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4220非金属废料和碎屑加工处理行业”中废PVC“破碎”，颗粒物产污系数为450克/吨-原料，项目破碎原料为4.5t/a，破碎颗粒物产生量为0.002t/a，经集气罩收集（收集效率为90%）后，颗粒物有组织产生量为0.0018t/a，旋风除尘器处理（处理效率为50%）15m高排气筒DA001排放，排放量为0.0009t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.25mg/m3。 表4-1 项目废气产生情况一览表 产污环节 投料废气 破碎 加热挤出、真空定型 污染物种类 颗粒物 颗粒物 VOCs 污染物产生量t/a 2.43 0.0018 0.6075 污染物产生速率kg/h 1.0125 0.00075 0.2531 污染物产生浓度mg/m3 675 0.5 168.75 排放形式 有组织连续 有组织连续 有组织连续 排放时长h 2400 治理措施 措施名称 布袋除尘器 旋风除尘器 二级活性炭 风机风量（m3/h） 1500 是否可行技术 是 是 是 收集效率% 90 90 90 去除效率% 99 50 90 污染物排放量t/a 0.0252 0.0608 污染物排放速率kg/h 0.0105 0.02533 污染物排放浓度mg/m3 7.0 16.9 排放口基本情况 编号 DA001 名称 DA001排气筒 坐标 东经117.929927；北纬36.697683 排放口类型 一般排放口 高度m 15 内径m 0.2 温度℃ 20℃ 根据计算项目颗粒物有组织排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区的排放浓度限值（10mg/m3）；VOCs有组织排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值其他行业Ⅱ时段（60mg/m3、3.0kg/h）。 无组织污染工序及源强分析 1）颗粒物 本项目未收集颗粒物为0.2702t/a，经车间密闭自然沉降等措施后，约80%颗粒物沉降在车间内及设备周围，20%颗粒物无组织排放，则无组织排放量为0.05404t/a。 切割工序 本项目切割工序会产生少量塑料碎屑，粒径较大，沉降在设备周围，由员工定期清扫，本次环评不定量分析。 VOCs 本项目未收集VOCs为0.0675t/a，经车间密闭，无组织排放量为0.0675t/a。 本项目无组织废气产生及排放情况见下表。 表4-2 项目无组织废气产生及排放情况一览表 污染源 污染物 产污工序 无组织产生量（t/a） 控制措施 无组织排放量（t/a） 无组织排放速率kg/h 生产车间 颗粒物 投料混合、粉碎 0.2702 车间密闭、自然沉降 0.05404 0.0225 颗粒物 切割 不定量 车间密闭、自然沉降 不定量 不定量 VOCs 加热挤出 0.0675 车间密闭 0.0675 0.0281 经估算模式预测计算，颗粒物最大落地浓度为0.0305mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求（其他颗粒物1.0mg/m3）、VOCs最大落地浓度为0.0381mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2厂界监控点浓度限值（2.0mg/m3）。 污染防治措施可行性及达标分析 布袋除尘器：布袋除尘器是一种干式滤尘装置，适用于捕集细小、干燥、非纤维性的颗粒物。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤。工作原理为含尘气体通过过滤材料，尘粒被过滤下来，过滤材料捕集粗粒颗粒物主要靠惯性碰撞作用，捕集细粒颗粒物主要靠扩散和筛分作用。滤料的颗粒物层也有一定的过滤作用。 活性炭吸附：废气经过合理的布风，使其均匀地通过固定吸附床内的活性炭层的过流断面，在一定的停留时间，由于活性炭表面与有机废气分子间相互引力的作用产生物理吸附(又称范德华吸附)，其特点是：吸附质(有机废气)和吸附剂(活性炭)相互不发生反应，过程进行较快，吸附剂本身性质在吸附过程中不变化，吸附过程可逆，从而将废气中的有机成分吸附在活性炭的表面，从而使废气得到净化，净化后的洁净气体通过风机及烟囱达标排放。二级活性炭综合去除效率按90%计，满足处理要求，可以达到国内较先进处理效率水平。 本项目使用的旋风除尘器、布袋除尘器、二级活性炭等措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶与塑料制品业》（HJ1122-2020）废气治理可行技术，能够满足达标排放。 综上所述，采取上述污染防治措施后，本项目运营期废气均能达标排放，对周围大气环境影响较小。 （4）污染物核算 本项目污染物核算情况见下表。 1）有组织排放量核算 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 1 DA001 颗粒物 7.0 0.0105 0.0252 2 VOCs 16.9 0.02533 0.0608 有组织排放总计 颗粒物 / / 0.0252 VOCs / / 0.0608 2）无组织排放量核算 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要防治措施 排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 生产车间 投料混合、破碎、 颗粒物 车间密闭、洒水抑尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.05404 2 加热挤出 VOCs 车间密闭 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） 2.0 0.0675 无组织排放合计 颗粒物 / 0.05404 VOCs / 0.0675 3）大气污染物排放量核算 表4-5 大气污染物排放量核算表 序号 污染物名称 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.07924 2 VOCs 0.1283 综上所述，采取上述污染防治措施后，本项目运营期废气对周围大气环境影响较小。 （5）非正常工况排放 本项目设计采用的生产工艺属于国内较先进、成熟的生产工艺。根据该项目实际情况，结合国内同类项目的运行情况，确定以下非正常状况： 1）停电或设备故障 在生产过程中，停电或某一设备发生故障，可导致整个工序临时停工。在临时停工过程中，各设备停止运行，待故障排除后，恢复正常生产。因此，停电或某一设备发生故障等非正常工况对项目生产影响及周围环境影响很小。 2）环保设施发生故障 环保措施出现故障时，会使污染物处理效率下降或者根本得不到处理而排入环境中，增加污染物排放量及对外环境的影响。 本项目主要考虑除尘器去除效率为零等极端情况下，非正常工况工艺废气排放情况见下表。 表4-6 项目非正常工况下废气污染物排放情况 工序 事故 类型 污染物 排放情况 排放标准 达标情况 最终去向 浓度mg/m3 速率kg/h 浓度mg/m3 速率kg/h DA001 环保设备故障 颗粒物 675.5 1.01325 10 3.5 不达标 由15米高排气筒DA001有组织排放 VOCs 168.75 0.2531 60 3.0 不达标 由上表可知，本项目废气处理措施非正常工况下，DA001颗粒物排放浓度不能满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1重点控制区的排放浓度限值（10mg/m3）VOCs排放浓度不能满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值其他行业Ⅱ时段（60mg/m3、3.0kg/h）。企业应加强环保设施的检修工作，确保环保设施有效运行，防止非正常工况现象发生。 自行监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶与塑料制品业》（HJ1207-2021）中“使用聚氯乙烯树脂生产的塑料板管型材制造”自行监测要求。 表4-7 废气监测方案一览表 排放形式 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 有组织 DA001 颗粒物 一年一次 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） VOCs 半年一次 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） 无组织 厂界 颗粒物 一年一次 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） VOCs 一年一次 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） 依托现有环保措施可行性 本项目产生的投料混合、加热挤出、真空定型等废气依托现有布袋除尘器、二级活性炭处理后经15m高排气筒DA001排放，根据根据山东蓝森安全评价有限责任公司出具的蓝森环检字（2022）第（1109）号DA001现状厂区DA001排气筒颗粒物有组织平均排放浓度为4.9mg/m3，有组织平均排放速率为0.0061kg/h，排放量为0.01464t/a；VOCs有组织平均排放浓度为1.29mg/m3，有组织平均速率为0.0016kg/h，排放量为0.00384t/a；叠加新增颗粒物、VOCs后，风量为3000m3/h，颗粒物排放量为0.03984t/a、排放速率为0.0166kg/h、排放浓度为5.5mg/m3；VOCs排放量为0.06464t/a、排放速率为0.02693kg/h、排放浓度为8.98mg/m3；颗粒物满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）重点控制区标准要求，VOCs满足VOCs有组织排放浓度执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1有机化工企业或生产设施VOCs排放限值其他行业Ⅱ时段（60mg/m3、3.0kg/h）。 2、运营期废水环境影响和保护措施 废水源强分析 1）废水产生量 本项目主要废水为软水制备排污水回用于厂区洒水抑尘，污水产生量为102.9m3/a。 可行性分析 类别项目工序废水源强见下表。 表4-8 项目废水水量水质排放情况一览表 产生源 处理措施 废水量m3/a pH BOD5 溶解性总固体 氨氮 软水制备排污水 回用于厂区洒水抑尘 102.9 7~8 -- 1000 -- 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020） -- 6.0~9.0 15 1500 10 达标情况 -- 达标 达标 达标 达标 根据上述分析，软水制备排污水能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）道路洒水等用水标准要求不外排，项目废水产生量很小，回用于厂区洒水抑尘，不外排，对周围地表水环境影响较小。 3、运营期噪声环境影响和保护措施 本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，噪声源调查清单见下表。 表4-9 工业企业噪声源请调查清单（室内声源） 建筑物名称 名称 型号 数量（套） 单台设备声源源强dB(A) 声源控制措施 空间相对位置 距室内边界距离/m 门窗参数 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离（m） 生产车间 挤出机 / 1 75 低噪声设备、减振、隔声 6 15 1 6 门：3m×2m×2个 窗：2m×1.5m×4 59.4 8:00~17:00 20 39.4 1 真空定型箱 / 1 85 6 18 1 6 69.4 20 49.4 1 牵引机 / 1 75 6 20 1 6 59.4 20 39.4 1 切割机 / 1 80 6 21 1 6 64.4 20 44.4 1 （1）噪声影响预测分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次预测计算式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录B（规范性附录）中“B.1 工业噪声预测计算模型”。 ①室内声源 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 ②室外声源 基准预测点噪声级叠加公式： 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 用上述公示计算出各噪声源点至基准预测点的总声级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 式中：Lp（r）—距声源r处的A声级，dB； Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg（r/r0）； Abar—遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm—地面效应引起的倍频带衰减量dB； Agr—遮挡物引起的的A声级衰减量dB； Agr—附加A声级衰减量dB，Aexc=51lg（r-r0）。 （2）预测结果和分析 根据扩建项目主要噪声源的位置，利用以上预测模式和参数计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m处的噪声贡献情况。主要噪声源对各厂界的噪声预测结果与达标分析见下表。 表4-10 项目主要噪声源对各厂界噪声贡献情况表 预测点 预测时段 现状值dB(A) 贡献值dB(A) 预测值dB(A) 标准限值dB(A) 达标情况dB(A) 东厂界 昼间 -- 54.8 54.8 60 达标 南厂界 昼间 53.1 50.2 54.9 60 达标 西厂界 昼间 -- 57.9 57.9 60 达标 北厂界 昼间 -- 58.1 58.1 60 达标 根据预测，本项目采取降噪、减振措施后，再经距离衰减，厂界夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区噪声排放限值（昼间60dB（A））。 （3）噪声防治措施 ①在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。 ②对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振。 ③利用建（构）筑物隔声降噪。 另外，为保证项目建成后噪声达标排放，应增加以下防治措施： ①厂房内装隔声门窗； ②合理布局：要求将噪声较高设备布设在生产车间中部； ③定期维修保养设备，让设备保持良好运行状态，减少故障状态下产生的噪声。 综上所示，扩建项目运营后对周围声环境影响较小。 表4-11 噪声监测方案一览表 监测名称 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 噪声 厂界 Leq 一季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 综上所示，项目运营后对周围声环境影响较小。 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目固体废物产生情况如下： （1）废离子交换树脂：本项目软水制备产生废离子交换树脂，二年更换一次，0.1t/2a，由厂家回收利用。 （2）边角料：本项目生产过程中产生少量下脚料，根据企业提供数据，产生量约为产品的1%，则边角料产生量为4.5t/a，收集后粉碎后回用于生产。 （3）废活性炭（HW49，废物代码900-039-49）：根据杨芬、刘品华《活性炭纤维在挥发性有机废气处理中应用》的试验结果表明，每公斤活性炭可吸附0.22-0.25kg的有机废气，本次环评取吸附量为0.25kg/kg-活性炭，本项目活性炭VOCs去除量为0.547t/a，即活性炭用量为1.443t/a，活性炭三月更换一次，单次更换量为0.577t/次，满足吸附要求，废活性炭产生量为1.99t/a，暂存危废间，定期委托有资质单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，废活性炭用加厚塑料袋包装好，暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置。 （4）除尘器收尘：本项目除尘器收尘量为2.41t/a，收集后回用于生产。 （5）废布袋：本项目设置1台布袋除尘器，布袋除尘器内设置50个布袋，每个布袋2kg，布袋除尘器约2年更换一次，一次更换量约0.1t，则废布袋产生量约0.1t/2a，收集后外售处理。 本项目固体废物产生及处置情况请见下表。 表4-12 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号 固废种类 产生环节 固废代码 产生量t/a 处置量t/a 固废性质 处置措施 1 废离子交换树脂 软水制备装置 292-002-99 0.1t/2a 0.1t/2a 一般固废 由厂家回收处置 2 边角料 切割工序 292-002-06 4.5 4.5 一般固废 收集后回用于生产 3 废活性炭 活性炭装置 900-039-49 1.99 1.99 危险固废 委托有资质单位处置 4 除尘器收尘 除尘器 292-002-66 2.41 2.41 一般固废 收集后回用于生产 5 废布袋 除尘器 292-002-01 0.1t/2a 0.1t/2a 一般固废 收集后外售处置 表 4-13 项目危险废物汇总一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废活性炭 HW49 900-039-49 1.99 活性炭吸附 固态 活性炭 VOCs 不定期 T，In 暂存危废间，委托有资质单位处置 表4-14 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 厂区西南角 3 密封袋 6 1年 （3）危险废物 为保证固体废物暂存场内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规。危废暂存间应达到以下要求： 1）采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。房屋上设坡屋顶防雨。为防止暴雨径流进入室内，固体废物处置场周边设置导流渠，室内地坪高出室外地坪。 2）固体废物袋装收集后，按类别放入相应的容器内，禁止一般废物与危险废物混放，不相容的危险废物分开存放并设有隔离间隔断。 3）收集固体废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道。 4）固体废物置场室内地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无裂隙。 5）固体废物置场内暂存的固体废物定期运至有关部门处置。 6）室内做积水沟收集渗漏液，积水沟设排积水泵坑。 7）固体废物置场室内地面、裙脚和积水沟做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 8）建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 环境管理要求： 一般固体废物 对一般工业固体废物，暂存过程中根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）机相关国家及地方法律法规，提出一下环境管理措施： ①应防止雨水径流进入贮存、处置场内；②加强监督管理，贮存、处置应按GB15562.2设置环境保护图形标志；③对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ④加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点，固废暂存区不得露天储存，应置于车间内。 总之，本项目实施后对固体废物的处置应本着减量化、资源化、无害化的原则，进行妥善处理，预计可以避免对环境造成二次污染，不会对环境造成不利影响。 本项目全厂“三废”排放情况见下表。 表4-15 扩建后全厂“三废”排放情况 污染物 现有工程排放量（t/a） “以新带老”削减量 项目排放量 全厂排放量 变化量 废气 有组织 颗粒物 0.01464 0 0.07924 0.09388 +0.07924 VOCs 0.00384 0 0.1283 0.13214 +0.1283 固废 生活垃圾 0.75 0 0 0.75 0 除尘器收尘 0.0076 0 2.41 2.4176 +2.41 边角料 2 0 4.5 6.5 +4.5 废活性炭 0.3 0 1.99 2.29 +1.99 废离子交换树脂 0 0 0.1t/2a 0.1t/2a +0.1t/2a 5、运营期地下水和土壤环境影响分析和保护措施 （1）污染源、类型 本项目软水制备排污水回用于厂区洒水抑尘，厂区内循环水池等采取严格防渗措施，项目对地下水、土壤污染较小。 废气污染物等排放通过大气沉降会对周围土壤产生影响，在采取严格废气治理措施后，保证达标排放，减少大气沉降对周围土壤环境的影响。 （2）分区防控措施 地下水、土壤保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。工程生产运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施： ①源头控制措施 建设单位应加强常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生，尤其要对车间进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层。 ②分区防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合地下水环境影响评价结果，对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。 根据项目区可能泄漏至地面区域、污染物的性质和建筑物的构筑方式，结合本项目总平面布置情况，将项目厂区分为重点防渗区、简单防渗区。 项目分区情况见下表。 表4-15 项目厂区防渗分区一览表 防渗划分 防渗区域 防渗要求 重点防渗区 循环水池、危废暂存间、化粪池 已采用2mm厚高密度聚乙烯进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s 简单防渗 生产车间等 已采用防渗措施，防渗系数为1.0×10-7cm/s 一般防渗 办公室、值班室、厂区道路 已采用一般水泥硬化 （3）跟踪监测要求 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，地下水环境影响评价类别属于Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价，可不设地下水跟踪监测点。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，项目类别为Ⅳ类，不需开展土壤环境影响评价，不需设置土壤跟踪监测点。 综上所述，本项目严格落实防渗措施后，项目对周围地下水、土壤环境影响较小。 6、生态环境影响分析 本项目为不新增用地项目，且用地范围内无生态环境保护目标，对周边生态基本无影响，本评价不再开展生态环境影响分析。 7、环境风险评价 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 （1）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≧1时，将Q值划分为：（1）1≦Q<10；（2）10≦Q<100；（3）Q≧100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B要求，本项目无环境风险物质。 本项目危险物质数量与临界量比值Qmax为＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录C要求，当Qmax＜1，则直接判定该项目环境风险潜势为I。 （2）评价等级 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 风险评价工作级别划分情况见下表。 表4-13 风险评价工作级别划分 环境风险潜势 IV+、IV III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 本项目环境风险潜势为I，风险评价工作等级为简单分析。 （3）环境风险识别 1）物质风险识别 本项目为淄博众诚功能母粒有限公司年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管技改提升项目，根据项目所用原辅材料分析，本项目使用的原辅材料为聚乙烯粉末等，项目不构成重大危险源。 2）生产设施风险识别 本项目可能存在电器设备老化引起火灾事故，聚乙烯粉末燃烧会产生烟尘、CO、二氧化硫、氮氧化物等废气污染对大气和水环境产生的影响。 环境敏感目标风险识别 本项目厂区东北侧西衣村，本项目主要风险是聚乙烯粉末火灾产生的废气对西衣村村民产生短暂影响，产生的消防废水主要成分是无机盐及灰分，对周围水体影响很小。 （4）环境风险防范措施 项目存在发生火灾危险，在生产过程中需做出相应的防范措施。 1）加强日常巡检工作，定期对环保设备进行检修，及时发现、处理故障，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 2）严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 3）严格执行劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。 4）厂区按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 5）操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 6）各种生产设备应定期检修保养，确保设备正常运行。 7）对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 8）发生火灾事故应立即上报企业负责人，切断火源，隔离现场，疏散周围群众。需要紧急撤离的情况，应按照统一的撤退信号和方法及时撤退。通过消防灭火，采用干粉、二氧化碳等灭火器灭火，降低燃烧强度。扑灭火灾后，应继续洒水降温、消灭余火，同时需对火灾现场进行保护，接受事故调查。 （5）结论 在落实好本次环评提出的风险防范措施的前提下，项目存在的风险较小。该项目环境风险可以接受。 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管技改提升项目 建设地点 淄博市文昌湖区萌水镇西衣工业园（246省道西） 地理坐标 （东经117度55分47.878秒，北纬36度41分51.209秒） 主要危险物质及分布 无 环境影响途径及分布（大气、地表水、地下水等） 本项目可能存在电器设备老化引起火灾事故，原料聚乙烯燃烧会产生烟尘、CO、二氧化硫、氮氧化物等废气污染对大气和水环境产生的影响。 环境风险风范措施 1）加强日常巡检工作，定期对环保设备进行检修，及时发现、处理故障，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 2）严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 3）严格执行劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。 4）厂区按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 5）操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 6）各种生产设备应定期检修保养，确保设备正常运行。 7）对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 8）发生火灾事故应立即上报企业负责人，切断火源，隔离现场，疏散周围群众。需要紧急撤离的情况，应按照统一的撤退信号和方法及时撤退。通过消防灭火，采用干粉、二氧化碳等灭火器灭火，降低燃烧强度。扑灭火灾后，应继续洒水降温、消灭余火，同时需对火灾现场进行保护，接受事故调查。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 建设年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管技改提升项目生产线1条，建成后年产450吨内衬油管。 8、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理 项目在建设及运行过程中必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，不断提高企业的管理水平，使企业得以最优化发展。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，企业应进行自行监测或委托其它有资质的检(监)测机构代其开展监测。 2）环境管理要点 ①“三同时”验收 根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，验收通过后项目方可正式投产运行。 ②制定环境管理文件及实施细则 根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施细则。 ③信息公开 根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。 （2）环境监测 1）监测仪器的配备 建议建设单位依托社会监测机构。 2）监测计划 根据项目特点拟定的监测计划见下表，监测方法采用国家标准测试方法。 表4-15 项目监测计划一览表 项目 监测点位 监测项目 监测频率 监测分析方法 监测设施 废气 DA001 颗粒物 一年一次 按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)、《环境监测技术规范》、《排污单位自行监测技术指南总则》的有关规定进行。 自动烟尘烟气测试仪、气相色谱仪、烟气采样器等 VOCs 半年一次 厂界 颗粒物 一年一次 VOCs 一年一次 噪声 厂界外1m处 等效连续A声级 每季度1次，每次监测两天，每天昼间监测一次 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的有关规定进行。 多功能声级计、声校准器 固体废物 统计厂内固体废物种类、产生量、处理方式(去向)等。 每月统计一次 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） / |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 投料混合废气依托现有布袋除尘器处理后15m高排气筒排放、粉碎废气经旋风除尘器处理后经15m高排排气筒排放 | 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） |
|  |  | VOCs | 采用二级活性炭经15m高排气筒排放 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 车间密闭、自然沉降 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | VOCs | 车间密闭 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） |
| 地表水环境 | 软水制备排污水 | 全盐量、SS | 回用于厂区洒水抑尘。 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准要求 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 采取各种隔声、减振措施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 项目不涉及电磁辐射影响 |
| 固体废物 | 软水制备系统 | 废离子交换树脂 | 由厂家回收处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求 |
|  | 切割工序 | 边角料 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 除尘器 | 除尘器收尘 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 除尘器 | 废布袋 | 收集后外售处置 |  |
|  | 活性炭处理装置 | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 | 危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制：建设单位应加强常巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生。 ②分区防治：将项目场地分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化，建设整洁、优美的厂区 |
| 环境 风险 防范 措施 | 1）加强日常巡检工作，定期对环保设备进行检修，及时发现、处理故障，严格落实各项安全与环保措施，防止事故造成的环境污染。 2）严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度。 3）严格执行劳动部《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。 4）厂区按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 5）操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 6）各种生产设备应定期检修保养，确保设备正常运行。 7）对安全及环保管理人员进行安全与环保知识培训，熟悉国家安全生产方针、政策、法规、标准，增强安全意识和法制观念，掌握安全卫生基本知识，具有一定的安全管理和决策能力。 8）发生火灾事故应立即上报企业负责人，切断火源，隔离现场，疏散周围群众。需要紧急撤离的情况，应按照统一的撤退信号和方法及时撤退。通过消防灭火，采用干粉、二氧化碳等灭火器灭火，降低燃烧强度。扑灭火灾后，应继续洒水降温、消灭余火，同时需对火灾现场进行保护，接受事故调查。 为了避免事故状态下，消防废水排放对地表水体影响，建设单位应参照《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2013），建立水环境风险三级防控体系。 |
| 其他 环境 管理 要求 | 1、管理制度 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，配备专职环保人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 2、建设项目竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》要求，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设 项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定 需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表5-1 环境保护“三同时”验收一览表 项目 污染源 污染物种类 治理措施 验收指标 验收标准 废气 DA001 颗粒物 投料混合废气依托现有布袋除尘器处理后15m高排气筒排放、粉碎废气经旋风除尘器处理后经15m高排排气筒排放 10mg/m3 《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019） VOCs 采用二级活性炭经15m高排气筒排放 60mg/m3、3.0kg/h 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） 厂界 颗粒物 车间密闭、自然沉降 1mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） VOCs 车间密闭 2.0mg/m3 《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） 废水 软水制备排污水 全盐量、SS 回用于厂区洒水抑尘。 / 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准要求 噪声 机械设备 噪声 选用低噪声设 备，基础减振、 车间安装隔 声、隔音门窗 昼间≤60dB （A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区噪声排放限值 固废 一般固废 废离子交换树脂 由厂家回收处置 / 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求 边角料 收集后回用于生产 / 除尘器收尘 收集后回用于生产 废布袋 收集后外售处置 危险废物 废活性炭 委托有资质单位处置 / 危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求 其他 防渗措施 一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能；重点污染防治区的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能 由厂家回收处置 3、排放口信息化、规范化 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》环发[1999]24号和《排放口规范化整治技术》环发[1999]24号文等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 ①项目产生的固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 ②主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 在废气排放口、噪声排放源、一般固体废物处置场、危废暂存间应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形符号见下表。 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号 提示图形符号 警告图形符号 名称 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 噪声排放源 表示噪声向外 环境排放 3 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 4 -- 危险废物 表示危险废物贮存、处置场 4、排污申报 本项目为淄博众诚功能母粒有限公司年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管技改提升项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）可知，扩建项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29中“其他””应执行登记管理，本项目已申请排污登记，编号为91370306692038981D001X，在本项目建成后正式排污前应及时对排污登记进行变更。 5、环境管理台账 企业应按照行业排污许可管理要求制度管理管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责，台账保存期限不得少于五年。 6、环保信息公开 根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令 第24号），企业应当建立健全环境信息依法披露管理制度，规范工作规程，明确工作职责，建立准确的环境信息管理台账，妥善保存相关原始记录，科学统计归集相关环境信息。企业披露环境信息所使用的相关数据及表述应当符合环境监测、环境统计等方面的标准和技术规范要求，优先使用符合国家监测规范的污染物监测数据、排污许可证执行报告数据等。 企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容： （1）企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息； （2）企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息； （3）污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； （4）碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息； （5）生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； （6）生态环境违法信息； （7）本年度临时环境信息依法披露情况； （8）法律法规规定的其他环境信息。 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 建设单位应按照上述要求公开建设项目的相关信息，采取的信息公开途径可包括：①公告或者公开发行的信息专刊；②广播、电视等新闻媒体；③信息公开服务、监督热线电话；④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 |

# 六、结论

本项目为淄博众诚功能母粒有限公司年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管技改提升项目，项目建设符合国家、地方产业政策、城市建设总体规划和相关环保政策要求；项目用地属于建设用地，项目选址合理；本项目工艺设计合理，采取有效的环保治理、风险防范措施后，满足稳定达标排放等环境管理要求，对周围环境影响较小。在落实本报告表中提出的各项污染防治措施、风险防范措施前提下，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）① | 现有工程 许可排放量 （t/a）② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）（t/a）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）（t/a）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）（t/a）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）（t/a）⑥ | 变化量 （t/a）⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.01464 | / | / | 0.07924 | / | 0.09388 | +0.07924 |
|  | VOCs | 0.00384 | / | / | 0.1283 | / | 0.13214 | +0.1283 |
| 固废 | 生活垃圾 | 0.75 | / | / | / | / | 0.75 | +0 |
|  | 除尘器收尘 | 0.0076 | / | / | 2.41 | / | 2.4176 | +2.41 |
|  | 边角料 | 2 | / | / | 4.5 | / | 6.5 | +4.5 |
|  | 废活性炭 | 0.3 | / | / | 1.99 | / | 2.29 | +1.99 |
|  | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.1/2a | / | 0.1/2a | +0.1/2a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件及附图：

附件1：委托书

附件2：承诺书

附件3：环境影响评价信息公开承诺书

附件4：营业执照

附件5：山东省建设项目备案证明

附件6：工业集聚区文件

附件7：原有项目环评批复

附件8：危险废物处置合同及转移联单

附件9：原有项目检测报告

附件10：排污登记回执

附件11：租赁合同

附图1：项目地理位置图

附图2： 淄博市省级生态保护红线图

附图3：淄博市环境管控单元图（动态更新版）

附图4：项目周边关系图

附图5：项目平面布局图

附图6：项目周边敏感目标分布图

附件1 委托书

委  托  书

山东理工环境科技有限公司：

根据国家《建设项目环境保护条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》及山东省有关环境管理要求，现委托贵公司对我公司“淄博众诚功能母粒有限公司年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管技改提升项目”进行环境影响评价，编写该项目环境影响报告表。

淄博众诚功能母粒有限公司

2023年9月

附件2 承诺书

承 诺 书

山东理工环境科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》，我公司委托山东理工环境科技有限公司承担《淄博众诚功能母粒有限公司年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管技改提升项目》环评编制工作。我公司认真阅读了本报告表，并对报告表中的相关数据和治理措施做了核实。我公司承诺向环评单位提供的数据资料是真实可靠的，将依据环评中的建设规模建设本项目，并根据“三同时”的要求严格落实环评报告中提出的相关环保措施。

淄博众诚功能母粒有限公司                              2023年9月

附件3 环境影响评价信息公开承诺书

环境影响评价信息公开承诺书

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会文昌湖区安全生产监管和环境保护局：

我单位淄博众诚功能母粒有限公司年产450吨超高分子量聚乙烯内衬油管技改提升项目已达到环境保护行政许可受理条件，按照环保部《建设项目环境影响政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）文件要求，为认真履行企业职责，我单位自愿依法主动公开建设项目环境影响报告书全本信息（其中无涉及国家秘密、商业秘密等内容或已删除），并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺。

（公章或法人代表签字手印）

年  月  日

附件4  营业执照

附件5 山东省建设项目备案证明

附件6 工业聚集区文件

附件7：原有项目环评批复

附件8：危险废物处置合同及转移联单

附件9：原有项目检测报告

附件10 排污登记回执

附件11 租赁合同

附图1  项目地理位置图（1:100000）

附图2  淄博市省级生态保护红线图

附图3 淄博市环境管控单元图（动态更新版）

附图4  项目周边关系图

附图5 项目平面布局图（1:600）

附图6  项目周边敏感目标分布图

# Text boxes

项目位置

项目位置

附图1 项目地理位置图

4.25km

项目位置

生产车间

项目位置

停车场

项目位置

其他企业厂房

其他企业厂房

其他企业厂房

扩建设备